МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЛАГАНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛАГАНСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 2.1

(Материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик: Администрация Улаганского района

Трехсторонний договор: №11а от 25.03.2009 г. к муниципальному контракту: №11 от 10.04.2008 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Директор                                                                        ___________Г.А. Садакова

БАРНАУЛ 2010

Авторский коллектив:

Руководитель проекта                                                                Г.А. Садакова

Инженер проекта                                                                         С.Ю. Кравцова

Инженер-землеустроитель                                                          В.В. Харченко

Главный архитектор                                                                    А.И. Геттих

Архитектор                                                                                   М.В. Несынова

Инженер группы градостроительной подготовки                    С.А. Подусенко

Инженер по водоснабжению и водоотведению                        О.В. Шарова

Эколог                                                                                           У.В. Харченко

Почвовед                                                                                       Н.В. Нейфельд

Экономист                                                                                     И.С. Браун

Инженер по информационным технологиям                            А.О. Добринский

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	5

1. Природные и экологические проблемы развития территории	8

1.1. Природные условия	8

1.1.1. Экономико-географическое и геополитическое положение	8

1.1.2. Геологическое строение	12

1.1.3. Рельеф	16

1.1.4. Климат	25

1.1.5. Гидрологические условия	27

1.1.6. Растительность	35

1.1.7. Животный мир	37

1.1.8. Ландшафтная структура территории	38

1.2. Природные ресурсы	51

1.2.1. Состояние минерально-сырьевой базы	51

1.2.2. Почвенно-земельные ресурсы	58

1.2.3. Рекреационные ресурсы	69

1.2.4. лесные ресурсы	77

1.2.5. Памятники культурного наследия	80

1.3. Экологическая ситуация	92

2.1. История заселения Улаганского района	111

2.2. Система расселения	114

2.3. Демографическая характеристика и прогноз численности населения	118

2.4. Экономика	122

2.4.1. Трудовые ресурсы	122

2.4.2. Сельское хозяйство	124

2.4.3. Промышленность	129

2.4.4. Туристско-рекреационная деятельность	131

2.5. Социальная сфера	133

2.5.1. Образовательные учреждения	133

2.5.2. Культурные учреждения	135

2.5.3. Здравоохранение	135

2.5.4. Жилищный фонд	139

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (ст. 1 № 190 ФЗ), территориальное планирование – планирование развития территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территории.

Территориальное планирование призвано определить на основе комплексного анализа социальных, экономических, экологических и иных факторов пути устойчивого развития территории, мероприятия по развитию инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, направленных на обеспечение и учет интересов граждан и их объединений в Российской Федерации и ее административно – территориальных единицах различного, в т. ч. муниципального, уровня.

Схема территориального планирования муниципального района включает специальные карты (схемы) и текстовую часть с обоснованием предлагаемых мероприятий, с информацией о состоянии соответствующей территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования.

Материалы по обоснованию проектных решений к «Схеме территориального планирования муниципального образования Улаганский район» подготовлены на основании технического задания на выполнение проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Улаганский район».

В основе документа «Схема территориального планирования Улаганского района» – нормативные и правовые документы.

Изложенные выше материалы собраны, проанализированы и обоснованы в полном соответствии со статьей 19 ГК РФ «О документах территориального планирования муниципальных образований».

При подготовке «Схемы территориального планирования муниципального образования Улаганский района» учтены «Методические рекомендации по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований».

Концепция устойчивого развития сельской местности в России является важнейшим аспектом государственной стратегии в составе социальных программ страны и «Основных направлений агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.» (от 27.07.2000г.). Важнейшими компонентами современной стратегии являются:

- обеспечение экономического роста в сельском хозяйстве;

- развитие несельскохозяйственного сектора в сельской местности;

- борьба с бедностью населения;

- усиление жизнеспособности объектов социальной сферы, обслуживающих бедные слои населения;

- поддержка местных инициатив и местных органов власти, развитие местного самоуправления.

Представляется, что «Схема территориального планирования Улаганского района» является важным и необходимым документом для реализации специального раздела названных выше «Основных направлений агропродовольственной политики Правительства РФ на 2001-2010 гг.» и иных основополагающих документов государственной политики в области социально-экономического развития страны и ее регионов.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель Схемы территориального планирования – устойчивое развитие территории района в процессе совершенствования инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на основе комплексного анализа природных и антропогенных факторов, их современного состояния и прогноза изменений в обозримой перспективе.

Для этого необходима рациональная организация территориально-хозяйственного устройства района, формирование архитектурно-планировочной структуры и функционального зонирования для достижения оптимальных условий развития производства, градостроительства, сохранения и улучшения природной среды, сохранения памятников материальной культуры.

Отсюда вытекают следующие задачи:

- обоснование перспективного функционального зонирования территории района на основе анализа имеющихся материалов обследования с учетом резерва земель для производственных объектов и организации отдыха населения;

- определение перспективной численности населенных пунктов и разработка предложений по культурно-бытовому обслуживанию населения;

- выявление перспективных мест развития производства, зон отдыха, лечения и туризма;

- подготовка предложений по водообеспечению, водоотведению, энергоснабжению и иных инженерных коммуникаций;

- разработка предложений по охране природы, улучшению санитарно-гигиенического состояния территории, обоснование водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий;

- выявление точек экономического роста.

Для решения поставленных задач авторами выполнены:

- сбор и анализ материалов предшествующего агроэкономического, эколого-географического, архитектурно-градостроительного, культурно-исторического изучения территории района;

- кратковременное повторно-мониторинговое обследование территории района исполнителями проекта;

- сбор статистической информации по всем разделам схемы;

- анкетно-экспертная оценка современной социально-экономической ситуации в районе;

- учет мнения местного населения во время общественных обсуждений материалов Схемы во всех муниципальных образованиях района;

В обосновании мероприятий на перспективу в полной мере использован ландшафтный анализ территории.

В основу разработки схемы положены следующие материалы:

1) статистические материалы по развитию района за 2000-2009 гг.;

2) материалы почвенного и геоботанического обследований Улаганского района;

3) сельскохозяйственная карта района;

4) земельно-учетные данные по району за 1991- 2009 г.г.

5) стратегия развития энергетики Республики Алтай на 2008-2017 гг. и на перспективу до 2022 года;

6) проект «Развитие агропромышленного комплекса Республики Алтай на 2006–2010 годы».

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

# 1. Природные и экологические проблемы развития территории

## 1.1. Природные условия

### 1.1.1. Экономико-географическое и геополитическое положение

Экономико-географическое и геополитическое положение, в первую очередь положение по отношению к другим развитым районам Республики и удобство осуществления транспортных связей с ними - одно из главнейших условий развития территории, то есть ее основной ресурс.

Именно экономико-географическое положение и определяет темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в составе республиканских хозяйственных связей.

Улаганский муниципальный район расположен в юго-восточной части Республики Алтай, ближе к центру Азии, рядом с Республикой Тыва. Административный центр района село Улаган, основанное в 1765 г., расположено в устье р. Большой Улаган и находится в 425 км от столицы Республики Алтай г. Горно-Алтайска, на высоте 1227 м над уровнем моря, до железной дороги г. Бийск 520 км.

Рис. 1 Географическое положение района

С севера по хребтам: Алтын-Туу и Корбу район граничит с Турочакским районом и Республикой Хакасия, с востока по Шапшальскому хребту – с Республикой Тыва, с юга по Курайскому и Северо-Чуйскому хребтам – с Кош-Агачским районом, на западе и северо-западе по Айгулакскому и Сумильтинскому хребтам граничит с Онгудайским и Чойским районами.

Его благоприятное геополитическое положение способствует развитию взаимовыгодных торгово-экономических и научно-технических (в области экологии и обмена) отношений с соседними районами. К основным направлениям, реализуемым в интересах России, в решении которых должен сыграть район, можно отнести:

- обеспечение экономической и экологической безопасности России;

- пополнение ресурсной базы развития экономики России в целом, Республики Алтай и муниципального образования «Улаганский район» в частности.

Территория района в административных границах составляет 1839362 га, из которых сельскохозяйственные землепользователи занимают 257879 га (14%), земли населенных пунктов – 1689 га (0,10%), земли промышленности - 1971 га (0,1%), земли особо охраняемых территорий -775899 га (42,2%), земли лесного фонда - 939206 га (51%), земли водного фонда-7296 га (0,4%), земли запаса - 22718 га (1,2%).

В состав муниципального образования входит 7 сельских поселений, на территории которых расположены 13 населенных пунктов. Численность населения -12,2 тыс. чел. Население - сельское, что (на основе признака доли городского населения в структуре населения в целом) побуждает характеризовать район как слабо урбанизированный.

Район относится к числу больших по площади (18394 км2), что составляет 19,8% от общей площади Республики Алтай.

Территория характеризуется сравнительно невысокими показателями интенсивности освоения в сравнении с другими районами Республики. Плотность населения в районе составляет меньше 0,6 чел/км2, что является самым низким показателем по Республике.

В начертании транспортных путей отчетливо проявляются особенности географического положения района. Нахождение в полосе высокогорий повлияло на формирование архитектурно-планировочной структуры территории и градостроительных узлов, причем это формирование имеет исторический характер.

Дорожная сеть в районе представлена дорогами, в основном, в границах долин, для сообщения между селами. Автомобильный транспорт в районе играет исключительно важную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и жизнедеятельности населения. Это на сегодняшний день единственный вид транспорта, которым осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в районе.

По географическому положению Улаганский район относится к высокогорной области Республики Алтай.

Ввиду суровых климатических условий, на большей части территории района, основной хозяйственной деятельностью населения было и остается скотоводство. Поголовье коз, овец, лошадей, крупного рогатого скота и яков (сарлыков) начиная с конца девяностых, из года в год растет. После банкротства и ликвидации крупных хозяйств – совхозов, в районе продолжается процесс образования крестьянских, крестьянско-фермерских и индивидуальных хозяйств, которые наряду с традиционным скотоводством занимаются также рыбоводством, лесозаготовкой (поставка населению пиломатериалов, делового леса, готовых срубов жилых домов, аилов, бань, гаражей и т.д.), заготовкой сельхозпродукции (прием у населения козьего пуха, шерсти, шкур, мяса), разведением племенного скота, выращиванием картофеля, кормовых культур, садоводством. Кроме этого: сбор ягод, грибов, лекарственных растений, кедровых шишек, а также сезонная охота на пушного зверя и рыболовство составляют немалую долю доходов местного населения.

Разнообразие природных условий определило экономическую специализацию района – молочно-мясное скотоводство. В районе имеются основания для развития переработки сельскохозяйственной продукции, поскольку, земли речных долин пригодны для возделывания экологически чистой и высококачественной по вкусовым и оздоровительным свойствам продукции мясомолочного скотоводства.

Очаги уникального биоразнообразия наряду с природно-климатическими условиями создают высокий рекреационный потенциал района, что способствует развитию видов бизнеса, связанных с рекреацией, туризмом, инфраструктурой развлекательных объектов.

Культурные традиции многонационального состава района позволяют развивать этнические виды бизнеса, производство национальных продуктов питания, развитие сети кафе с национальной кухней, изготовление сувениров и т.д.

### 1.1.2. Геологическое строение

Территория Улаганского района характеризуется сложным складчато – блоковым геологическим строением. Развитые здесь стратифицированные образования весьма разнообразны по составу слагающих ее осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных комплексов. Последние, исходя из преобладающего типа седментации, возрастного интервала формирования, вещественной специфики продуктов вулканизма, типа эволюции вулканических процессов и тектоники, группируются в рамках шести крупных структурно-вещественных мега комплексов, каждый из которых соответствует крупному этапу формирования и преобразования земной коры региона. Мега комплексы, в зависимости от преобладающего типа геологических процессов – осадочного или вулканического, подразделяются на ассоциации существенно – осадочных комплексов палеобассейнов с угнетенной магматической компонентной или же ассоциации вулканических комплексов, характеризующих вулканоплутонические пояса. Выделены следующие закономерно сменяющие друг друга во времени структурно-вещественные мега комплексы:

- позднее-рифейско-раннекембрийский мега комплекс;

- раннекембрийско-раннеордовикский мега комплекс;

- раннеордовикско-раннедевонский мега комплекс;

- раннедевонско-раннекаменноугольный комплекс;

- каменноугольно-юрский мега комплекс;

- мезо-кайнозойский мега комплекс.

На территории Улаганского района представлены многие из вышеперечисленных стратифицированных комплексов пород, но в силу слабой изученности, данные отложения расчленяются только предварительно.

Осадочно-вулканогенные отложения Алтае-Северосаянского пояса развиты в восточной и северо-восточной части республики в пределах Балхашско-Садринской и Телецко-Чулышманской структурно-формационных зон (СФЗ). В южной части зоны они представлены венд-нинекембрийской - балхашской свитой. В Телецко-Чулышманской зоне в пределах Карагольской группы блоков выделены нижнекембрийские карагольская и курайская свиты.

Магматические образования охватывают более 20% территории Улаганского района и характеризуются широким развитием как вулканогенных, так и плутонических комплексов самого различного возраста от позднего рифея до мезозоя. Значительным распространением пользуются вулканоплутонические ассоциации кембрия и девона. В целом, все проявления магматической (вулканической и интрузивной) деятельности могут быть рассмотрены в составе трех тектономагматических циклов: салаирско-каледонского (позднерифейско-раннеордовикского), раннегерцинского (ранне-позднедевонского) и позднегерцинско-киммерийского (каменноугольно-юрского), в геодинамическом плане соответствующих океаническо-островодужному, активно-окраинно-континентальному и коллизионно-внутриплитному этапам развития геологических структур данного региона. Все циклы в той или иной мере проявлены на территории Улаганского района и представлены отдельными магматическими комплексами.

Населенные пункты района, как правило, расположены в долинах рек, где развиты четвертичные отложения разного генезиса, которые подстилаются:

- терригенными отложениями нижне-верхнеордовикского возраста (села Паспорта, Чибиля и Улаган);

- терригенными породами среднекембрийского-нижнеордовикского возраста (с. Чибит);

- вулканогенно-осадочными образованиями верхнерифейского-вендского возраста;

- метаморфическими образованиями позднего протерозоя (села Балыктуюль, Коо, Кок-Паш);

- метаморфическими образованиями позднего протерозоя и гранитоиды (села Саратан, Балыкча, Каракудюр, Язула).

В гидрогеологическом отношении характеризуемая территория находится в пределах Телецко-Чулышманского гидрогеологического массива.

Здесь выделяются три типа вод:

- водоносные комплексы с порово-пластовыми скоплениями вод в речных долинах и озерных котловинах;

- с пластовыми водами в артезианских бассейнах межгорных впадин;

- водоносные зоны с трещинно-жильными, трещинными, трещинно-пластовыми скоплениями вод в тектонических разломах разного генезиса.

Они заключены в следующих основных водных объектах:

- водоносный комплекс аллювиальных, аллювиально-делювиально-пролювиальных, озерных отложений верхнечетвертичного-современного возраста;

- водоносный комплекс ледниковых, флювиогляциальных, озерных отложений верхнечетвертичного (телецкий, чиринский) возраста;

- водоносный комплекс ледниковых, флювиогляциальных, пролювиальных отложений верхнечетвертичного-эоплейстоценового (яйлинский) возраста;

- водоносная зона в зеленосланцевых образований среднепротерозойского возраста (башкаусский комплекс), водоносная зона в гранодиорит-гранитовых образованиях нижнедевонского возраста (кубадринский комплекс).

Наиболее изученными на данный период являются водоносные комплексы четвертичных отложений (с.с. Балыкча, Улаган, Балыктуюль, Акташ»), а также водоносные зоны в ордовикских, кембро-ордовикских и протерозойских образованиях (с.с. Улаган, Чибит).

Воды четвертичных отложений, по составу гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые и гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, пресные с минерализацией 0,1 – 0,56 г/дм3, умеренно жесткие (3,3-6,4 мг-экв/дм3). Концентрации микроэлементов, таких как алюминий, железо, барий, хром, цинк, ртуть в водах комплекса устанавливается на уровне средних для водных объектов рыхлых отложений республики.

Ордовикская водоносная зона в терригенно-осадочных породах эксплуатируется одиночными водозаборами в с. Улаган. Водовмещающими породами являются песчаники, алевролиты, глинистые сланцы. Качество вод на водозаборах оценивается по данным 30 анализов, отобранных на скважинах с 1993 по 2006 г.г. в рамках санитарно-эпидемиологического контроля.

По гидрохимическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, пресные (минерализация 0,4-0,6 г/дм), умеренно-средне жесткие (жесткость 2,1-5,2 мг/экв дм3), нейтральные-слабощелочные (рН 7,8-8,9), пресные с минерализацией 0,1 -0,29 г/дм. Концентрации микроэлементов в ордовикской зоне сопоставимы со средними для подземных вод терригенных пород Горного Алтая (алюминий, марганец, цинк, никель, барий, хром, медь).

Водоносная зона среднепротерозойских метаморфических сланцев характеризуется по родникам Чиринский, Чодринский, Чулышманский, Сурулинский. Дебиты их варьируют от 0,2 до 5 л/сек, температура 6-9,5° С. Воды зоны по составу гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые иногда со смешанным катионным составом, пресные с минерализацией от 0,16 до 0,3 г/дм3.

Общие прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод на территории района составляют 668,7 тыс. м/сут. плюс на территории Алтайского заповедника оцениваются в 475,65 тыс. м/сутки при модуле 0,72 л/сек/км.

В целом водоносные комплексы четвертичных отложений района локализующиеся в песчано-галечниковых и валунно-галечниковых отложений с высокими фильтрационными свойствами, а также подземные воды, залегающие в водоносных зонах палеозойских и протерозойских пород в которых, как правило, отсутствуют выдержанные водоупоры, имеет место совершенная гидравлическая связь всех типов вод с поверхностными водами. То есть подземные воды района исследования по условиям защищенности от техногенного загрязнения относятся к незащищенным, либо условно защищенным и существует высокая вероятность загрязнения их, особенно при наличии техногенных источников загрязнения.

Особенность состояния природной среды района заключается в наличии островной (прерывистой) мерзлоты, что естественно сказывается на состоянии природных вод.

Несмотря на слабую изученность, по имеющимся сведениям в пределах Алтайского заповедника и Улаганского района можно выделить выдающиеся природные объекты, в том числе геологические:

- котловина озера Джулукуль;

- рифтовая система котловины Телецкого озера и формирующей ее Телецкий глубинный разлом;

-сводовые поднятия хребтов Куркуребажи и Кийтыкуль;

- долина (каньон) р. Чулышман;

- Телецко-Чулышманский пегматитовый пояс.

На территории Улаганского района есть объекты, которые могут служить как для развития геоэкологической экскурсионной деятельности, так и для проведения научных работ, в том числе для создания геодинамических исследовательских полигонов. Значение таких объектов по настоящему сегодня оценено только немногими специалистами. Для сравнения: глубина Большого Каньона – долины реки Колорадо в США составляет – около 1,6 км, а глубина р. Чулышман около 2 км.

### 1.1.3. Рельеф

Геоморфологическое строение

Рельеф Улаганского района, как и всего Алтая, был создан тектоническими движениями палеозойского возраста, калидонской и герцинской складчатостью более 600-300 млн. лет тому назад. Затем в течение мезозойского и неогенового периодов (145-70 млн. лет тому назад), он подвергался интенсивному размыву и к концу неогена (10 млн. лет тому назад) представлял уже слегка холмистую поверхность, поднятую в разных местах на разные уровни. На рубеже верхнего неоген-четвертичного периода (9 млн. лет тому назад) произошли неотектонические движения, проявившиеся в сводовых поднятиях и локальном перемещении отдельных тектонических структур. С их движениями связано возрождение на новую ступень Шапшальского хребта, образование Улаганской впадины, грабена Телецкого озера, озера Чейбокколя. Наряду с движениями вертикального характера в образовании и осложнении морфологических структур Горного Алтая определенное место принадлежит надвигам. Геоморфологическое выражение надвига в Курайской тектонической зоне - это своеобразный уступ, который прослеживается вдоль южного склона Курайского хребта на участках р. Акташ - Ярлыг-Сакты. В результате новейших тектонических движений неоген-четвертичного времени, древняя пенепленизированная поверхность была глубоко преобразована.

Существенную роль в формировании современного рельефа сыграли оледенения. Первое оледенение носило покровный характер, и занимало всю высокогорную часть Алтая. Центрами зарождения ледников являлись высокие плоскогорья и хребты. Громадные ледниковые массы покрывали плато Чулышманское, Улаганское, плоскогорье Укок и высокогорные котловины. Отсюда ледниковые языки растекались во многие стороны, занимая расширенные долины. Ледники обрабатывали борта котловин, склоны речных долин, создавали мореные валы, камы и озы.

Долины приобретали корытообразную форму, такие долины называют трогами. Долина реки Чулышман наиболее известный трог. Продукты обломочного материала движимые ледниками, местами сгружались в долинах, создавая на пути водных потоков естественные плотины. Их преодолеть не могли даже такие реки как Чуя и Катунь, и водные потоки вынуждены были пропиливать себе новый путь по соседству, в скальных породах, образуя ущелья. Изменению течения р. Чуи также способствовало перемещение блоков земной коры в районе сел: Акташ и Чибит.

Схема 1 Геологическое строение.

Схема Условные обозначения к схеме геологическое строение

Рельеф

При рассмотрении орографической схемы Улаганского района можно выделить две основные горные системы, разделяемые р. Чулышман. Центральную часть района - восточнее реки Чулышман занимает громадное по площади Чулышманское нагорье с высотами от 1500 до 3110 м (г. Куркуребажи) и Улаганское плоскогорье - западнее р. Чулышман с высотами от 2000 до 3446 м. Вершина Куркуребажи и многие другие вершины поднимаются выше снеговой линии, которая в настоящее время лежит на высоте 2700-2950 м. Таким образом, орографию района составляют хребты: на востоке - Шапшальский, на юге - Чулышманский и Курайский, на западе - хребет Тонгош, на северо-востоке - хребет Корбу. Шапшальский хребет с запада переходит в обширное Чулышманское плоскогорье, раскинувшееся от Телецкого озера до верховьев Чулышмана. Высота его у Телецкого озера до 2300м. На северо-западе возвышается массив Сундрукиынтайга (2477 м), а середину плоскогорья перегораживает массив Куркуребажи (3110 м), смыкающийся через хребет Елобек-Кыр (2756 м) с Шапшальским хребтом.

Шапшальский хребет начинается от стыка с хребтом Чихачева в верховьях

р. Чулышман и идет к северо-востоку до истоков р. Чульчи, смыкаясь с западным Саяном. Высшая точка Шапшала – гора Ак-Ойык (3614 м) – венчает отрог Перевальный недалеко от истока Чулышмана. Кроме отрога Перевальный в Туву отходит хребет Сайлыхем (3585 м), севернее расположен сложный орографический узел – хребет Высокий, с которого берут начало реки Хемчик, Кезер, Сайгоныш. Хребет Высокий дает ответвление на север, связанный с системой хребтов: Скалистый (3487 м) и Тарвыныгой (2513 м). Еще севернее высота хребта постепенно понижается и за истоками р. Чульчи не превышает 2500-2700 м. Со стороны Тувы к хребту примыкает обширное заболоченное плато высотой до 2100 м, с расположенными на нем, озерами. С востока оно ограничено хребтом Ери-Тайга (3026 м). Далее Шапшал снижается до минимальной отметки (перевал Пограничный – 1976 м), а затем на коротком отрезке, повышаясь до 2858 м (гора Ажу-Тайга) стыкуется с Абаканским хребтом на западе и хребтом Салджур на востоке. К западу Шапшал также дает ответвления – хребты Кызыл-Кочко (2813 м), Боошкон (2900 м), которые не дают вторичных отрогов. На северо-западе возвышается массив Сундуруктын тайга (2477 м), а середину плоскогорья перегораживает массив Куркуре (3111 м), смыкающийся через хребет Эльбек – Тулар – Кыр (2756 м) с Шапшальским хребтом.

Шапшальский хребет – водораздел двух крупнейших речных систем.

С восточных склонов, реки текут в бассейн Енисея, с западных – в бассейн реки Чулышман, несущие свои воды в Телецкое озеро.

Наиболее значительные реки Енисейской системы – Шуй, Хемчик, Алаш, в системе Чулышмана – Шавла и Чульча.

В Шапшальском хребте и Чулышманском плоскогорье разбросано несколько десятков крупных озер. Среди них: Телецкое, Джулу – Кол, Кара – Кол, Эри – Кол и т.д.

От устья Башкауса до стыка с хребтом Чихачева в юго-восточном направлении на 160 км, протянулся Чулышманский хребет – водораздел двух крупнейших рек района Башкауса и Чулышмана. От 2100 – 2000 м на северо-западе хребет понижается к юго-востоку на 500 – 600 м, образуя небольшое Улаганское плато. Дальше хребет набирает высоту, которая на стыке с хребтом Чихачева уходит на 3000 м. Чулышманский хребет питает Башкаус притоками Калбак – Кая, Комурлу, Мукур, Артлаш, Яолду, Кара – Таш, Саратан, Атуркол, Малый Улаган, Большой Улаган, Паспарта, Оныш, Ковалдут. В Чулышман несут свои воды реки Тар – Тагай, Яланду, Тужар, Кату – Ярык, Коо.

Почти в широтном направлении тянется водораздел Башкауса и Чуи – Курайский хребет. Начинаясь у истоков Башкауса, он 3000 – метровой стеной отгораживает район с юга на протяжении почти на 130 км. У западной конечности Курай ответвляется в хребет Тонгулакский, отходя от хребта Чихачева, тянется в западном направлении, с дальнейшим поворотом к северу в виде хребтов Айгулакского и Сумультинского. На востоке, на водораздельном холмистом плато в истоках Чуи и Башкауса линия хребта выделяется плохо – несравненно лучше оформляется она далее к западу, над западной частью Чуйской степи и дальнейшим течением Чуи в районе Кош-Агач – Куэхтанар. Очень крутые склоны над долиной Чуи увенчаны здесь вершинами с максимальным поднятием до 3460 м.

После некоторого понижения хребта к западу от Куэхтанара и после глубокой выемки Курайского перевала (2460 м) следует западная часть хребта, которую называют Курайскими Альпами, по причине наличия здесь острых вершин до 3250-3400 м и альпийских форм рельефа.

Высокая часть Курайских Альп, сложенных твердыми породами, поворачиваясь к северу, окружает полукругом верховье крупного притока Башкауса, речки Кубадру. С выпуклой северо-западной стороны в р. Чуя и р. Чибит стекают маленькие речки Ургутут, Таджилу, Ак-Таш и Ярлу.

Айгулакский и Айлагушский хребты продолжают хребет Курайский. От места стыка знаменитых своей красотой Красных ворот на трассе Акташ-Улаган Айгулакский хребет уходит на северо-запад, образуя на юге четыре отрога. На север от хребта идет мощный отрог, питающий левые притоки крупной реки Кадрин. Средние высоты главного хребта – около 2500 м, максимальная отметка – 2750 м.

На расстоянии 40 км от Красных ворот у вершины 2662 м находится стык, от которого уходят три хребта: на северо-запад – Айлагушский, почти на запад – Сальджар, и на юг – крупный безымянный водораздел рек Чуи и Ини.

Чуть восточнее расположена система хребтов меридианного простирания. Наиболее высокие из них – Сумультинский и Тонгош. Ближе к югу текут Тусколь и Джундук – левые притоки Башкауса. Примерно посредине Сумультинского хребта, у вершины 2666 м, строго на север отходит короткий (20 км), но высокий (2700 м) хребет Тонгош. Его восточные склоны дают начало рекам Тайтын, притокам Чабдара и Тускол, притоку Башкауса. В 10 км восточнее стыка Сумультинского и водораздельного хребтов на северо-восток уходит хребет Алтын-Туу, протяженностью 20 км, высоты снижаются с 2500 до 2000 м. Далее следует поворот строго на север с понижением до 1800 м, после чего хребет вновь повышается (г. Эбире-Чаал–2051 м). Общая длина меридиональной части составляет 25 км.

С хребта Алтын – Туу берут начало почти все реки, впадающие в Телецкое озеро с запада. Это Большой и Малый Чили, Колдор, Самыш со своими многочисленными притоками. Низовья рек этого района представляют собой каньоны, особенно глубокие и узкие на реках Башкаус, Чабдар, Ачелман, Боже, Чили и т.д.

Схема 2 Рельеф. Полезные ископаемые

### 1.1.4. Климат

Климат Улаганского района определяется географическим положением и рельефом. Климат резко континентальный, суровый, с большими колебаниями температуры в пределах суток и по временам года. По данным Кош-Агачской метеостанции среднегодовая температура отрицательная (-7.40С). Абсолютный максимум - в июле - +290С. В районе повсеместно сохраняется прерывистая вечная мерзлота. На северных склонах в летние месяцы она вскрывается на глубине 5 – 15 метров. Продолжительность зимнего периода 7.5 месяцев.

На территории Горного Алтая выделены 4 агроклиматические зоны:

1. Прохладная;

2. Наиболее прохладная;

3. Холодная;

4. Наиболее холодная.

Северо-восток Улаганского района, т.е. нижнее течение рек Башкаус и Чулышман относится ко второй – наиболее прохладной зоне. Центральная и восточная часть на высотах более 1200 м относится к третьей – холодной агроклиматической зоне. Абсолютные температуры воздуха за 2002 год достигали зимой – 56 градусов С, летом + 32 градуса С. Безморозный период 52-60 дней.

Таблица 1

Средняя декадная температура воздуха (град.) с. Улаган

| Январь | Февраль | Март |
| --- | --- | --- |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| -25..3 | -25.7 | -25..3 | -23..5 | -21.0 | -18.5 | -15.6 | -12.1 | -8.5 |
| Апрель | Май | Июнь |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| -4.4 | -1.3 | 0.4 | 4.0 | 6.4 | 8.6 | 10.8 | 12.2 | 13.2 |
| Июль | Август | Сентябрь |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 11.9 | 10.3 | 8.1 | 5..5 | 2.9 |
| Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 0.1 | -3.0 | -6.3 | -10.5 | -14.2 | -17.7 | -20.2 | -22.1 | -23.9 |

Ветровой режим находится под сильным влиянием орографии. Ветры долинные. Западные весной и в начале лета, восточные – весь остальной год. Средняя скорость ветра 1.8-2 м/сек. В районе Телецкого озера преобладают ветры двух противоположных направлений – юго-восточного и северо-западного, получившие название «верховка» и «низовка», закономерно повторяющие и сменяющие друг друга. Причем «верховка» несет ясную и сухую погоду, а «низовка» – туманы и дожди. Обилие света, тепла и влаги в районе Телецкого озера позволяет иметь населению фруктовые сады. Зимой осадков выпадает мало, а долина Чулышман совершенно лишена снега, т.к. этому способствуют сильные ветры. Почва зимой промерзает на глубину до 1 м.

На Улаганском плато преобладают северо-восточные ветры, что связанно с расположением долины реки Большой Улаган. В конце осени, зимой и в начале весны северо-восточные ветры наблюдаются от 50 до 80 % от общего числа всех наблюдений за месяц, без учета штилей. В этот же период в каждом четвертом случае от общего числа наблюдений отмечается штиль. С середины весны до осени доля штилевой погоды сокращается до одной пятой и менее. В конце весны, летом и в начале осени возрастает повторяемость ветров южного и юго-западного направлений от 20 до 40%.

Таблица 2

Преобладающие ветра по месяцам года

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, С, СЗ | С, СЗ | С, СЗ, З | С, СЗ, ЮЗ | СЗ, З, ЮЗ | ЮЗ, З |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Ю, ЮЗ, ЮЗ | ЮЗ, ЮЗ, З | ЮЗ, Ю, ЮЗ,З | СЗ, С,СЗ | СЗ, СЗ, С | С,С,СЗ |

В долине реки Чулышман, в пункте Чодро, среднее количество осадков за год составляло в 1970 г. около 340 мм, в 1949 г. - 550 мм, в 1981-250 мм. По данным наблюдений с 1945 по 1970 гг. и за последние 25 лет в среднем в Усть-Улагане выпадало 280 мм осадков, наибольшее количество 370 мм было измерено в 1952 году, а в 1962 году осадков выпало только 200 мм. Среднее количество осадков 900-1000 мм, средняя высота снежного покрова – 21-37 см, при максимальной высоте 60-90 см.

Таблица 3

Среднее декадное количество осадков (мм)

| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | 17 | 19 |
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |

Зимы в большинстве бывают малоснежные – на открытых участках снег сдувается ветрами, в защищенных от ветра местах средняя глубина снежного покрова достигает 15-20 см, в отдельных случаях – 40 см. В зимнее время на горных перевалах автодорог Акташ-Улаган, Улаган-Балыкча, Улаган-Саратан-Язула и Балыктуюль-Паспарта происходят снежные заносы, в результате чего автомобильное сообщение затрудняется, на высокогорных перевалах высота снежного покрова иногда доходит до 120 см. В лесной зоне высокогорья снежный покров достигает 2-3 м. По климатическим условиям район Постановлением Правительства Российской Федерации №238 от 9 апреля 1994 года отнесен к территориям, приравненным к районам Крайнего Севера.

### 1.1.5. Гидрологические условия

Горный Алтай обладает богатейшими водными и водно-энергетическими ресурсами, которые являются одними из основополагающих элементов потенциала его развития. По гидроэнергетическим ресурсам (80 млрд. квт/ч) Горный Алтай занимает одно из первых мест не только в России, но и в мире.

Реки района горного характера. Особенно бурным и стремительным течением они отличаются высоко в горах. Их воды с шумом мчатся среди валунов и глыб, прорывая глубокие долины с округлыми и отвесными склонами. Основные водные артерии Улаганского района – реки Чулышман и Башкаус.

Чулышман (Чулышман, Чулушман, Чулышман, Челушман) – река получила название из-за извилистости течения.

Река Чулышман берет начало из озера Джулу-Коль, расположенного на высоте 2000 метров и впадает в Телецкое озеро, длина 229 км, площадь водосбора 17100 км2, среднегодовой сток воды 148 л в секунду.

Чулышман вначале спокойно течет по горной тундре, затем река, сжатая скалами, ревущим потоком устремляется вперед. Изобилует крутыми и сложнейшими порогами, каньонами, водопадами. И только в среднем течении, набрав силу, постепенно начинает раздвигать горы и в низовьях образует широкую живописную долину, продолжением которой и является котловина Телецкого озера. Притоки богаты водопадами. Один из них находится на Каты-Ярыке, далее близ бома Уйту-Кайа – водопад Тудан, другие – на реке Алтын – Таш, Нижний Сулузун, Верхний Сулузун, Той и др.

Неподалеку от устья р. Чульчи, правого притока Чулышмана, находится крупнейший каскадный водопад Алтая, имеющий общую высоту падения более 160 м – Учар.

Наиболее значительными притоками Чулышмана являются реки Чульча, Шавла, Башкаус.

Башкаус (Башкос, Башкуш) – буквально главная, передняя, возможно - текущая отдельно, горная река.

Река Башкаус берет начало из карового озера, расположенного в восточной части Курайского хребта. Длина 219 км, площадь водосбора – 8400 км2.

По территории Чибитской сельской администрации протекает река Чуя – самый значительный приток Катуни. Вдоль Чуи, точнее по правому берегу, проходит Чуйский тракт. Длина реки Чуя - 266 км.

Озера являются существенным элементом географического ландшафта Горного Алтая. Всего насчитывается 7000 озер, общей площадью 600 км2, большинство из них имеют небольшие размеры.

Наибольшее количество озер сосредоточено в восточной части, т. е. на территории Улаганского района, что объясняется более мощным и длительным оледенением в бассейнах Чулышмана и Телецкого озера. Именно здесь располагаются самые большие озера Горного Алтая – озеро Телецкое и озеро Джулу-Коль.

При изучении озер первостепенное значение уделялось крупным водоемам. Особое место в исследовании занимает большой и уникальный водоем – Телецкое озеро.

Озеро лежит на высоте 434 м, в горах на территории Турочакского и Улаганского районов. Имеет узкую, вытянутую форму. Это крупнейший горный водоем южной Сибири, второе в России по объему (после Байкала) хранилище пресной, чистой воды. Максимальная глубина 325 метров (средняя 174 м). По глубине занимает пятое место в России после Байкала (1741м), Каспия (980м), Иссык-Куля (702м), Сарезкого озера (505м), двадцать пятое место занимает среди озер мира. Глубокая руслообразная котловина озера вмещает 40 км2 воды, площадь зеркальной поверхности 223 км2 . Длина озера 77,8 км и длина береговой линии 181 км. Максимальная ширина в южной части 5,2 км, минимальная в северной части у мыса Кара-Таш - 0,6 км и средняя – 2,9 км. В озеро впадает около семидесяти больших и малых рек. Основной приток – р. Чулышман. Реки из ущелий нередко обрываются водопадами и каскадами. Наиболее известные водопады – на восточном берегу это Корбу с высотой падения воды 12,5 м, Киштэ – 8 м, водопад на Большом Шалтане – до 20 м. Из Телецкого озера берет начало река Бия.

По поводу происхождения Телецкого озера существуют две точки зрения: движение земной коры, в результате которой, возник провал (грабен) и - ледниковая гипотеза образования озерной котловины, посредством выпахивающей деятельности Чулышманского ледника. В последнее время пришли к выводу о признании и тектоники, и ледниковой деятельности, согласно которой, в результате тектонических процессов Телецкий грабен был обработан и завершен Чулышманским ледником. Стали говорить о тектонико-ледниковом происхождении озера.

О масштабах древнего Чулышманского ледника можно судить по размерам Джулукульского водоема, оставившего до 700 озер, а в целом, в бассейне Чулышмана насчитывается более 2560 ледниковых озер.

Сезонные колебания уровня воды в Телецком озере в пределах 4 – 5 метров. Максимальный уровень воды наблюдается в июне, минимальный – в конце марта, начале апреля. Температура воды на поверхности +13-14 градусов, глубинная температура (300 м) +3,5. Вода пресная, с малым содержанием минеральных и органических веществ, цвет воды зеленый, прозрачность колеблется от 6 до 12 м. В середине мая озеро освобождается ото льда. Богаты и разнообразны ландшафты склонов котловины озера. Восточная часть Телецкого озера входит в состав Алтайского государственного заповедника, западная – рекреационная. Телецкое озеро – один из основных районов массового туризма.

Второе по величине озеро Горного Алтая после Телецкого также находится в Улаганском районе, это озеро Джулу-Коль, на стыке двух хребтов Шапшальского и Чихачева, в верховьях р. Чулышман, в 100 км к востоку от села Саратан. Абсолютная высота озера 2200 м, длина 11 км, ширина 3,5 км, глубина 7м. Озеро морено-запрудного происхождения, вытянуто с юга-востока на северо-запад. Берега озера низменны, заболочены, заняты карликовой березой и травами. В прошлом - озеро имело значительно большие размеры и глубины. Со всех сторон в озеро впадает множество ручьев с застойной болотной водой. Цвет воды грязновато-желтый. Озеро богато планктоном.

В районе озера множество морено-запрудных озер донной морены и термокарстовых озерных котловин. Их насчитывается около 250. Озера мелководные, глинистые, глубина их не превышает полутора – двух метров. В хозяйственном освоении озеро Джулу – Коль почти изолировано от влияния человека и его деятельности, труднодоступностью. Ближайшее от озера летнее поселение Бугузун насчитывало в 1963 году пять казахских юрт скотоводов численностью 15-20 человек.

Из озера берет начало р. Чулышман.

Джулукульская котловина является уникальной природной лабораторией для изучения древнего оледенения Горного Алтая. Здесь прекрасно выражены самые разнообразные формы ледникового рельефа – троги, кары, маргинальные каналы, морены, озовые гряды и т.д.

На Шапшальском хребте и Чулышманском плоскогорье разбросано несколько десятков крупных озер.

Озеро Чойбок-Кол находится в 12 км северо-западнее поселка Акташ. Расположено на высоте 1949 м над уровнем моря между Айгулакским и Курайским хребтами, на линии тектонического разлома в весьма узкой долине р. Чибитка. При средней ширине озера, равной 300 м, относительное превышение склонов, крутизной 50-60 градусов достигает 800 и более метров. Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток. Его длина 1735 м, максимальная ширина 425 м, минимальная 105 м, протяженность береговой линии 6400 м, площадь 65 га, объем воды более 9 млн. м3. Очень интересно происхождение озера. В этом отношении оно представляет собой уникальное творение природы. Оно создано в результате подпруживания р.Чибитки конусом выноса, выдвинувшимся в ее долину и относится к завальному типу озер возникших в результате подпруживания долин конусом выноса, осыпями или материалом горных обвалов. С восточных склонов, приблизительно через равные интервалы 600 м, спускается еще два хорошо выраженных конуса выноса, перехватывающих озеро в двух местах почти в половину его ширины. Напротив конусов выноса, наименьшие глубины озера (12-17 м), в то время как в остальных частях они вдвое больше (27-30 м). В дальнейшем, по мере увеличения конусов выноса произойдет завал долины еще в двух местах и из одного озера образуется три самостоятельных.

Северный берег, представленный мореной, занят зарослями кустарников и разнотравьем.

Крутизну берегов озера полностью повторяют подводные уклоны.

В 5 метрах от берега глубина озера достигает 10 и более метров. Ложе озера заполнено – щебнем, галькой, песком, глиной.

Питание озера происходит в основном за счет реки Чибитки, а также подземных вод и атмосферных осадков. Вода в озере холодная, температура в июле 6-8 градусов.

Местные жители называют озеро «Мертвым» потому что на него, как правило, не садится водоплавающая птица, и объясняют это содержанием в воде ртутных соединений. Изучением причины отсутствия жизни в озере занимался Томский государственный университет.

Прежде всего, были произведены анализы воды на предмет содержания в ней ртути. Оно оказалось в пределах допустимых норм. Самым удивительным было то, что в озере, вода которого очень богата зоопланктоном – великолепной пищей для рыб – совершенно отсутствует рыба, причина этого кроется, по мнению ученых, в том, что озеро никогда не было заселено рыбой. Рыба не может подняться по реке Чибитке из реки Чуи ввиду того, что на нескольких километрах ее течения перепад высот составляет 600 м, к тому же озеро расположено в стороне от перелетных путей водоплавающих птиц. Отсутствие возможности естественного заселения – главная причина того, что в мертвом озере нет рыбы.

Такая же картина наблюдается и в других соседних озерах, в частности на более крупном озере Сорлу-Кол, что находится на расстоянии 10-12 км от Мертвого озера, гидробиологи завезли в это озеро мальков и получили великолепный результат, сейчас там есть рыба, появились птицы.

От 9 сентября 1980 озеро Чойбок-Кол утверждено памятником природы регионального значения.

Озеро Сорлу-Кол вытянуто с юго-запада на северо-запад, абсолютная высота 1762 м, длина 4000 м, ширина 1350 м, протяженность береговой линии – 13100 м, площадь водного зеркала 3580000 кв. м. Юго-западные и северо-восточные берега озера – круто поднимающиеся, до 700 м, стенки грабена. Берега заросли лиственницей, карликовой березой, ивой, мхами. Юго-западный и северо-восточный берега местами заболочены. С юго-западной стороны в озеро впадает ручей. Стоком озера служит река Кара – Кудюр. Максимальная глубина – 20 м, наибольшая глубина в центре водоема. Дно сложено материалом из гранитов и сланцев размером 1-1,5 м. Вода пресная. Прозрачность 5м, температура поверхностного слоя воды +9 градусов. Из водорослей доминируют роголистники, пузырчатка.

Всего в Чибитском озерном районе, располагающимся на северном склоне Айгулакского хребта насчитывается около 40 озер. Крупные из них Чойбок-Кол, Сорлу-Кол, Узун-Кол, Чаган-Кол, Талду-Кол, Балыкту-Кол и т.д. Многочисленные мелкие озера этого района обязаны своим происхождением донной морене, более крупные – конечно-моренным образованием ледника.

Озеро Кок-Кол расположено среди мореных отложений в 2 км юго-восточнее озера Талду-Кол на абсолютной высоте 1980 м. Озеро вытянуто с севера-запада на юго-восток вдоль склона Сорлукольской впадины. Длина 2300 м, максимальная ширина 150м, протяженность береговой линии 5000 метров, площадь 50000 кв.м. Максимальная глубина 19 м, на расстоянии 5-10 м от берега глубина озера достигает 10-15 м. Озерная котловина образована эрозионной деятельностью талых вод на периферии ледника, что подтверждается вытянутостью озера вдоль северного склона Айгулакского хребта, отвесными берегами и большими глубинами.

Озеро Узун-Кол находится на Улаганском плато на высоте 2000 м над уровнем моря. Происхождение ледниковое. Длина озера 2,5 км, ширина 500м.

Подземные воды, целебные источники.

Подземные воды являются важным видом природных ресурсов. По характеру водовмещающих пород и циркуляции на Алтае выделяются следующие типы подземных вод: трещинно-жильные воды коренных палеозойских пород; трещинно-карстовые воды (преимущественно в известняках, мраморах); воды мезо-кайнозойских рыхлых отложений.

Трещинно-жильные воды коренных палеозойских пород на Алтае имеют самое широкое распространение. Они связаны с зонами мощных тектонических нарушений и циркулируют по трещинам, в гранитах и других кристаллических породах. Чаще всего этот тип вод прослеживается вдоль крупных тектонических разломов и приурочен к верхней трещиноватой зоне выветривания. Большинство выходящих по трещинам источников имеют дебит от 1 до 15 л/сек.

Самый крупный источник этих вод отмечен в окрестностях с. Чибит, дебит его около 600 л/сек. Вода источника содержит значительное количество кальция (112 мг/л) и по этому показателю близка к воде «Ессентуки -17».

Вода источника Челушманский Аржан, отмечается большим содержанием сероводорода. Источник расположен в 2,5 км вверх по течению от устья реки Чулышман на высоте 436 м, на правом берегу. Он имеет и другое название – Сероводородный.

Берег реки Чулышман в районе выхода источника представляет крутой склон массива Тоулок с небольшой абразивной терраской, шириной от 1 до 3м. Непосредственно ниже источника терраса выклинивается, и почти отвесная скала, сложенная зелеными сланцами с прожилками кварца, падает крутой стеной к зеркалу воды. В скале прорублена тропа. На террасе насчитывается три выхода подземных вод приблизительно одинаковой мощности. Кроме того, у берега под водой имеется еще 5 выходов на глубине от 0,1 до 0,5 м. Итого на протяжении 30 м на береговой линии насчитывается восемь выходов. Дно реки и русло, по которому вода источника стекает в реку, покрыто беловатым налетом. Температура воды в источнике 10 градусов в течение суток остается неизменной. Зимой не замерзает. Обращает на себя внимание очень сильный запах сероводорода. Этот запах при ветре северного направления ощущается за 0,5 км от источника. Местные жители называют источник еще «пороховым», так как его запах несколько сходен с запахом дымного пороха после выстрела.

По результатам исследования вода источника является гидрокарбонатно – хлоридно - кальциево-магниевой. В воде было установлено содержание сероводорода от 4,0 до 8,3 куб., в ней обнаружены микроэлементы: марганец, хром, свинец, ванадий, никель, кремниевая кислота, литий, гидросульфатион.

Ландшафт окрестностей источника – переход от пойменного лугово-лесного к среднегорному, круто расчлененному, склонному лесному с темнохвойными породами.

В районе существуют также и другие аналогичные источники: Кабак – Тайга, Кызыл-Таш, Мандилу (см. схему 6).

Ледники

Исключительным разнообразием ледниковых форм рельефа обладают Джулукульская, Тархатинская и некоторые другие межгорные котловины. Котловины являются  крупными аккумуляторами льда или своеобразными ледоемами, с которыми связано рождение многих ледников. Например, в Джулукульской котловине брал свое начало Чулышманский ледник, достигавший длины 220 километров. Здесь наблюдаются разнообразные по величине и форме морены. Среди холмов и гряд разбросаны многочисленные озера, вытянутые в одном направлении и образующие обширные озерные системы. В настоящее время происходит потепление климата, и земля переживает межледниковый период. На Алтае насчитывается 1400 ледников общей площадью более 900 км2.

Наряду с крупными ледниковыми узлами на территории Горного Алтая имеются очаги малого оледенения. Они находятся в хребтах: Чихачева, Сайлюгем, Сумультинском, Курайском и других.

### 1.1.6. Растительность

Растительный мир Улаганского района необыкновенно богат и разнообразен.

Разнообразие растительного мира Улаганского района обусловлено контрастностью рельефа, климата и почв, а также положением на стыке различных биогеографических провинций. Здесь выделяется:

- горно-степная растительность, относящаяся к монголо-китайской формации, которая распространяется в межгорной Улаганской котловине, по долине Башкауса в его среднем течении, и по долине Чулышмана в его нижнем течении;

- горно-таежная растительность, распространенная по всему среднегорью. Она входит в состав Урало-Сибирской формации;

- альпийско-луговая;

- горно-тундровая из Алтайско-Саянской формации, которая характерна для Чулышманского плато и Шапшальского хребта.

Ландшафт степей состоит из густого и пышного разнотравья: ветреницы, горицвета сибирского, герани; из злаков - ковыля, мятлика степного и т. п.

Лесная зона - самый распространенный тип ландшафта. В основном встречаются лиственничные и кедрово-еловые леса. Залесенность территории составляет около 52% всей площади и увеличивается с юго-востока на северо-запад. Леса занимает громадные площади и прерывается только хребтами, альпийскими лугами и горными тундрами. Основу леса составляют хвойные: кедр, ель, лиственница. Преобладание той или иной породы зависит от абсолютной высоты местности и климатических условий. Древесные породы, также представлены и лиственными – березой, тополем, осиной, пихтой (в бассейне Телецкого озера).

Вертикальной зональности подвержен и видовой состав древесных пород. Узкая полоса на границе леса и гольцов занята кустарниковой растительностью, которая сменяется изреженными низкорослыми кедровыми лесами, переходящими в сплошную кедровую тайгу в среднем и нижнем поясе с примесью пихты, в бассейне реки Чулышман в верхний пояс лесов входит лиственница. Средний пояс лесов (до 1400-1500 м) в Прителецком участке представлен кедрово-пихтовыми и кедровыми лесами. Нижний пояс до высоты 800-1000 м представлен смешанным лесом (береза, осина, кедр, пихта, сосна, рябина, тальник, черемуха и т. д.). В нижнем поясе на видовой состав влияет экспозиция склона на южных склонах растет береза, сосна, лиственница, на северных - кедр, пихта, осина.

Разнообразна и богата кустарниковая растительность лесной зоны. Среди них: крыжовник, смородина красная, смородина черная, шиповник, жимолость, можжевельник, голубика, брусника. В долине р. Чулышмана, р. Башкауса – большие заросли облепихи.

Своеобразными спутниками лесной зоны являются обширные луговые поляны, они заняты густыми и сочными высокотравными лугами, в составе которых преобладают живокость высокая, володушка золотистая, борец высокий, василистник, колокольчики и др. Высокогорный пояс Алтая образует субальпийские и альпийские луга, тундру и болота, где распространены ельники: моховые, лишайниково-моховые, мохово-травяные. Субальпийские высокогорные луга представляют собой переход от горного редколесья к альпийским лугам. Здесь широко распространены лугово-лесные травы из живокости, кипрея (иван-чая). Кустарниковые заросли субальпийского пояса из карликовой березы и ивы образуют плотный ярус в сочетании с разреженными группами деревьев вблизи верхней границы леса. В целом богатая и разнообразная флора насчитывает 1477 видов высших (сосудистых) растений, выявленных к настоящему времени и около 300 видов лишайников. Списки представителей грибов, водорослей и мхов, ещё недостаточно изучены. Растительный мир подробно изучается на территории Алтайского государственного заповедника, занимающего половину территории района.

Более 1200 видов растений насчитывает флора Телецкого озера.

Многие виды растений содержат химические вещества, оказывающие лекарственное воздействие на организм человека. Около 100 видов в настоящее время используются в фармацевтической промышленности и еще больше в народной медицине. Среди ценнейших видов лекарственных растений следует отметить левзею сафлоровидную – маралий корень (Rhodiola rosea), бадан (Bergenia crassifolia), курильский чай (Pentaphylloides fruticjsa), зверобой (Adonis vernalis) и т. д.

### 1.1.7. Животный мир

Богатство животного мира района обусловлено разнообразием природных ландшафтов и богатством растительного мира. Около 70 видов млекопитающих, более 320 видов птиц, 10 видов пресмыкающихся и земноводных обитают на территории района. Крупные хищники представлены такими животными, как медведь, волк, росомаха, рысь, в верховьях рек Чулышман и Башкаус обитают редкие виды кошачьих – снежный барс (ирбис) и манул. С начала шестидесятых годов прошлого столетия территорию района облюбовали кабаны, которых до этого местные охотники видели только на картинках. В настоящее время стада кабанов наносят ощутимый урон многим сенокосным угодьям и пастбищам, перепахивая в поисках съедобных кореньев почву. В числе пушных зверей в лесных массивах также обитают соболь, белка, заяц; ближе к рыбным водоемам держатся выдра и норка; здесь же обитают барсук, лисица, сурок. Парнокопытные представлены несколькими видами, это лось, марал, северный олень, сибирская косуля, сибирский горный козел, горный баран, кабарга. Пресмыкающиеся представлены гадюкой обыкновенной, гадюкой степной, щитомордником обыкновенным, узорчатым полозом, прыткой ящерицей, живородящей ящерицей, остромордой лягушкой и серой жабой. Беспозвоночные на территории района изучены мало, но известно, что их здесь более 15 тыс. видов.

Велико разнообразие птиц. Зарегистрировано пребывание 323 вида из разных отрядов: гагарообразные, веслоногие, аистообразные, фламингообразные гусеообразные, соколообразные, совообразные, стрижеобразные, ракшеобразные, дятлообразные, воробьинообразные.

В последние годы в результате возросшего спроса на продукцию восточной медицины до критической черты сократилось поголовье кабарги, марала, бурого медведя. Служба егерей района, состоящая всего из трех сотрудников, прилагает большие усилия по борьбе с браконьерством – им приходится охранять 939206 гектаров лесных угодий.

### 1.1.8. Ландшафтная структура территории

Ландшафтные выделы территории Улаганского района, проведены на основе ландшафтной дифференциации и данных, полученных в ходе работ исследователей МГУ им. М.В. Ломоносова, а также данных полевых исследований, что позволяет выделить следующие типы ландшафтов.

Ландшафтные особенности

Основным принципом ландшафтной дифференциации территории является выделение регионов, имеющих сходное геологическое строение, рельеф и генезис. По этому принципу было выделено пять типов ландшафтов: высокогорья (4), высокогорные нагорья (5), высокогорные альпийские хребты (6), межгорные плато (7), межгорные котловины (8).

Высокогорные ландшафты

Телецкий ландшафт характеризуется широким распространением высокотитанистых метабазитовых сланцев с многочисленными интрузиями гранитов и диоритов среднего девона. Эти породы отличаются высокой плотностью, разрушение их идет дольше, чем в остальных ландшафтах высокогорий. В результате деятельности древних ледников здесь сформировался специфический экзорационно - денудационный рельеф, который местами имеет характер альпийского, хотя в настоящее время здесь нет современного оледенения. Кроме того, сохранились и черты древнего пенеплена, прослеживаются и признаки активной тектонической деятельности – хорошо выраженные уступы. В пределах ландшафта наибольшее распространение имеют горно-лесные бурые, а также горно-лесные серые и темно-серые почвы, на которых произрастают лиственнично-кедровые кустарниковые, реже – лиственничные леса. В субальпийском и альпийском поясах – луга, выше – мохово-лишайниковые ерники.

Этот ландшафт отличается особой эстетической привлекательностью, которую обусловливают такие особенности, как наличие большого, живописного Телецкого озера, массивно-гребневый рельеф, сохранившиеся лиственнично-кедровые леса, разнообразие природных вертикальных поясов, красивые панорамы.

Высокогорные нагорья

Среди ландшафтов высокогорных нагорий особое место занимает Чулышманское, сложенное породами амфиболит-гнейсово-кристалло-сланцевого комплекса метаморфических пород палеозой-протерозоя и гранодиорит-гранитового комплекса интрузией девона, отличающихся большой плотностью.

Для всех ландшафтов этого типа характерно развитие форм рельефа, связанного с древним оледенением – это троговые долины, кары, цирки, гребни. Современные ледники наибольшее развитие имеют на Чулышманском нагорье. Для всех нагорий характерно образование каровых озер.

Высокогорные хребты

На территории района к этому типу ландшафта относятся Шапшальский, Сумультинско-Курайский, Чихачевский виды ландшафта. Характерной особенностью этого вида является, кроме высоких абсолютных отметок (2000-3500 м), наличие вытянутых горных систем, разделенных между собой межгорными плато, межгорными котловинами, иногда высокогорьями (абсолютные отметки 1000-2500 м). Хребты этих ландшафтов поднимаются выше снеговой границы.

В геологическом строении  ландшафтов этого типа преобладают песчаники, алевролиты, гравелиты и конгломераты девона и кембрия с интрузивами (граниты, диориты, лейкограниты и др.) и реже – вулканиты (туфы, базальты). Исключением из этого правила является Шапшальский хребет, в геологическом строении которого  преобладают метабазальты, туфы, но также распространены песчаники, алевролиты и представлены интрузии девона (граниты, гранодиариты). Во всех ландшафтах этого типа отмечается действие современного ледникового процесса, который накладывает видоизменения рельефа, связанные с древними оледенениями. В результате их совместного действия здесь сформировались такие формы, как островершинные пики и карлинги, кары, троговые долины с озерными ваннами, мореные холмы и гряды, формируются обвалы, осыпи, мерзлотно-солифлюкционные образования. Общая тенденция высокогорного рельефа – выполаживание междуречий и уменьшение глубины долин к периферии горных хребтов. На современном этапе развития высокогорных хребтов идет активная переработка и уничтожение пенеплена, а также форм и отложений древних оледенений.

Поскольку в границах высокогорных хребтов проходит несколько поясов высотной зональности, здесь имеется большое разнообразие типов почв и растительности. На нижних частях склонов хребтов и по долинам рек обычно формируются лиственничные и лиственнично-кедровые травяные и кустарниковые леса на горно-лесных бурых, перегнойно-торфянистых и торфянистых почвах. Такие леса особенно характерны для склонов Шапшальского, Сумультинско-Курайского хребтов. На Чихачевском хребте леса встречаются гораздо реже, что объясняется меньшим их расчленением. Преобладающим типом растительности на высокогорных хребтах являются травяные и мохово-травяные ерники, мохово-лишайниковые тундры и несомкнутые группировки тундр и альпийских луговин, которые растут на горно-тундровых перегнойно-торфянистых и торфянистых, луговых альпийских и субальпийских почвах. Относительно большую площадь занимают также незадернованные выходы коренных пород.

Улаганское межгорное плато

Улаганское межгорное плато расположено между Чулышманским нагорьем и Сумультинско-Курайским высокогорным хребтом и отделено от них тектоническими уступами. Эта территория представляет собой  пенеплен, который в результате поднятия испытал действие эрозии, в результате чего ранее относительно выровненные территории приобрели гористый характер. Слагающие плато вулканогенные породы: базальты, туфы, туффиты, а также песчаники кембрия и метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса под воздействием дефлюкционных, элювиальных процессов и солифлюкции, образовали пенепленизированный рельеф с массивно-гребневыми склонами. Здесь под действием древних оледенений произошло формирование аккумулятивных ледниковых и мерзлотных форм рельефа. Абсолютные отметки плато колеблются в пределах 1500-2500 м. Наибольшее распространение имеют горно-лесные бурые, перегнойно-торфяные почвы под лиственничными, лиственнично-кедрово-еловыми кустарниковыми травяными лесами. На вершинных участках ландшафта сформировались горно-луговые альпийские и субальпийские почвы под травяно-зеленомошными и мохово-лишайниковыми ерниками. В долинах рек и на пологих склонах здесь распространены горные лесные черноземовидные почвы под петрофитно-кустарниковыми горностепными сериями, елово и березово-лиственничными лесами.

Улаганское межгорное плато, несмотря на то, что расположено достаточно высоко над уровнем моря, отличается лучшей доступностью, обилием лесов, пригодностью для пешего и конного туризма. Здесь возможно развитие земледелия и скотоводства.

Межгорные котловины

Особое место в структуре района занимают межгорные котловины. В процессе ландшафтного районирования было выделено две крупные из четырех имеющихся в Республике: Богояшская и Чуйская котловины. В формировании этих форм кроме тектонических процессов, большую роль сыграли речная эрозия, водно-ледниковые потоки и аккумулятивная деятельность ледников.

Геологическое сложение котловин разнообразно, так, Чуйская котловина сложена преимущественно песчаниками, алевролитами, сланцами, известняками девона и рифея-венда. Богояшская котловина сложена более твердыми породами – метаморфическими метапилитовыми сланцами и интрузивными породами: гранитами и грано-диоритами девона.

Самые высокие абсолютные отметки имеет Богояшская котловина, здесь под воздействием ледникового и озерно-ледникового процессов сформировался пенепленизированный экзарационно-денудационный и аккумулятивный ледниковый рельеф (холмы, гряды). Большую территорию здесь занимают озерно-ледниковые равнины, приуроченные к долине р. Чулышман, вытекающей из самого большого озера Джулукуль. Наибольшее распространение здесь имеют горно-тундровые дерновые, а также торфянистые и перегнойно-торфянистые, горно-луговые альпийские и субальпийские почвы под соответственно ерниками, мохово-лишайниковыми тундрами и альпийскими луговыми сообществами.

Чуйская котловина может быть разделена на две части по доминирующим типам рельефа. В западной части Чуйской котловины под воздействием речной эрозии и водно-ледниковых процессов образовалась относительно замкнутая, ограниченная со всех сторон высокими хребтами котловина. Юго-восточная часть Чуйской котловины сформировалась преимущественно за счет ледниковых и водно-ледниковых процессов, которые обусловили здесь широкое распространение озер, особенно в долине р. Чуи, и аккумулятивно-ледниковых форм; широкое распространение имеет также экзарационно-денудационный пенеплен. В Чуйской котловине наибольшее распространение имеют горно-каштановые маломощные почвы, а также пойменные торфянистые и торфяно-глеевые почвы. Распространены также солонцы и солончаки. Для котловины характерны опустыненные степи с галофитными комплексами, меньшее распространение имеют ерники, по долинам рек – кустарниково-луговые и лиственнично-елово-кустарниковые ассоциации.

Рекомендации по развитию природоохранной деятельности

Остро стоит проблема охраны окружающей среды для Республики а, следовательно, и для района. Это связано, прежде всего, с уникальностью природы и высокой степенью ранимости горных ландшафтов. Сохранение природных ландшафтов, кроме чисто природоохранной пользы, в случае Алтая имеет еще и экономическое значение, поскольку она является основным потенциалом развития туристической и другой рекреационной деятельности, составляющей в хозяйстве республики важный ресурс.

Таблица 4

Обеспеченность основных типов ландшафтов Улаганского района - ООПТ

| Типы ландшафтов | Заповедники | Природные парки, природно-хозяйственные парки, заказники |
| --- | --- | --- |
| Высокогорья | 4а - «Алтайский» (4г) – «Алтайский» | 4а – «Ак-Чолушпа» (планируемый) |
| Высокогорные нагорья | 5а – «Алтайский» | 5а – «Ак-Чолушпа» (планируемый) |
| Высокогорные хребты | 6а - «Алтайский» |  |
| Межгорные плато |  | 7 – «Ак-Чолушпа» (планируемый) |
| Межгорные котловины | 8а – «Алтайский» |  |

В таблице представлена обеспеченность выделенных в результате ландшафтного районирования типов ландшафтов особо охраняемых природных территорий, при этом принималось, что в ООПТ входит значительная часть ландшафтов данного типа, если только входит его малая часть, то этот тип указывается в скобках.

В высокогорьях имеется один заповедник, который включает часть территории Телецкого ландшафта (4а). При этом большая часть высокогорий обеспечена ООПТ других видов. Достаточно обеспечены заповедником высокогорные нагорья и хребты. Чулышманская межгорная котловина представляет не меньшую ценность и в большей степени подвергается опасности нарушения экологического равновесия из-за многочисленности туристических видов деятельности и хозяйственного использования, чем другие ландшафты Алтая. В Чулышманской долине запроектирован природный парк «Ак-Чолушпа», обеспечивающий сохранение уникального ландшафта. Кроме того, в СТП РА рекомендуется создание на территории Улаганского района двух природных парков: Центральноалтайского природного парка на территории Акташского и Чибитского СП, Сумультинского природного парка в северо-западной части Челушманского СП.

Схема 3 Ландшафтное районирование

Таблица 5

Легенда к карте ландшафтного районирования Улаганского района

| Типы ландшафтов | Виды ландшафтов (индекс) | Генезис четвертичных отложений, литология | Геологическое строение коренных пород | Рельеф | Почвенный покров | Естественная растительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокогорные | Телецкий 4а | Дефлюкционно-элювиальный, реже дефлюкционный (щебнистые суглинки, щебень, глыбы) | Высокотитанистые метабазитовые сланцы с многочисленными интрузиями гранитов, гранодиоритов и диоритов среднего девона | Экзарационно-денудационный пенепленизированный, массивно-гребневидный, реже альпийский с выраженными уступами, абс. отм. 1000-2500 м | Горно-лесные бурые, темно-серые и серые оподзоленные; горно-тундровые дерновые, горно-луговые альпийские и субальпийские, в т.ч. длительно-сезонно-мерзлотные | Лиственнично-кедровые кустарниковые зеленомошные и травяно-зеленомошные, темнохвойные зеленомошные, реже – лиственничные кустарниковые травяные леса с мохово-лишайниковыми ерниками на субальпийских и альпийских лугах |
| Высокогорно-нагорные | Чулышманское 5а | Солюфлюкционно-элювиальный, делювиальный и дефлюкционно-элювиальный, гляциальный на выходах коренных пород (щебнистые суглинки, щебень, глыбы, морена) | Амфиболит-гнейсово-кристалло-сланцевый комплекс метаморфических пород палеозой-протерозоя и гранодиорит-гранитовый комплекс интрузий девона. Островная многолетняя мерзлота | Пенепленизированный -экзарационно-денудационный; древнеледниковый альпийский с экзарационными гребнями, цирками и карами, абс. отм. 2000-35000 м | Горно-тундровые дерновые, горно-луговые альпийские и субальпийские, на склонах – горно-лесные бурые оподзоленные и выходы коренных пород | Ерники травяные и мохово-травяные, мохово-лишайниковые тундры и несомкнутые группировки тундр и альпийских луговин, на склонах к долинам рек – темнохвойные зеленомошные и кустарниковые |
| Высокогорные альпийские | Шапшальский 6а | Солифлюкционно- элювиальный, ледниковый на выходах коренных пород (щебень, глыбы, морена) | Метабазальты, туфы, песчаники, алевролиты кембрия и гранодиорито-гранитовый комплекс интрузий девона. Островная многолетняя мерзлота | Современно и древнеледниковый, аккумулятивно-денудационный и эрозионный реже массивно-гребневидный и пенепленизированный, с экзарационными гребнями, абс. отм. 2000-3500 м | Горно-тундровые: перегнойно-торфянистые и торфянистые и дерновые; горно-лесные бурые оподзоленные и выходы коренных пород | Ерники травяные и мохово-травяные, мохово-лишайниковые тундры и несомкнутые группировки тундр и альпийских луговин, на склонах к долинам рек –лиственничные и лиственнично-кедровые травяные леса |
|  | Сумультинско-Курайский 6б | Дефлюкционно - и солифлюкционно - элювиальный, ледниковый на выходах коренных пород (щебнистые суглинки, щебень, глыбы, морена) | Песчаники, алевриты, гравелиты, конгломераты девона и кембрия с интрузивами (диориты, лейкограниты) и вулканитами (туфы, базальты). Островная многолетняя мерзлота | Древнеледниковый, эрозионно - и денудационно-экзарационный, денудационный и эрозионный с цирками, карами и мерзлотными абс. отм. 2000-3500 м | Горно-лесные бурые и перегнойно-торфянистые и торфянистые, горно-тундровые дерновые и перегнойно-торфянистые и торфянистые; горно-луговые альпийские и субальпийские и выходы коренных пород | Ерники травяные и мохово-травяные, мохово-лишайниковые тундры и несомкнутые группировки тундр и альпийских луговин, на склонах к долинам рек –лиственничные и лиственнично-кедровые травяные и кустарниковые леса |
|  | Чихачевский 6г | Ледниковый и солифлюкционно-элювиальный (щебнистые и валунные суглинки, щебень, глыбы) | Песчаники, алевролиты, аргеллиты девона с интрузиями гранит-лейкогранитов карбона. Островная многолетняя мерзлота | Древнеледниковый альпийский, денудационно-экзарационный, эрозионный с цирками и карами и ледниковый аккумулятивный, абс. отм. 2000-3500 м | Горно-луговые альпийские и субальпийские; горно-тундровые слаборазвитые и выходы коренных пород | Несомкнутые группировки тундр и альпийских луговин, ерники травяные и мохово-травяные; луговые тундры |
| Межгорных плато | Улаганский 7 | Дефлюкционно - и солифлюкционно-элювиальный, дефлюкционный (суглинки, щебень, глыбы, щебнистые суглинки) | Вулканогенные: базальты, туфы, туффиты, песчаники кембрия и метаморфические метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса. Островная многолетняя мерзлота | Пенепленизированный с массивно-гребневидными склонами, с аккумулятивными ледниковыми и мерзлотными формами, абс. отм. 1500-2500 | Горно-лесные: бурые, в т.ч. оподзоленные, перегнойно-торфяные и торфянистые и черноземовидные; горно-луговые альпийские и субальпийские | Лиственничные, лиственнично-кедрово-еловые кустарниковые травяные леса и травяно-зеленомошные и мохово-лишайниковые ерники; по склонам долин – петрофитно-кустарниковые горностепные серии с елово - и березово-лиственничными лесами |
| Межгорных котловин | Богояшский 8а | Ледниковый и озерно-ледниковый (щебнистые и валунные суглинки, галечники и валунники) | Метаморфические метапилитовые сланцы протерозой-палеозойского комплекса и гранодиориты и граниты интрузий девона. Островная многолетняя мерзлота | Пенепленизированный экзарационно-денудационный; аккумулятивный: ледниковый (холмы, гряды), озерно-ледниковые равнины, абс. отм. 2000-2700 м | Горно-тундровые дерновые, торфянистые и перегнойно-торфянистые; горно-луговые альпийские и субальпийские | Ерники травяные и мохово-травяные, мохово-лишайниковые и луговые тундры и несомкнутые группировки тундр и альпийских лугов |
|  | Чуйский 8в | Водно-ледниковый, озерный, аллювиальный и дефлюкционный (суглинки, супеси, алевролиты, ленточные глины, галечники, валунники, щебнистые суглинки) | Песчаники, алевролиты, аргиллиты, редко с прослоями известняков девона, а также темно-серые известняки рифея-венда. Островная многолетняя мерзлота | Аккумулятивный: ледниковый (холмы, гряды), озерно-ледниковые равнины и экзарационно-денудационный – пенеплен; в южной части – преимущественно водно-ледниковая равнина и пролювиальные склоны абс. отм. 1500-2600 м | Горно-каштановые маломощные, лугово-каштановые в комплексе с солонцами и солончаками и пойменные торфянисто- и торфяно-глеевые | Опустыненные степи с галофитными комплексами, редко ерники травяные и мохово-травяные; вдоль долин рек – кустарниково-луговые долинные и лиственнично-елово-кустарниковые ассоциации |

Инженерно-экологические условия

Инженерно-экологические условия – это совокупность абиотических факторов, которые характеризуют территорию с позиций инженерного обустройства.

На основе данных Атласа Алтайского края, по каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые по району являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (рис. 4).

Оценка природных условий для гражданского, промышленного и сельскохозяйственного строительства

Природные условия для строительства неодинаковы в различных частях района. Можно выделить территории с разными инженерно-геологическими условиями (рис.4).

Как видно из рисунка, большая часть территории республики (по площади), по инженерно-геологическим условиям относится к категории сложных инженерно-геологических и непригодных условий для градостроительного освоения.

К простым с ограничениями инженерно-геологическим условиям для строительства территориям следует отнести террасированные долины р. Чуя,

р. Чулышман и р. Башкаус. Они сложены относительно слабосжимаемыми грунтами (пески, гравий, реже суглинок). Пески и гравий являются надежным основанием для различных типов фундаментов. Для одно- и трехэтажных жилых и общественных зданий предпочтителен ленточный фундамент. Для 5-12 этажных зданий – свайный фундамент. Для одноэтажных сельскохозяйственных сооружений и одно - трехэтажных промышленных зданий и сооружений – ленточный или столбчатый типы фундаментов.

Уровень грунтовых вод на надпойменных террасах, как правило, находится ниже глубины заложения фундаментов и подземных коммуникаций или даже ниже активной зоны от сооружений, что является благоприятным для строительства и эксплуатации зданий. На участках развития многолетне мёрзлых пород наблюдаются процессы криогенного пучения, наледеобразования, термокарста и солифлюкции.

Территории средней для строительства сложности это слабо и средне расчленненные с покровом дефлюкционных суглинков и пологоувалистых днищ котловин. Строительство осложняется наличием почти сплошного покрова лессовидных грунтов, обладающих просадочными свойствами.

Рис.2 Оценка инженерно-геологических условий

Условные обозначения к оценке инженерно-геологических условий:

- простые с ограничениями (радон, мерзлота)

- средней сложности

- непригодные для строительства

Для строительства на просадочных грунтах требуется специальная подготовка грунтов (уплотнение верхней 2-3-х метровой пачки грунтов или выемка верхней пачки грунтов и замена их непросадочным грунтом) или применение свайных фундаментов, прорезающих всю просадочную толщу или применение других специальных фундаментов.

Все это приводит к удорожанию строительства. При отсутствии этих мероприятий в процессе строительства и эксплуатации зданий возможна их деформации, вплоть до разрушения. При замачивании просадочных грунтов они приобретают пучинистые свойства, что также опасно для устойчивости зданий и подземных коммуникаций. Грунтовые воды, как правило, находятся низко, но при значительных утечках их уровень может повыситься, что приведет к ухудшению физико-механических свойств грунтов и повлияет на устойчивость сооружений.

К непригодным для строительства территориям следует отнести высокогорья с ледниками и каменистыми россыпями и глубокорасчлененные крутосклонные высокогорья.

Главным неудобством для строительства является большая крутизна склонов, а также высокая расчлененность территории, высокое стояние грунтовых вод в понижениях и, соответственно, пучинистость грунтов. Кроме того, сейсмичность территории более 8 баллов, оползни, карст, лавины, осложняющие строительство и эксплуатацию зданий и сооружений.

## 1.2. Природные ресурсы

### 1.2.1. Состояние минерально-сырьевой базы

Очень богата минерально-сырьевая база района (см. схему 2). Установлены месторождения и проявления различных полезных ископаемых, как металлических, так и неметаллических. Среди первых основная масса представлена ртутнорудными объектами, сконцентрированными в пределах Курайской ртутной зоны. К ней относятся к настоящему времени уже отработанные и месторождения промышленных масштабов - Акташское, Западное Акташское.

Заслуживают внимания проявления железных руд. Особо следует отметить комплексные сульфидно-сульфасольные золотосодержащие рудопроявления.

В северо-западной части Улаганского района и на прилегающих к ней территориях в разные годы выявлена большая группа комплексных рудопроявлений и пунктов минерализации – уран, редкие земли, золото, медь, флюорит и прочие.

Кроме того, в бассейнах рек Богояш – левый приток р. Чулышман,

р. Челюш и р. Кыга – бассейн Телецкого озера выявлены отдельные участки с проявлением уранового и ураново-редкометалльного оруденения.

Среди неметаллических полезных ископаемых можно выделить мусковитоносные пегматиты Чулышманского пегматитового пояса и Тонгулакско-Курайского пегматитового поля, достаточно изученные на отдельных участках, но в силу ряда причин не представляющие сегодня интереса для промышленности.

Среди объектов топливно-энергетического сырья необходимо отметить проявления урановых руд, каменного и бурого угля.

Кроме перечисленных, в Улаганском районе выявлены и изучались с разной детальностью проявления цветных, редких и благородных металлов, нерудных полезных ископаемых.

Балансом запасов полезных ископаемых на территории Улаганского района по состоянию на 1 января 2009 года учтено всего 3 месторождения твердых полезных ископаемых:

- Западное Акташское – законсервированное, учтены остаточные забалансовые запасы ртутных руд (229 т ртути);

- Улаган-4 и Мены-I -II – притрассовые карьеры песчано-гравийных материалов, эксплуатируются, остаточные запасы незначительны.

Среди объектов, учтенных ГКМ:

- одно непромышленное месторождение ртути (229 т)

- два мелких эксплуатируемых месторождения песчано-гравийных материалов.

Кроме вышеуказанных, на территории Улаганского района кадастром ГКМ учтены следующие проявления: Кубадринское – железные руды; Кокая – кобальт, никель; Красноворотское, Кубадринское, Кысхуштубек, Есконго – ртуть; Чибитское – медь; Кабактайга – золото; Атбаши – золото, кобальт; Крест – золото, серебро.

Основой минерально-сырьевой базы Улаганского района являются месторождения и проявления черных, цветных, редких и благородных металлов, сырье для облицовочных материалов, поделочные камни.

Железо. В пределах района выявлено около 40 железорудных проявлений. В том числе одно крупное – Кубадринское. Оруденение на них представлено магнетитовым минеральным типом. Масштабы минерализации, как правило, не достигают промышленных. Наиболее представительным и хорошо изученным является минерализация на участке Туралу, а так же Анаякское рудопроявление и Узуноюк.

Медь. На территории района расположено более десятка проявлений меди – Чибитское, Перевальное, Туралу, Верхнебашкаусское, Бертозекское, правобережье р. Ярлыамры, Верхнеильдугемская группа, Джундукская группа, Чулышманская группа и другие. Все они, как правило, не имеют промышленного значения или их перспективы не ясны из-за слабой изученности.

Свинец. Нижнекубадринское рудопроявление.

Кобальт. Кок-кая рудопроявление. Стадийность рудообразования здесь выглядит следующим образом:

- молочно-белый кварц

- темно-серый кварц с кобальтом

- халькопирит

Малый Улаган рудопроявление на северном склоне хребта Кабактайга.

Ртуть. На территории Улаганского района была сосредоточена большая часть разведанных запасов промышленных категорий ртутных руд Республики Алтай, включая Акташское ртутное месторождение, на сегодня уже отработанное одноименным рудником. Кроме этого на территории Улаганского района находится одно забалансовое месторождение с остаточными запасами - Западное Акташское и ряд рудопроявлений ртути: Красноворотское, Есконго, Кысхыштубекское, Айгулакское, Чейбеккульское, Сардыма, Озерное, Бельгебашское, Баратальское, Курумду – Айринский участок, Кубадринское, Уландукский участок.

Вольфрам. Малый Улаган; Атбаши.

Редкие металлы

Бериллий. Челюшское – рудопроявление.

Благородные металлы

Золото. На территории района известно несколько рудопроявлений и россыпей золота, представляющих определенный поисковый интерес.

Некрасовское рудопроявление; Белькинское; Кабактайга; Атбаши; Крест.

Серебро. Улаганское рудопроявление. Является наиболее крупным в районе, расположено на водоразделе между верховьями рек Бол. Улаган и Чулышман.

Топливно-энергетическое сырье

Радиоактивное сырье

Уран. Проявление урановых руд рассматриваемого района сконцентрированы на территории бассейнов верховий рек Учал, Пыжа, Уймень, Сумульта, Кадрин, Чебдар, Тускол в районе сопряжения границ Улаганского района с Онгудайским, Чойским, Турочакским. Здесь, на площади около 1,5 тыс. км2 выявлено около десятка крупных рудопроявлений и мелких месторождений урана, отнесенных к пятиэлементной формации. По существу они формируют единый урановорудный узел. Все они оценивались с применением поверхностных и подземных горных выработок. Отдельные объекты в процессе разведки попутно разрабатывались в военные и послевоенные годы. Районы крайне труднодоступные, удаленные, редко посещаемые людьми и весьма слабо изученные в геологическом отношении.

Еще одно рудопроявление урана в середине прошлого века выявлено в бассейне р. Богояш. Признано бесперспективным.

Сумультинское проявление; Проездное (Проездная аномальная зона; Осиная аномальная зона).

Богояш – проявление, расположенное в бассейне р. Богояш – левый приток р. Чулышман. Рудопроявление урана, признано бесперспективным.

Тонгош – рудопроявление, разрабатывалось попутно с оценочными работами. Расположено на водоразделе рек Чебдар – Тускол.

Горючие ископаемые

Уголь каменный. Яхон – Сору – проявление расположено в бассейне реки Яхон – Сору.

Кумурлу – проявления представлены серыми «углистыми песчаниками» с прослойками каменного угля.

Сорулукель – содержащиеся в толще тонкие прослои угля сильно смяты. Сложены они высоко метаморфозными преимущественно полуматовым углем.

Уголь бурый. Джулукульское – проявление, третичные угленосные отложения установлены в котловине оз.  Джулу-Куль, расположенной в верховьях р. Чулышмана.

Нерудное сырье

Асбест хризолитовый. В районе известно около десятка мелких проявлений хризолит-асбеста: Суукское, Балтыргандинское, Верхенеильдугемское, Джундукское. Промышленного значения данные проявления не имеют.

Тальк, магнезит. Верховье рек Узун – Сюк и Солжек – единственное проявление данного вида сырья в районе. Магнезит не отвечает требованиям ГОСТа, тальк соответствует промышленной марке «Б» и может использоваться без обогащения в промышленности. Проявление не оценено.

Силлиманит. Кызылтуринское и Курайское проявления силлиманита находятся в правобережье р. Кубадру. В породах кроме силлиманита присутствуют кварц (34-54%), биотит (33-88 %), полевые шпаты (6%), магнетит (1-7%). Ввиду низкого содержания силлиманита, проявления на данный момент времени практического интереса не представляют.

Известняк. Акташское проявление известняка. Расположено в 12 км к северо-востоку от поселка Акташ в верховьях руч. Акташ. Известняки пригодны для получения извести и отбивки ртути.

Баратальское проявление известняка. Проявление крупное, выявлено в нижнем течении р. Баратал. Пригодно для получения строительной извести. Ресурсы данного проявления весьма значительны, не разведывалось.

Мусковит. Чейбеккольское поле мусковитых пегматитов расположено в районе одноименных озер на территории ГПЗ в бассейнах рек Куркуре, Чакрым, Юл, Узун-Карасу в центральной части Чулышманского плато. Поисково-оценочные работы мусковит в пределах поля не проводилось.

Богояшское поле мусковитых пегматитов расположено на левом берегу р. Богояш, в пределах Богояшской антиклинали.

Прителецкое поле мусковитых пегматитов. Аналогичные мусковитовые пегматиты разведывались в бассейнах рек Кокши, Челюш, Тушкенек, Кыга.

Гора Тонгулак – в пределах этого поля выявлено 40 пегматитовых жил.

Рахомысты – находится в юго-восточной части района в верховьях

р. Рохмасты.

Верхний Кулаш – проявление расположено на правом водоразделе

р. Верхний Кулаш в средней ее части.

Поделочные и облицовочные камни

В районе известно несколько проявлений поделочных камней, среди которых наиболее перспективными являются Верхне – Кызылтобракское - роговики и Кубадринское – брекчии.

Проявления серпентинита, гранита, лиственита, статуарного мрамора.

Ясатерское проявление ювелирного кордиерита.

Кирпичное сырье

Баратальское проявление кирпичных глин единственное в районе, расположено в устье лога Баратал. Сырье хорошего качества, по заводским испытаниям пригодно для получения красного кирпича. Госбалансом не учтено.

Песчано-гравийные материалы

Улаган – 4 – месторождение песчано-гравийных материалов.

Мёны-1 и Мёны-2 – участки месторождения песчано-гравийных материалов.

Подземные воды

Для добычи подземных вод в Улаганском районе используются одиночные скважины. Недропользователями, занимающимися добычей подземных вод и владеющими соответствующими лицензиями, в Улаганском районе являются только две организации:

- ООО «Коммунальные системы» (р.п. Акташ)

- Администрация с. Чибит

Кроме перечисленных, на территории района выявлено большое количество проявлений разных полезных ископаемых, где масштабы проявления минерализации и качество сырья изучены весьма слабо или сведения о них отсутствуют.

Особо следует остановиться на проявлениях бурого угля и торфа, многие из которых, на территории Улаганского района, совершенно не изучены. Прежде всего, это проявления на востоке Чулышманского нагорья – в бассейне верховий р. Чулышман, его притоков и в Джулукульской котловине. Здесь в условиях высокогорной заболоченной тундры на территории Алтайского государственного природного заповедника находится большое количество торфяников, которые не получили оценки.

### 1.2.2. Почвенно-земельные ресурсы

Почвы района и их состояние

Большое разнообразие рельефа, климата и растительности, резкие колебания относительных высот, вызывают формирование почвенного покрова в виде пестрого сочетания типов, имеющих различный ход почвообразовательного процесса.

Закономерности распределения почв в горной стране, куда входит территория описываемого района, связаны с вертикальной поясностью.

Распределения почвенного покрова связано с экспозицией, крутизной склонов, степенью увлажнения, условиями рельефа.

Почвы маломощные, так как кора выветривания в долинах и на склонах развита слабо. По склонам лесного и лесостепного пояса преобладают горно-лесные бурые почвы, покрытые разнотравно-злаковыми группировками. Склоны северных экспозиций хорошо задернованы, неподвержены смыву. Совершенно другая картина наблюдается на крутых южных склонах. Здесь часты выходы коренных пород. Почвы каменисты. Вблизи рек и ручьев почвы частично заболочены, в долинах рек господствует аллювиальные луговые почвы. По ложбинам и шлейфам гор встречаются черноземовидные луговые почвы с хорошим увлажнением и хорошо развитым растительным покровом. Под высокогорными лугами сформировались горно-луговые слабозадерненные почвы. Под степной растительностью распространены горные каштановые почвы.

На территории Чулышманского нагорья, относящегося к высокогорному поясу, широко распространены горно-тундровые дерновые почвы, среднесуглинистые щебнистые на плотных коренных породах. Эти почвы сосредоточены в основном в верхней части высокогорного пояса, располагаясь выше горно-луговых или горно-лесных почв, они занимают склоны и отдельные различных форм вершины, а также речные и ледниковые долины. Формируются эти почвы в условиях низких температур (среднегодовая температура приземного слоя воздуха - 5-6°С) и значительного атмосферного увлажнения (годовая сумма осадков 1000 мм и более) под различными формациями высокогорной тундровой растительности: моховой и лишайниковой, кустарниково-ерниковой и можжевельниковой, травянисто-луговой, осоково-злаковой, луговой кобрезиевой, под растительными формациями высокогорной тундровой растительности - щебнистой и каменистой тундры.

Почвообразующими породами на положительных формах рельефа служат сильно щебнисто-каменистый элювий и делювий протерозойских метаморфических пород, слюдистых кварцитов и других коренных пород различного состава. Здесь же распространены горно-луговые альпийские и субальпийские почвы, а также они встречаются в верховьях Башкауса на значительном пространстве. Первые чаще всего развиваются на более теплых и менее увлажненных южных склонах. Горно-луговые субальпийские почвы в отличие от горно-луговых альпийских развиваются в нижней части высокогорного пояса в полосе контакта лугов с темнохвойными лесами.

На Улаганском плоскогорье в лесной зоне весьма распространены горно-лесные бурые оподзоленные почвы, развивающиеся также в верхней части горно-лесной зоны Чулышманского плоскогорья. Климат в районе распространения горно-лесных бурых оподзоленных почв становится более континентальным и решающее значение в распределении почв по рельефу приобретает экспозиция склонов. В поясе распространения горно-лесных бурых оподзоленных почв преобладают зеленомошные, зеленомошно-разнотравные типы леса, реже разнотравные.

В верхней границе леса на северных склонах формируются в виде узкой полосы лесотундровые травянистые длительно - сезонно-мерзлотные, глубоко-гумусные оподзоленные почвы Профиль этих почв сильно промерзает и часто не оттаивает до окончания вегетационного периода. В средней части р. Башкаус узкой полосой протягиваются горно-лесные черноземовидные выщелоченные средне- и маломощные почвы. Здесь хорошо развит травянистый ярус парковых лиственничных лесов. Разбросанными пятнами встречаются гидроморфные болотные почвы, формирующиеся преимущественно в депрессионных формах рельефа, в условиях избыточного группового или поверхностного увлажнения, представленного торфянисто-глеевыми и торфяными почвами. В речных долинах развиты горно-каштановые маломощные в сочетании с луговыми почвы, а также пойменно-лугово-болотные и болотные; в низовьях Чулышмана - пойменно-луговые почвы.

Горные каштановые почвы встречаются, разрознено изолированными участками, иногда занимают обширные площади, особенно в Улаганской степи и по долине Чулышмана.

Материнскими породами этих почв в большинстве случаев служат галечниковые озерно-ледниковые отложения или щебнистый элювий коренных горных пород. Большое количество гальки и щебня характерно для всех горизонтов почвенного профиля, а нередко отмечается скопление минерального материала и на поверхности, чему способствует выдувание мелкозернистых частиц сильными ветрами, характерными для степных открытых пространств, слабо задернованных растительностью. Легкий механический состав почв определяет их малую влагоемкость, хорошую фильтрацию воды атмосферных осадков в нижележащие горизонты и быстрое испарение воды из почвы.

Горные каштановые почвы заняты степной растительностью, которая поставляет в почву небольшое количество органических остатков, главным образом за счет отмирающих частей корневой системы, т.к. наземные части растений или полностью высыхают, мумифицируются и разносятся ветром, или до корней бывают съедены пасущимися животными.

Гумусовый горизонт каштановых почв отличается небольшой мощностью. В зависимости от подтипов он колеблется от 4 до 12 см, на глубине 20-25 см уже залегают материнские породы.

Небольшое накопление гумуса и малое содержание общего азота определяют сравнительно невысокое плодородие каштановых почв.

Следует отметить наличие на территории района обнажений коренных пород, осыпей, щебнистости, встречающихся чаще всего в комплексе с другими почвами.

Земельные ресурсы

Земельный фонд Улаганского района по состоянию на 1 января 2009г. (форма №22-СХ) составляет 1839362 га. Структура распределения земельного фонда по категориям земель и по видам угодий приведена в таблице 6.

Землями особо охраняемых территорий района занято - 42%. Лесные площади в районе составляют так же 42% земельного фонда района. Земли населенных пунктов, промышленности и водного фонда занимают в целом только 0,6 % от площади района. Земли запаса в структуре категорий земель района занимают 1,2 %. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 257879 га или 15,4 % земельного фонда района (схема 5).

Наибольшую площадь в составе земель сельскохозяйственного назначения занимают сенокосы и пастбища (94,8%). Пашня сосредоточена на землях сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов и составляет 5,2% в структуре сельскохозяйственных угодий. Такая низкая сельскохозяйственная освоенность территории и распаханность сельскохозяйственных угодий, обусловлены сложными природными и климатическими условиями района.

На долю несельскохозяйственных угодий в районе приходится 1777527 га или 97% земельного фонда района.

Исходя из этого структура угодий в районе выглядит следующим образом: земли сельскохозяйственного назначения на 24% состоят из сельскохозяйственных угодий; земли населенных пунктов на 35,7% находятся под дорогами и постройками; 95,6% земель лесного фонда – покрытые лесами, 93% земель водного фонда - под водой, а земли запаса на 79.8% состоят из лесных и сельскохозяйственных земель.

Таблица 6

Структура земельного фонда Улаганского района Республики Алтай по категориям земель

(по состоянию на 01.01.2009 г.)

| Наименование категорий земель | Всего по категориям земель | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | сельскохозяйственные угодья | Лесные площади |
|  |  | всего | из них |  |
|  |  |  | пашня | сенокосы | пастбища |  |
|  | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 257879 | 14,0 | 61835 | 44,5 | 3257 | 95,4 | 6444 | 91,1 | 52127 | 40,6 | 155799 | 16,9 |
| фонд перераспределения | 1074 |  | 1074 |  | 272 |  | 122 | - | 680 |  | - |  |
| Земли населенных пунктов | 1689 | 0,10 | 975 | 0,7 | 123 | 8,6 | - | - | 848 | 0,6 | 90 | 0,009 |
| Земли промышленности, транс порта, связи и иного назначения, в том числе | 1971 | 0,1 | 385 | 0,3 | - |  | - | - | 385 | 0,30 | 550 | 0,06 |
| Земли промышленности | 1327 |  | 385 |  | - |  | - | - | 385 |  | 550 |  |
| Земли энергетики | 4 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| Земли транспорта, в том числе | 468 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| автомобильного | 461 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  |
| воздушного | 7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики | 2 |  | - |  | - |  | - | -- | - |  | - |  |
| Земли обороны и безопасности | 164 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Земли иного спецназначения | 6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 775899 | 42,2 | 26416 | 19,02 | 5 | 0,1 | 134 | 1,9 | 26247 | 20,5 | 347032 | 37,6 |
| Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 775894 |  | 26416 |  | 5 |  | 134 |  | 26247 |  | 347030 |  |
| Земли рекреационного назначения | 5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  |
| Земли лесного фонда | 771910 | 41,9 | 42436 | 30,6 | 15 | 0,4 | 404 | 5,7 | 42017 | 32,7 | 406765 | 44,1 |
| Земли водного фонда | 7296 | 0,4 | 9 | 0,006 | - |  | 3 | 0,04 | 6 | 0,004 | 251 | 0,03 |
| Земли запаса | 22718 | 1,2 | 6784 | 4,9 | 14 | 0,4 | 87 | 1,2 | 6683 | 5,2 | 11340 | 1,2 |
| Итого земель | 1839362 | 100 | 138840 | 100 | 3414 | 100 | 7072 | 100 | 128313 | 100 | 921827 | 100 |

| Наименование категорий земель | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. занятые промышленными сооружениями | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % |
|  | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе | 1583 | 5,5 | 427 | 39,6 |  |  | 401 | 32,1 | 401 | 34,6 | 5529 | 22,7 |
| фонд перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов | 16 | 0,05 | 580 | 54 | 25 | 69,4 | 13 | 1,04 | 13 | 1,1 |  |  |
| Земли промышленности, транс порта, связи и иного назначения, в том числе | 3 | 0,01 | 36 | 3,3 | 11 | 30,5 | 488 | 39 | 397 | 34,3 |  |  |
| Земли промышленности | 3 |  | 8 |  | 7 |  | 34 |  | 34 |  |  |  |
| Земли энергетики |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли транспорта, в том числе |  |  | 11 |  |  |  | 454 |  | 363 |  |  |  |
| автомобильного |  |  | 4 |  |  |  | 454 |  | 363 |  |  |  |
| воздушного |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли связи, радиовещания, телевиденя, информатики |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли обороны и безопасности |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли иного спецназначения |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 16307 | 57 | 10 | 0,9 |  |  | 180 | 14,4 | 180 | 15,5 | 9338 | 38,4 |
| Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: | 16307 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 9338 |  |
| Земли рекреационного назначения |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли лесного фонда | 3858 | 13,5 |  |  |  |  | 130 | 10,4 | 130 | 11,2 | 9230 | 38 |
| Земли водного фонда | 6769 | 23,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земли запаса | 98 | 0,3 | 23 | 2,1 |  |  | 37 | 3 | 37 | 3,1 | 206 | 0,8 |
| Итого земель | 28634 | 100 | 1076 | 100 | 36 | 100 | 1249 | 100 | 1158 | 100 | 24303 | 100 |

Продолжение Таблицы 6

Схема 4 Целевое назначение земель

Дифференциация территории района по видам собственности приведена на схеме 5 и в табл.7.

По данным годового отчета на 1 января 2009 г. из земель используемых районом, общей площадью 1839362 га, в собственности граждан находится 133 га, в собственности юридических лиц по данным отчета земли нет, в пожизненно-наследуемом владении находится 596 га (0,03 %).

Граждане и юридические лица, не являющиеся собственниками земельного участка, используют его на праве постоянного (бессрочного) пользования и аренды.

Общая площадь земель предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, составляет 254907 га, 99,9% земель используется на праве постоянного (бессрочного) пользования и 0,08% на праве аренды. Земли сельскохозяйственных предприятий района, находящиеся в постоянном (бессрочном) пользования, согласно заявлений руководителей от 30.06.2009 года, будут переданы в районный фонд перераспределения:

- Колхоз «Паспарта» - 44630 га

- Колхоз «Коо» - 9849 га

- Колхоз «Чибитский» - 56366 га

- Колхоз «Кара Кудюр» - 19614 га

- Совхоз «Советский Алтай» - 62098 га

- СПК «Рассвет» - 18471 га

Арендуются земли в основном из фонда перераспределения и представлены преимущественно сельскохозяйственными угодьями.

Для целей ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в районе используется 1984 га, что составляет около 0,1 % площади земель района. Распространенной формой крестьянских хозяйств являются пожизненное наследуемое владение землей (30%). Значительная площадь земель находятся в постоянном пользовании (41,5%). Общая площадь арендуемых фермерами земель составляет 1406 га.

Вместе с тем, много сельскохозяйственных угодий крестьяне арендуют на землях лесного фонда.

В собственности РФ находятся земли лесного фонда.

Основная часть земель района находится в государственной собственности.

Таблица 7

Распределение земель по формам собственности

в Улаганском районе Республики Алтай

| Формы собственности | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % | площадь, га | удельный вес, % |
| В частной собственности: | - |  | - |  | - |  |
| в том числе в собственности граждан | 95 | 0,005 | 98 | 0,005 | 133 | 0,007 |
| в собственности юридических лиц | - |  | - |  | - |  |
| В государственной и муниципальной собственности, | 1839267 | 99,9 | 1839264 | 99,9 | 1839229 |  |
| том числе в собственности РФ | - |  | - |  | 772167 |  |
| пожизненно-наследуемое владение | - |  | - |  | 596 |  |
| Итого земель в административных границах | 1839362 | 100 | 1839362 | 100 | 1839362 | 100 |

После осуществления земельных преобразований в 1992-1993 г.г. значительно увеличились площади и получили новый статус земли сельских администраций. В их пределах формируются мельчайшие землепользования личных подсобных хозяйств. Характеристика землепользователей личных подсобных хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, приведена таблице 8. Площадь приусадебных земель в расчете на 1 двор колеблется от 0,18 га в Чибитском СП до 0,03 га в Акташском СП.

Таблица 8

Характеристика земель сельских советов Улаганского района

Республики Алтай на 2009 г.

| Сельская администрация | Число личных хозяйств | Площадь, га | Площадь на 1 двор, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | приусадебные земли | приусадебные земли |
| Акташская | 1526 | 340 | 50 | 0,03 |
| Балыктуюльская | 565 | 42570 | 29 | 0,05 |
| Саратанская | 289 | 75090 | 33 | 0,11 |
| Улаганская | 894 | 4470 | 51 | 0,06 |
| Чибилинская | 342 | 7520 | 54 | 0,15 |
| Чибитская | 225 | 12230 | 41 | 0,18 |
| Челушманская | 307 | 41720 | 40 | 0,13 |
| Всего | 4148 | 183940 | 298 | 1,25 |

На землях сельскохозяйственного назначения производством сельскохозяйственной продукции занимается 15 хозяйствующих субъектов.

Схема 5 Разграничение земель по формам собственности

### 1.2.3. Рекреационные ресурсы

Улаганский район обладает потенциалом уникальных природных ресурсов. Их разнообразие в районе предопределяет развитие различных видов рекреации. Улаганский район обладает уникальными природными ресурсами не только Федерального, но и мирового значения; подтверждение этому - придание статуса объекта Всемирного природного наследия озеру Телецкое  Алтайскому заповеднику. Район также богат запасами лекарственного сырья, охотничье-промысловой дичью, лесными ресурсами и высокопродуктивными пастбищами.

Сложный характер горного рельефа, большое количество ледников, озер и рек, богатый животный и растительный мир района делают его весьма привлекательным для организации самых разнообразных горно-спортивных рекреационных занятий.

К числу рекреационных достоинств ландшафтов района относятся привлекательность и многообразие форм рельефа, крутизна склонов, редкие и исчезающие виды животных, в том числе занесенные в Красную книгу России и ее регионов, ненарушенный растительный покров, а также панорамность и живописность обзора местности.

Растительные ресурсы района способствуют поддержанию традиционного общественного природопользования – сбора грибов, ягод, лекарственных растений, кедрового ореха.

Растительный покров лимитирует развитие туризма на локальном уровне за счет проходимости и комфортности пребывания.

Ведущее место среди природных рекреационных ресурсов занимают леса. Изучение рекреационной пригодности лесов показало, что наиболее важными с точки зрения рекреационного лесопользования являются лесистость, породный состав, бонитет, заболоченность лесных территорий, пересеченность рельефа, наличие и протяженность береговой полосы водных объектов, географические особенности района. Кроме того, рекреационная оценка лесов в значительной степени зависит от потребностей населения в отдыхе на природе. Лесные формации в районе представлены светлохвойными лиственничными и сосновыми, а также темнохвойными кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами.

Лесной фонд Улаганского района, имея в составе большое разнообразие древесно-кустарниковых пород, и располагаясь на склонах различной экспозиции и крутизны, обладает большими рекреационными ресурсами и при имеющихся археологических, исторических и природных памятниках, значение его для туризма становится значительным.

Отсутствие в лесном фонде населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, дорог круглогодового действия, присутствие в этом случае тишины и покоя, обогощенность лесного воздуха живительными ионами - все это способствует действенному отдыху человека и восстановления его жизненного потенциала.

Оценивая значение водных ресурсов для развития рекреации в Улаганском районе, можно сделать следующие выводы:

- Улаганский район хорошо обеспечен разнообразными водными ресурсами;

- Водные объекты активно используются в рекреационной деятельности;

Животный мир района в определенной степени определяет условия рекреации:

- Разнообразие его представителей и наличие редких видов создает предпосылки для развития научного и познавательного туризма.

- Имеющиеся ресурсы для охоты и рыболовства позволяют организовать элитную охоту после проведения охотоустроительных и ежегодных учетных работ.

В районе сохранились естественные территории с ненарушенными природными ландшафтами, малозатронутые и незатронутые человеческой деятельностью, что является ее достоянием и богатством, уникальными природными ресурсами, ценными не только для республики, но и для России и всего мирового сообщества.

Кроме того, на территории района есть 4 памятника природы республиканского значения и 4 памятника природы районного значения (см. табл. 9 и схему 7).

Следует отметить, что памятники природы районного значения организованы на основании закона РА "Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики Алтай" (от 4 ноября 1994 года).

Согласно СТП Республики Алтай было проведено рекреационное зонирование Республики. Особенностью ресурсно-рекреационного потенциала республики является его уникальность не только в масштабе страны, но мира, а также – перспективные масштабы его освоения. На территории Улаганского района были выделены следующие рекреационные зоны:

Чулышманский район характеризуется наименьшим уровнем хозяйственной и транспортной освоенности. В состав района входят хребты - Шапшальский, Курайский, Куминский, Айгулакский, южные отроги Иолго, Сумультинского, Чулышманское нагорье. Наибольшие высоты приурочены к Шапшальскому, Курайскому хр., Чулышманскому нагорью (3000-3400 м). Для района характерно широкое развитие поверхностей выравнивания, занятых ерниками, мохово-лишайниковой тундрой или кедрово-лиственничным кустарниковым (часто заболоченным) редколесьем и ландшафтов лиственнично-лесного среднегорья и глубоко врезанных долин (до 2000 м р. Чулышман около пос. Коо). Нигде на Алтае нет таких широких водораздельных пространств в сочетании с глубоко врезанными ущелье-или-каньоно - образными долинами. В широких долинах, цирках, седловинах хребтов и по горным плато расположено огромное количество озер (Чейбеккель, Сорулукель, Узункель, Балыктукель, Коккель и множество других). Обширные территории заняты таежными лесами, субальпийскими и альпийскими лугами, высокогорными тундрами.

Климат района суровый. Среднеянварская температура составляет –25 - - 26 градусов, июльская 13 –14 градусов. Продолжительность благоприятного периода 100-110 дней.

Растительный покров менее разнообразен, чем в любой другой провинции Алтая. Среди лесов господствуют лиственничные, часто паркового типа, по днищам узких долин – елово-лиственничные леса и редколесья, а в верхних частях склонов кедрово-лиственничные леса и редколесья, выходящие на водораздельные пространства, высота которых 2000-2200 м. Здесь обычно появляется много зарослей березки, ивы, курильского чая. Встречаются заболоченные участки с пушицей.

Район характеризуется довольно высокими запасами рыбы, копытных, медведя, что позволяет организовать здесь при строгом учете спортивные виды охоты и лова рыбы. Дорожная сеть этих мест развита слабо:

Значительные площади в районе отведены под ООПТ. Данные территории представляют большой интерес для организации экологического туризма.

Во всех подрайонах возможно проведение пеших, лыжных походов (3-4 к.сл.), водных по рекам Башкаус, Чулышману (до 6 к.сл.), Шавле (5 к.сл.), Чульче (4 к.сл.), Сумульте, Кадрину (4 к.сл).

Огромные, слабо освоенные пространства Восточного Алтая, удаленные от крупных поселений, не имеющие хороших дорог долгое время были доступны лишь для активных туристских групп. Отдыхающие и экскурсанты появились здесь сравнительно недавно, после значительного улучшения автомобильной трассы до Усть-Улагана и строительства гравийной (на значительном поротяжении грунтовой) дороги от Балыктуюля в долину Чулышмана до Телецкого озера. Вдоль этого маршрута располагаются многочисленные археологические памятники, природные достопримечательности, места отдыха. Район богат историческими памятниками, многие из которых имеют мировую известность (Пазырыкские курганы).

Башкаусский подрайон расположен в бассейне верхнего и среднего течения р. Башкауса и р. Чибитка. По долине последней проходит участок автодороги Акташ-Усть-Улаган и расположены памятники природы «Красные ворота», озеро Чейбеккель, сформировавшееся в результате подпруживания реки Чибитки конусом выноса, и озеро Узункель.

Многие озера, находящиеся в бассейнах  притоков верхнего Башкауса, зарыблены пелядью и форелью и дополняют естественную ресурсную базу для организации  рыбной ловли. Экскурсионный туризм представлен знакомством с экспонатами историко-этнографического музея в Усть-Улагане, «Пазырыкскими курганами», имеющими неприглядный вид после  раскопок, проведенных в 40-50-е годы, следами древних оросительных систем, курганными комплексами, могильниками и другими археологическими и культовыми памятниками. Богатый растительный и животный мир позволяет организовать на территории подрайона не только экологические виды туризма, но и спортивно-охотничий и рыболовный.

В качестве самостоятельного подрайона выступает долина Чулышмана,  привлекающая отдыхающих многочисленными водопадами, памятниками геологической истории, небольшими курганами вдоль дорог, остатками каменных выкладок и оградок, древними оросительными системами, погребальным комплексом Кудыргэ. Уникальными формами рельефа, так называемыми «каменными грибами», возникшими в результате избирательного разрушения неоднородных по составу и твердости горных пород, славится урочище Аккурум, расположенное ниже устья р. Чульча. Большой привлекательностью обладает долина нижнего течения Чулышмана с памятниками археологии, теснинами Башкауса и Чебдара, Ачелманским водопадом, мини ГЭС, минеральными источниками, самобытными поселениями алтайцев. Рыбные запасы Чулышмана, нижнего Башкауса и Чебдара  являются хорошим условием организации рыболовного туризма. Долина нижнего Чулышмана обладает и более благоприятными погодно-климатическми условиями.

Температура января составляет –12 - -15 градусов, июля – 17-18 градусов, продолжительность благоприятных дней 200-210.

По территории двух последних подрайонов проходит участок маршрута «Золотое кольцо Алтая».

Таблица 9

Памятники природы Улаганского района

| N | Название | Привязка | Характеристика | Существующее направление использования | Основания к выделению | Рекомендуемые ограничения | Категория ценности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аржан «Кабак – Тайго» | Свх. Саратанский, 5 км от дороги Улаган-Саратан | Целебный источник.(Площадь охранной зоны 2 га) | Священное место, используется местными жителями в целях лечения болезней нервной системы и органов пищеварения |  | Доступ к источнику не ограничен. На территории памятника природы запрещается охота, рубка леса, строительные работы, выпас скота. | Местного значения |
| 2 | Источник «Мандилу» | в 3 км к югу от с. Улаган | Целебный источник (Площадь охранной зоны 1 га) | Священное место, используется местными жителями в целях лечения болезней зрения, головы. |  | Доступ не ограничен. На территории памятника запрещается охота, рубка леса, строительные работы, выпас скота. | Местного значения |
| 3 | Целебный источник «Кызыл-Таш» | в 2км к югу от села Балыктуюль, урочище «Кызыл-Таш» | Целебный источник | Священное место, используется местными жителями в целях лечения болезней кожного покрова, внутренних органов, зрения. |  | Доступ к источнику не ограничен. На территории памятника природы запрещается охота, рубка леса, строительные работы, выпас скота. | Местного значения |
| 4 | Целебный источник «Адышту» | в 5 км от села Балыкча | Целебный источник (Площадь охранной зоны 1 га) | Священное место, используется местными жителями в целях лечения болезней кожного покрова, сердечно-сосудистой системы. | Рекомендован для лечения | Доступ к источнику не ограничен. На территории памятника природы запрещается охота, рубка леса, строительные работы, выпас скота. | Республиканского значения |
| 5 | Телецкое озеро | в 8 км от с. Балыкча | Озеро одно из крупнейших в России (Площадь охранной зоны 180 га) |  |  | Доступ не ограничен | Республиканского значения |
| 6 | «Красные ворота» | 8-ой километр дороги Акташ-Улаган | Созданное природой ущелье (Площадь охранной зоны 2 га) |  |  |  | Местного значения |
| 7. | Чулушманский ландшафтный участок |  | Ландшафтный участок |  |  |  | Республиканского значения |
| 8. | Чулышманский источник |  | Водный источник |  |  |  | Местного значения |
| 10. | Перевал |  | Достопримечательное место | Памятник природы |  | Запрещена любая хоздеятельность | Местного значения |

Схема 6 Ресурсно-рекреационный потенциал

### 1.2.4. лесные ресурсы

На территории района, расположены: Государственное Учреждение «Улаганский лесхоз» и Автономное Учреждение «Улаган Лес», основным видом, деятельности которого является: лесохозяйственные, лесокультурные, противопожарные работы, а также рубки ухода за лесом, вывозка и переработка древесины.

Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 939206 га. Леса на территории лесничества расположены неравномерно. Процент лесистости составляет – 57,8%.

В соответствии с Приказом Рослесхоза от 26.06.07 г. №294 в состав Улаганского лесничества вошло 3 участковых лесничества: Акташское участковое лесничество, Улаганское и Балыктуюльское участковые лесничества.

Приказом МПР Республики Алтай от 09.04.2008 г. №62 «О реорганизации участковых лесничеств Министерства природных ресурсов Республики Алтай» Балыктуюльское лесничество вошло в состав Улаганского.

Таблица 10

Структура лесничества

| Участковые лесничества, лесные дачи | Административный район | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Улаганское |  |  |
| Улаганская лесная дача | Улаганский | 542401 |
| Лесная дача «к-з КараКудюр» | Улаганский | 13614 |
| Лесная дача «с-з Улаганский» | Улаганский | 9556 |
| Лесная дача «ЗЗ Мандилу» | Улаганский | 913 |
| Лесная дача «ЗЗ Улаганский» | Улаганский | 164 |
| Лесная дача «с-з Саратанский» | Улаганский | 42596 |
| Балыктуюльская лесная дача | Улаганский | 176426 |
| Лесная дача «к-з Паспартинский» | Улаганский | 29785 |
| Лесная дача «с-з Советский Алтай» | Улаганский | 40057 |
| Лесная дача «Челушманский» | Улаганский | 4323 |
| Лесная дача «с-з КОО» | Улаганский | 3173 |
| Лесная дача «ЗЗ Кырсай» | Улаганский | 130 |
| Лесная дача «ЗЗ Кулаш» | Улаганский | 2314 |
| Итого по участковому лесничеству: | 865452 |
| 2. Акташское |  |  |
| Акташская лесная дача | Улаганский | 53083 |
| Лесная дача «к-з Чибитский» | Улаганский | 20455 |
| Лесная дача «ЗЗ Узун-Коль» | Улаганский | 180 |
| Лесная дача «ЗЗ Мены» | Улаганский | 27 |
| Лесная дача «ЗЗ Баратол» | Улаганский | 8 |
| Лесная дача «ЗЗ Бока» | Улаганский | 1 |
| Итого по участковому лесничеству: | 73754 |
| Всего по лесничеству: | 939206 |

Леса центральной части территории представлены отдельными обособленными участками леса, чередующимися с сельхозугодиями и ранее находились во владении бывших сельхозформирований.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельхозназначения, на землях поселений, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

Распределение по категориям земель приведено в таблице 11.

Таблица 11

Распределение территории по категориям земель

| Категории земель | Всего по лесничеству |
| --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| Общая площадь земель | 939206 | 100 |
| Лесные земли – всего: | 632436 | 67,3 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – | 587263 | 62,5 |
| в том числе: |  |  |
| - лесные культуры | 64 | - |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего, в том числе: | 45173 | 4,8 |
| Несомкнувшиеся лесные культуры | - | - |
| Лесные питомники; плантации | - | - |
| Редины естественные | 32877 | 3,5 |
| Фонд лесовосстановления: | 12296 | 1,3 |
| в том числе: |  |  |
| - гари | 11202 | 1,2 |
| - погибшие древостои | - | - |
| - вырубки и лесосеки | 523 | 0,1 |
| - прогалины, пустыри | 571 | 0,1 |
| Нелесные земли – всего в том числе: | 306770 | 32,7 |
| - пашни | - | - |
| - сенокосы | 336 | - |
| - пастбища | 57679 | 6,1 |
| - воды | 4946 | 0,5 |
| - дороги, просеки | 235 | - |
| - усадьбы и пр. | - | - |
| - болота | 4304 | 0,5 |
| - пески | 5 | - |
| -ледники | 6907 | 0,7 |
| - прочие земли | 232358 | 24,7 |

На основании соответствующих решений на территории лесничества выделены особо охраняемые природные территории, в целях сохранения ценных в научном, культурном и хозяйственном отношениях природных комплексов, редких и исчезающих видов фауны, в том числе внесенных в Красные Книги РФ.

Лесной фонд по группам лесов и категориям защищенности лесов распределен следующим образом:

Защитные леса – 367207 га, в том числе леса водоохраной зоны, ценные леса 289583 га,. Всего площадь лесов возможная для эксплуатации составляет 571999 и расположена на территории Улаганского лесничества.

###### Кроме заготовки древесины, возможны другие мероприятия по использованию леса. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества:

- Заготовка древесины

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

- заготовка ягод, грибов, черемши, сбор лекарственных растений

- Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

- Ведение сельского хозяйства

- Осуществление рекреационной деятельности  допускается во всех категориях, за исключением участков ОЗУ.

- Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых

- Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и спец-портов

- Строительство, эксплуатация дорог и их ремонт

- Строительство мостов

- Строительство ЛЭП

- Строительство газопровода

- Переработка древесины и иных лесных ресурсов

- Осуществление религиозной деятельности

- Расширение границ

- Сельских поселений

### 1.2.5. Памятники культурного наследия

Двумя главными особенностями Республики Алтай, которые постоянно привлекают внимание мирового сообщества, являются ее уникальная природа и накапливавшееся на протяжении многих веков богатейшие историко-культурное наследие. И то, и другое изучается уже не одним поколением исследователей, сформировавших на сегодня базу данных о процессах, протекавших тысячелетиями, как в природной, так и в социальной среде.

Улаганский район располагает значительными природными ресурсами, наличием уникальных исторических и археологических памятников.

Одним из важнейших природных богатств являются его водные ресурсы. Наиболее крупные реки Башкаус и Чулышман, которые, сливаясь, впадают в самое большое озеро Алтая – Телецкое, которое признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Десятки водопадов – характерная особенность рельефа скалистых берегов Телецкого озера. Озеро расположено на высоте 434 м. над уровнем моря. Это второе в России после Байкала хранилище пресной воды.

Более 1200 видов растений насчитывает флора бассейна Телецкого озера.

Окрестности озера обладают исключительным многообразием зверей и птиц (млекопитающих 70 видов, птиц более 300 видов, амфибий и пресмыкающихся 8 видов). Мир беспозвоночных исчисляется тысячами. Здесь немало птиц, внесенных в Красную книгу, тесно связанных с озером и обитающих в горах.

Телецкое озеро, как и Байкал, играет исключительную роль в обеспечении водообмена, в формировании климата и сохранении видового разнообразия.

В последние годы усиливается антропогенное воздействие на озеро и его окрестности: отмечены случаи загрязнения воды нефтепродуктами, в поверхностном слое обнаружены тяжелые металлы как природного, так и техногенного происхождения. Большой вред чистоте озера наносят лесозаготовители, оставляя отходы древесины на берегах рек водосборного бассейна.

Для сохранения этого удивительного уголка Алтая необходимо разработать программу по охране и рациональному использованию прителецкого района.

Бассейн реки Чулышман, впадающий в Телецкое озеро, буквально испещрен оросительными каналами. Там же находится сероводородный источник Адышту, который издавна используется местными жителями в целебных целях.

Аржан Кызыл – таш, расположен около с. Балыктуюль, рядом проходит дорога Улаган – Балыктуюль. Местные жители пользуются этим источником, лечат глазные и головные болезни, а так же ревматизм и радикулит. Этот аржан не изучен.

Целебные источники Аржан Кабак – Тайга, Мандилу, Быркан, Азалу, Яйлу так же не изучены.

Огромные запасы пресной воды высокого качества заключены в горных озерах района. В районе насчитывается более 300 больших и малых озер, таких как Мертвое озеро, Тускель, Коккель много других.

Земля Улаганского района изобилует историческими памятниками древности. Проезжая по долинам рек, по многим урочищам можно наблюдать наскальные рисунки – петроглифы, каменные изваяния, останки оборонительных укреплений, оросительных сооружений, которые безмолвно свидетельствуют о деятельности разных племен и народов, живших здесь в различные хронологические периоды древности и имевших разные уровни культурного и экономического развития.

Всемирно известный историко-археологический памятник Пазырык по своей значимости не уступающий пирамидам Египта, локализован на территории Улаганского района. Пазырыкские курганы занимают совершенно особое место по своему историческому значению. Племена, которые оставили эти курганы, создали высокую, глубоко – оригинальную культуру. Они производили предметы конской упряжи, быта, одежду, вооружение. Пазырыкцы были народом – художником, народом – певцом, народом – поэтом.

Сенсационной была находка деревянной колесницы и ворсового ковра, которые хранятся на данный момент в Эрмитаже.

Вызывает восхищение ущелье «Красные ворота», созданное природой, по которому течет река Чибитка и проходит автомобильная дорога Акташ-Улаган.

И это далеко не все объекты культурно – исторического наследия в районе, которые нуждаются в охране: (список объектов нематериального наследия см. таблицу 12, схема 8).

Таблица 12

Список объектов культурного наследия

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Улаганский район |  |  |
|  | Айгыр-Баш, петроглифы | Встречаются на отдельных сланцевых выходах небольшого одноименного ручья | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Ара-Кол, петроглифы | На одноименной реке (левый приток Башкауса) и напротив с. Чибиля | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Аруй, курганная группа-I | с. Балыктыюль, в 0,8 км к ЮЮВ от села | не ясна | Регион.Значения |
|  | Аруй, курганная группа-2 | с. Балыктыюль, в 100 м к ЮВ от села | не ясна | Регион.Значения |
|  | Балыктуюль, петроглифы | В1 км к СВ от места слияния рек Балыктуюль и Большой Улаган | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Балыктыюль-1, могильник | в 400 м к В от с. Балыктыюль | не установлена | Федерального значения |
|  | Балыктыюль, поселение | с. Балыктыюль (в 300 м к В от села) | афанасьевская культура (III-н. I тыс. до н.э.) | Федерального значения |
|  | Белькенек I, курганный могильник | В 3 км от с. Чибит на высокой надпойменной террасе по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Белькенек II, курганный могильник | В 150 м к юго-западу от кургана № 17 могильника Белькенек I на высокой надпойменной террасе по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Будун-Корум, петроглифы | В небольшом урочище Будун-Корум | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Гора Алтын-Туу | берег Телецкого озера |  | Местного значения |
|  | Гора Батыр-Кол | 2 км к югу от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Гора Кыскашту-Ойык |  |  | Местного значения |
|  | Гора Кара-Кая | окрестности с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Гора Кара-Кая (включает почитаемое дерево Кам-Тыт) | окрестности с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Гора Каткы | Челушманская администрация |  | Местного значения |
|  | Гора Кок-Кая | Челушманская администрация |  | Местного значения |
|  | Гора Бокон-Буре |  |  | Местного значения |
|  | Гора Салжок | 70-80 км к юго-востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Гора Сары-Таш (родовая гора Содоноковых) | окрестности с. Балыкча |  | Местного значения |
|  | Гора Такылган (родовая гора Тазрановых) включает Обоо-Таш | урочище Арт-Бажы, 4 км к северу от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Гора Токпок | 100 км к юго-востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Гора Эже-Туру | в окрестности с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Гора Энее-Чолчи | Челушманская долина |  |  |
|  | Гора Межелик | южная сторона с. Улаган, урочище Мандилу |  | Местного значения |
|  | Гора Кабакту-Тайга |  |  | Местного значения |
|  | Гора Ельду-Коль |  |  | Местного значения |
|  | Гора Еже-Туру (родовая гора телесов) | окрестности с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Гюльбажи, могильник | в 2 км к ССВ от с. Балыктыюль | эпоха железа (?) | Регион.Значения |
|  | Джалбак-Кая (Дялбах по А.С. Васютину и В.Н. Елину), петроглифы | В 0,5 км к северу от с. Балыктуюль | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Источник Адышту | В 2,5 км вверх по течению от устья р. Челушман, правый берег р. Челушман |  | Местного значения |
|  | Источник Бурхан-Таш | 10 км к СВ от с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Источник Кабак-Тайга | 15 км к СВ от с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Источник Кара-Кудюр | 4 км к востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Источник Капчал |  |  | Местного значения |
|  | Источник «Кайын Суу» (Аржан-Суу) | 1 км к югу от с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Источник Кара-Суу | окрестности с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Источник Кара-Суу (Аржан) | с. Коо |  | Местного значения |
|  | Источник «Кок-Тон» | у подножия хребта Кабак-Тайга, к востоку от с. Саратан, местность Токой |  | Местного значения |
|  | Источник Комурлу | 70 км к юго-востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Источник Кызыл-Таш | 1 км к ЮВ от с. Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Источник Мандилу | 3 км к ЮВ от с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу | трасса Акташ-Кош-Агач, 5 км |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу | с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Кайын Суу» | с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Источник Тонмок-Суу | по дороге Чибиля-Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Источник Тонбос-Суу | с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Источник Тон-Тыт | урочище Тон-Тыт, 11 км от с. Саратан, к северо-востоку |  | Местного значения |
|  | Источник Тужар | 4 км к востоку от с. Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Источник Чергей |  |  | Местного значения |
|  | Источник Чибитка | северо-восточная окраина с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Источники Чобы-Арой | 30 км к юго-востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Источник Чолчи | от с. Балыкча к востоку, на берегу Телецкого озера |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу | по дороге Чибиля-Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Кайа-Бажы» | к западу от перевала Кату-Ярык |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Кулузун» | по дороге Балыктыюль-Балыкча |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Бельтир» | по дороге Балыктыюль-Паспарта |  | Местного значения |
|  | Источник Бугузун | урочище Бугузун, к северо-востоку от с. Улагшан, в 10 км |  | Местного значения |
|  | Источник Жалбак (Аржан) |  |  | Местного значения |
|  | Источник Азалу | по дороге Улаган-Саратан |  | Местного значения |
|  | Источник Тазылган | по дороге Улаган-Саратан |  | Местного значения |
|  | Источник Аржан-Суу «Тазыл» | по дороге Саратан-Язула |  | Местного значения |
|  | Кандру, каменная стена | Расположена вдоль берега р. Кандру – левого притока р. Чулышман, к Ю-В от с. Кöö,, в 15 км выше него по Чулышману, поперек долины |  | Регион.значения |
|  | Кандру-I, оросительная система | Расположена на невысокой надпойменной террасе левого берега р. Чулышман у впадения в него р. Тура-Хая, в 12 км от с. Коо по трассе Улаган-Балыкча на надпойменной террасе левого берега р. Чулышман у впадения в него р. Тура-Хая. | ? | Регион.Значения |
|  | Кандру-II, оросительная система | Расположена на левом берегу р. Тура-Хая в 11,5 км от с. Коо по трассе Улаган-Балыкча. | ? | Регион.Значения |
|  | Каракудюр, петроглифы | На одноименной реке (левый приток Башкауса) | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Карасу, петроглифы | В местности Кабак-Тайка | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Кара-Суу, оросительная система | В урочище Кара-Суу на левом берегу р. Чулышман, располагается на ровном, конусовидном участке урочища Кара-Суу в 33 км от с. Коо по трассе Улаган Балыкча | ? | Регион.Значения |
|  | Кату-Дьярык, объект | Прямо под перевалом Кату-Дьярык на конце спуска с Улаганского плато в ущелье Чулышмана, к Юго-востоку от с. Кöö, в 35 км выше него по левому берегу Чулышману, справа от дороги Улаган-Балыкча | Датировка объекта затруднена | Регион.Значения |
|  | Кендир-I, оросительная система | Расположена на левом берегу р. Чулышман на плоской надпойменной террасе в 17 км от с. Коо по трассе Улаган-Балыкча. | ? | Регион.Значения |
|  | Кендир-II, оросительная система | Расположена на левом берегу р. Чулышман на плоской надпойменной террасе в 16 км от с. Коо по трассе Улаган-Балыкча. | ? | Регион.Значения |
|  | Кижиташ, петроглифы | Правый берег р. Челушман, у с. Язула | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Кубадра, петроглифы | Левый приток Башкауса, напротив с. Чибиля | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Кудырга-Аил, курганный могильник | пос. Кудырга-Аил, правый берег р. Челушман, 1 км от устья р. Башкаус |  | Федерального значения |
|  | Кудырге, курганный могильник | р. Челушман, правый берег, 3 км от слияния с р. Башкаус | 1-я пол. II тыс. | Федерального значения |
|  | Кумалыр, петроглифы | Левый приток Башкауса, на отдельных камнях в устьевой части реки | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Куркуре, петроглифы | Правый берег р. Челушман, в устье на береговых скалах | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Кутук-Кел, петроглифы | В районе Пазырыка на одноименной реке | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Кутук-Суу, петроглифы | В междуречье Башкауса и Челушмана, вблизи брода Тонмос-Суу | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Ландшафтный участок Борокту-Jар (каменные грибы) | 6 км к юго-востоку от с. Коо, правый берег р. Челушман |  | Местного значения |
|  | Мандилу, петроглифы | Левый приток Башкауса | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Могила пограничникам | с. Улаган | 1932 г. | Местного значения |
|  | Могила милиционера Алтайчинова | с. Улаган | 1942-1944 г. | Местного значения |
|  | Нижний Арагол, петроглифы | 3 км к СЗ от с. Улаган |  | Регион. Значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Балыкча |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Чибит |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Чибиля |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Коо |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Язула |  | Местного значения |
|  | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Паспарта |  | Местного значения |
|  | Оборонительное укрепление Уйтту-Кая | правый берег р. Чулышмана, напротив скалы Уйтту-Кая |  | Регион.значения |
|  | Оборонительное укрепление Тоолок | берег р. Тоолок, впадающей в Телецкое озеро с юга, 3 км от устья р. Челушман |  | Регион.значения |
|  | Оборонительное укрепление Артал | мыс нижний Камелик, юго-восточная сторона Телецкого озера |  | Регион.значения |
|  | Оросительная система на р. Башкаус | р. Башкаус, среднее течение | 1-я пол. II тыс. | Федерального значения |
|  | Оросительная система на р. Челушман | р. Челушман, среднее течение | 1-я пол. II тыс. | Федерального значения |
|  | Оросительная система Верх-Арагол | 5 км к СЗ от с. Улаган | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Оросительная система Язула | в окрестностях с. Язула |  | Регион.Значения |
|  | Пазырык, петроглифы | В 1 км к востоку от 5-го Пазырыкского кургана и с правой стороны дороги, ведущей в урочище Пазырык | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Пазырык, курганный могильник | с. Балыктыюль, урочище Пазырык | V-III вв. до н.э. | Федерального значения |
|  | Памятник воин-освободитель | с. Акташ, площадь |  | Местного значения |
|  | Паспарта, петроглифы | Расположены в устье р. Паспарта | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Перевал Кату-Ярык |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Саратанский |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Улаганский |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Шуулак | 25 км к востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Перевал Язулинский | дорога Саратан-Язула |  | Местного значения |
|  | Перевал Кара-Чиби | дорога Чибиля-Кара-Кудюр |  | Местного значения |
|  | Перевал Балыктыюль | дорога Улаган-Балыктыюль |  | Местного значения |
|  | Перевал Улаган-Балыкча |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Кок-Баш | дорога Улаган-Балыкча |  | Местного значения |
|  | Перевал Паспарта | дорога Балыктыюль-Паспарта |  | Местного значения |
|  | Перевал Долды | дорога Саратан-Язула |  | Местного значения |
|  | Перевал Калкак | 3 км к востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Перевал Олончулар |  |  | Местного значения |
|  | Перевал Пазырыкский | 1 км к востоку от с. Балыктуюль |  | Местного значения |
|  | Тагыл, культовый объект | на склоне горы, на юго-западной стороне с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Тагыл, культовый объект | перевал Кату-Ярык |  | Местного значения |
|  | Тас-Паш, петроглифы | В устье р. Башкаус и в 3 км к югу от урочища Кудыргэ | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Телетыт, петроглифы | Вблизи с. Балыктуюль, в местности Телетыт | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Турала, петроглифы | Правый берег р. Башкаус, напротив р. Кумалыра и в 0,5 км на запад от с. Чибиля в местности Усть Турала | Датировка не установлена | Регион. Значения |
|  | Тура-Хая, каменная стена | В 1 км к С о каменной стены Кандру, к ЮВ от с. Кöö, в 14 км выше по Чулышману, поперек долины | Датировка объекта затруднена | Регион.Значения |
|  | Турлу–Теке-Таш I, одиночный курган | В 10 км от с. Чибит, в 15 м к ЮЗ от дороги, на высокой надпойменной террасе по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Турлу–Теке-Таш II, курганный могильник | В 11 км от с. Чибит у подножия г. Белькенек на высокой надпойменной террасе по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Турлу–Теке-Таш III, курганный могильник | В 12 км от с. Чибит у обрывистого скального южного склона г. Белькенек по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Турлу–Теке-Таш IV, курганный могильник | В 12,5 км от с. Чибит на высокой надпойменной террасе по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Турлу–Теке-Таш V, курганный могильник | В 13 км от с. Чибит на высокой надпойменной террасе по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Турлу-Теке-Таш VI, петроглифы | На небольшом скальном выходе южного склона г. Белькенек в 400 м к северу от курганного могильника Турлу-Теке-Таш V по правому берегу р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Турлу-Теке-Таш VII, петроглифы | Нанесены на больших каменных глыбах неподалеку от действующей стоянки на правой надпойменной террасе р. Чуя | Не ясна | Регион.Значения |
|  | Узун-Джалан, петроглифы | Нанесены на небольшом скальном выходе южного склона г. Белькенек, скальной выход находится примерно в 400 м к С от могильника Турлу–Теке-Таш III. |  | Регион.Значения |
|  | Улаган, курганный могильник | 1 км к северу от с. Улаган, территория аэропорта |  | Регион.Значения |
|  | Урочище Чобы-Арой | 30 км к юго-востоку от с. Саратан |  | Местного значения |
|  | Урочище Курту-Кол (родовое место Адыкаевых) | 16 км к северу от с. Балыктуюль |  | Местного значения |
|  | Урочище Кара-Тыт (родовое место Тадышевых) | 8 км к юго-западу от с. Улаган |  | Местного значения |
|  | Усть-Балыктыюль, курганный могильник | с. Балыктыюль, 5 км восточнее села, устье р. Балыктыюль | I тыс. до н.э. - I тыс. н.э. | Федерального значения |
|  | Чибитский, курганный могильник | с. Чибит |  | Федерального значения инв. № 0210057000 |
|  | Ядра-Чибитский, курганный могильник | Между селами Иодро и Чибит |  | Федерального значения инв. № 0210059000 |
|  | Ярбалык, курганный могильник | с. Ярбалык, южнее села |  | Федерального значения инв. № 0210060000 |

Схема 7 Объекты культурного наследия

## 1.3. Экологическая ситуация

Природное качество окружающей среды (ОС) определяется совокупностью ее ресурсных, геохимических, геофизических и геодинамических факторов.

Определяющими геохимическими факторами качества ОС является химический состав горных пород, в том числе почвообразующих отложений, а также создаваемые ими первичные и вторичные атмо - гидро- и литохимические ореолы рассеяния токсичных элементов и их соединений.

Оценка потенциальной экологической опасности природных литохимических ореолов, создаваемых геологическими образованиями, свидетельствуют о превалирующей на территории района средней степени потенциальной "тяжелометальной" экологической опасности первичных и вторичных литохимических полей.

Кроме вещественного состава, важным показателем качества геологических образований, является степень их неоднородности (анизотропии). Объективным критерием степени анизотропии является разломная трещиноватость горных пород, к которой тяготеют, как правило, области энерго - и массоперетоков (в частности, радононосные участки), зоны сейсмической активности, зоны биологического дискомфорта (геопатогенеза).

Средняя плотность разломных структур I-IV порядков на площади района составляет всего 0,10-0,14 пог. км/км, следовательно, степень анизотропии геологических образований является низкой и слабо повышенной.

Геофизические поля, как известно, отражают вещественный состав геологических образований и особенности его распределения. Магнитное и гравитационное поля в пределах района преимущественно умеренно интенсивные. Характер естественных электрических полей практически не изучен. Радиационное поле в целом имеет фоновый для региона характер. Интегральный уровень геофизических полей оценивается в целом как низкий, на отдельных локальных участках - средний и высокий.

Геодинамические эндогенные факторы на площади района проявлены, главным образом, в повышенной сейсмичности, выражающейся в наличии разнообразных первичных и вторичных современных и палеосейсмодислокаций, особенно в пределах Шапшальской разломной зоны (сейсмоактивной зоны).

Кроме сейсмообусловленных структур, на площади района широко проявлены формы, созданные современными экзогенными геологическими процессами (ЭГП) гравитационного и геокриологического гидродинамического классов. В целом же степень пораженной ЭГП территории АГПЗ может быть оценена как средняя, местами сильная и очень сильная.

В последнее десятилетие территория Республики Алтай испытывает воздействие глобального потепления, которое наиболее контрастно выражается в высокогорных территориях. Температурный режим зимних месяцев в высокогорных областях (м/с Кош-Агач) превышает среднемноголетние нормы на 6-8°, что вызывает деградацию вечной мерзлоты и определяет некоторые особенности проявлений геокриологических и склоновых процессов в высокогорных областях.

Особенности регионального техногенного

воздействия на геологическую среду

Специфика географического положения РА, и района в частности, расположенных в наветренной части по отношению к таким крупным техногенным объектам, как СИП, Байконур и ГОКи Восточного Казахстана, способствовала и способствует региональному техногенному воздействию на окружающую среду РА: радиоактивному, химическому (компонентами ракетных топлив - КРТ) и тяжелометалльному загрязнениям.

С 1992 г. в РА в рамках федеральных целевых программ проводятся комплексные научно-производственные работы по изучению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 1949-1965 гг.

Загрязненность почвенного покрова техногенными радионуклидами (ТНР) происходило в результате испытаний ядерных устройств, а в настоящее время - выбросов радиоактивных отходов предприятиями атомной промышленности и атомной энергетики. Современный уровень загрязнения почвенного покрова района определяется как радиоактивными глобальными выпадениями, так и привносом радиоактивных осадков во время испытаний ядерных устройств на СИП в 1949-1965 гг.

Многолетняя интенсивная деятельность космодрома "Байконур" сформировала на территории РА загрязнение природной среды компонентами ракетных топлив (Кац В.Е. и др. 1998, Робертус Ю.В., 1999).

Как известно, воздействие ракетно-космической деятельности на окружающую среду РА происходит в результате запусков ракетоносителей "Союз" и "Протон". Для приземления вторых ступеней на территории РА отведено четыре района падения в т.ч. РП №№ 326 и 327 в восточной части республики (Чойский, Турочакский, Улаганский, Онгудайский и Чемальский районы).

Основным компонентом ракетного топлива является НДМГ (гептил). Путями поступления НДМГ в окружающую среду являются воздушная дисперсия и, в меньшей степени, проливы при падении вторых ступеней РН на землю (топливные баки, трубопроводы, двигательные установки), т.е. основной источник поступления НДМГ на почвенный покров аэрогенный. Об этом свидетельствует слабоконтрастное распределение его в почвах (в целом) и значительные по размерам площади загрязнения, во много раз превышающие площади расчётных РП. Аэрогенный характер поступления НДМГ в окружающую среду РА подтверждает также факт положительной корреляции его содержаний с количеством среднегодовых осадков.

До настоящего времени практически не изучена проблема химического загрязнения территории РА отходами цветной металлургии Восточного Казахстана и Рудного Алтая, где добываются и перерабатываются колчеданно-полиметаллические руды, имеющие весьма широкий спектр токсичных элементов и тяжелых металлов.

Помимо перечисленных факторов регионального плана на геологическую среду республики заметное воздействие оказывает горнодобывающая деятельность отвалы Акташского горнометаллургического предприятия (АГМП) по извлечению ртути.

Состояние атмосферного воздуха

Важным показателем экологического состояния территории является состояние ее воздушной среды. Предполагается, что среднесуточная пылевая нагрузка (по снегу) на площади района варьирует в пределах 5-10 кг/км /сутки (среднее по РА — 12,6 кг/км), т. е. экологическое состояние приземной атмосферы является благоприятным.

Радиоэкологическая ситуация на территории Улаганского района определяется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего излучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада. Активность 7ЧЙ 717-естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах АГПЗ равна:U - 20-30 Бк/кг, Th - 14-25 Бк/кг,40К-250-550 Бк/кг.

Создаваемый ЕРН средний гамма-фон на территории района составляет 18 мкР/час при вариациях от 8 до 35 мкР/час. На отдельных участках (хр. Корбу, верховье р. Башкаус) установлены локальные радиоактивные (МЭД до 100 мкР/час и более) и эманационные (до 74 Бк/дм) аномалии. Все они находятся вне населенных территорий.

Естественная геологическая среда

В геологическом плане исследуемая территория находится в Телецко-Чулышманской СФЗ. Она, как отмечалось выше, сложена комплексом преимущественно терригенных пород и метаморфических сланцев палеозойских и протерозойских пород. В литологическом плане это песчаники, алевролиты, сланцы и гранитоиды.

Геологическая среда (горные породы) создают естественное гамма-излучение на характеризуемой площади, таким образом, суммарная (природная плюс космическая) доза естественного облучения для района может составить 3,35 м3в/год (годовая мощность экспозиционной дозы излучения для населения - 5 мЗв/год).

Региональное техногенное воздействие

Наиболее значимым в плане негативных экологических последствий фактором воздействия на ОС северной части района является многолетняя (с 60-х годов) ракетно-космическая деятельность (РКД). Для приземления вторых ступеней ракет-носителей на территории РА имеются районы падения, два из которых (РП №№ 326 и 327) находятся в Улаганском районе (схема 14). Указанные РП используются с начала 1970 годов и работают ракето-носители на гидразином топливе. Основным компонентом ракетного топлива является НДМГ (гептил).

В настоящее время под районы приземления отработанных вторых ступеней РН "Протон", запускаемых с космодрома Байконур, используется значительная часть района (2900 км2), охватывающая бассейны рек Кыга, Кайру, Чульча. При этом установлены, факты вылета фрагментов ОЧРН за пределы официальных районов падения, таким образом, практически вся территория Улаганского района попадает в ареал фактического падения ОЧРН (отделяющиеся части ракет-носителей).

Экологические проблемы, создаваемые РКД на территории района, связаны с приземлением, "хранением" фрагментов ракетной техники, с загрязнением ОС компонентами ракетных топлив (КРТ) и их производными.

В настоящее время металлическими фрагментами (ОЧРК) общей массой около 1000 тонн в разной степени загрязнена значительная часть территории района. Тепловое воздействие части фрагментов изредка инициирует лесные пожары. Химический фактор воздействия фрагментов заключается в загрязнении почв, растительности КРТ (гептил), сорбированными на их поверхности.

Более значимые, но недостаточно изученные экологические последствия РКД связаны с аэрогенным загрязнением основных компонентов ОС токсичными КРТ (гептил, тетраоксид азота) и их производными (НДМА, ТМТ), а также с непосредственным воздействием их аэрозолей на биоту.

Установлено, основная часть значимых концентрации гептила составляет 0,05-0,15 мг/кг (0,5-1,5 ПДУ) в фактических районах падения. На южной окраине Телецкого озера (вблизи официального района падения) концентрации гептила в почвах достигают 2-3 ПДУ (Робертус Ю.В., 1998).

Радиоактивное загрязнение территории района долгоживущими техногенными радионуклидами (ТРН) - Cs, Sr, Pu обусловлено как глобальными, так и локальными атмосферными выпадениями ТРН при прохождении радиоактивных облаков во время воздушных и наземных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне в 1949-1962гг. По неполным данным, на территорию района в этот период оказали влияние 10 взрывов.

В пределах района установлено более десяти пунктов прошлых аномальных повышений радиационного фона, в основном, при взрыве 12.08.1953г. В этих и других пунктах была выявлена серия значительных по размерам (до 250-350 км2) очагов прошлого радиоактивного мозаично-очагового загрязнения почв интенсивностью до 1000 мкР/час и более.

Рассчитано, что начальный уровень радиоактивного загрязнения территории района долгоживущими ТРН составлял около 0,3 Ки/км2, а их первоначальные запасы -2700 Ки. Следует отметить, что в настоящее время вышеотмеченные негативные последствия прошлого радиоактивного загрязнения в значительной степени снивелированы и по - видимому не представляют экологической опасности для биоты заповедника.

Экологические последствия трансграничных переносов тяжелометалльных отходов предприятий цветной металлургии Восточного до сих пор изучена весьма слабо.

Там добываются и перерабатываются колчеданно-полиметаллические руды, имеющие весьма широкий спектр токсичных элементов и тяжелых металлов - Рв, Си, Zn, Ag, Mo, Be, Sn, Co, Ga, Hg, Те, Tl, As, Sb, Bi, Se, W. Особенность руд восточно-казахстанских и рудно-алтайских месторождений — их таллиеносность. Таллий, редкий рассеянный и весьма подвижный супертоксикант, поступает в окружающую среду с отходами при добыче, обогащении и переработке руд. Общие потери таллия достигают 94-100 % (Иванов В.В., 1994), причем, практически весь высвобождающийся таллий, прежде всего, поступает в атмосферный воздух. Являясь высоколетучим элементом, он накапливается в парогазовой среде воздуха и переносится с атмосферными осадками на значительные расстояния, поэтому его можно рассматривать в качестве индикатора трансграничных аэрогенных переносов. В частности, таллий в концентрациях от 5 до 20 мг/кт был выявлен в почвах и донных отложения при геоэкологических исследованиях в 1996- 1998 г.г. в районе озера Джулукуль (Кац В.Е. и др., 1998).

Почвенный покров

Почвенный покров в целом в районе характеризуется фоновым и низким уровнем "тяжелометального" загрязнения (СПЗ от 8 до 16). В их пределах нередко проявлены локальные участки со средним (СПЗ 16-32) и высоким (САЗ 32-48) уровнем загрязнения (в районе озер Телецкое, Джулукуль, с. Акташ).

ОАО «Алтай-Гео» в 1992-1993, 1996 г.г. проводились эколого-геохимические и геоэкологические исследования за состоянием почвенного покрова, природных вод, и донных отложений в район. В таблице 14 отображены параметры концентраций токсичных элементов в почвах района (Кац В.Е. и др., 1998; Писаренко В.М., 1993).

Таблица 13

Концентрации микроэлементов в почвах на застроенных территориях

Улаганского района (в мг/кг).

| Микроэлементы | В почвах района | В почвах РА | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 37,9 | 43 | 100 |
| Свинец | 25 | 26 | 32(100) |
| Цинк | 85 | 127 | 300 |
| Никель | 33,6 | 32 | 50 |
| Кобальт | 18,6 | 18 | 50 |
| Барий | 478,6 | 431 |  |
| Бериллий | 3,1 | 2,6 | 10 |
| Марганец | 1786 | 1006 | 1500 |
| Молибден | 1,5 | 1,3 | 10 |
| Олово | 2 | 2,2 | 50 |
| Ванадий | 59,3 | 93 | 150 |
| Галлий | 30 | 12 |  |
| Иттрий | 30,7 | 31 |  |
| Титан | 2642 | 3827 |  |
| Хром | 31,4 | 52 |  |
| Стронций | ПО | 190 |  |
| Скандий | 9,6 | 15 |  |
| Фосфор | 892 |  |  |
| Ртуть | 0,055 | 0,027 | 2,1 |

Примечание ПДК по разным авторам.

Как видно из таблицы 14 в почвах на застроенных участках района концентрации более половины элементов ниже средних по РА и ниже ПДК. Исключение составляют почвы с. Акташ, о чем будет сказано ниже.

Состояние природных питьевых вод в населенных пунктах района

Подробная гидрогеологическая характеристика подземных вод района была приведена выше.

По характеру водоснабжения все населенные пункты условно можно разделить на три группы:

- населенные пункты, в которых имеется централизованное или автономное водоснабжение (села Акташ, Чибит, Балыктуюль и Улаган);

- села, где жители для хозяйственно-питьевых целей используют индивидуальные колонки, колодцы и поверхностные воды (села Балыкча, Чибиля, Коо, Кок-Паш);

- села, где используются только поверхностные воды (Паспарта, Саратан, Язула, Каракудюр).

Учитывая тот факт, что в зимний период, как правило, вода в скважинах района перемерзает, поэтому в селах Балыктуюль, Улаган и Чибит население использует для питьевых и хозяйственных целей воду из рек и родников. Таким образом, в зимний период большая часть населения района использует для питьевых целей воды поверхностных водотоков, что противоречит санитарно-гигиеническим нормативом и является недопустимым.

Качество поверхностных вод водотоков, используемых населением района - Улаган, Башкаус, Чулышман, Балыктуюль, Паспарта, Чуя в целом по определяемым химическим показателям отвечает составу питьевых вод, но не соответствует физиологически оптимальным нормам. В поверхностных водах мало катионов и анионов, как правило, весьма мала жесткость, зачастую много взвешенных веществ, высока цветность. По-видимому, в весенний период качество поверхностных вод не соответствуют по микробиологическим показателям и вообще использование поверхностных вод для питьевых целей по санитарно-гигиеническим нормативам не допустимо (таблица 14).

Таблица 14

Качественный состав поверхностных вод в водотоках населенных пунктов Улаганского района

|  | Показатели | Единица измерения | пдк | ФНП | р. Чулышман | р. Башкаус | р. Балыктыюлька | р. Улаган | р. Улаганчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество проб |  |  |  | 11 | 38 | 1 | 4 | 17 |
| 1 | рн |  | 6-9 | 7.8 | 5-9.26 | 5-15 | 7.54 | 5-6 | 6.7-8.89 |
| 2 | Цветность | градусы | 20 |  | 0-15.3 | 0-238.4 | 53.84 |  | 0-307.6 |
| 3 | Мутность | ЕМФ | 2.6 |  |  | 0-0.96 | 1.44 |  | 0-12.5 |
| 4 | Прозрачность | см |  |  |  | 10-30 | 0.0268 |  | 10-30 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/л |  |  | 7.7-15.8 | 0-11.04 | 6.72 |  | 0.05-0.68 |
| 6 | Окисляемость | мг О2/л | 5 | 0.2-2.0 | 1.76-5.92 | 0.48-8 | 2.7 |  | 1.28-163.2 |
| 7 | Щелочность | мг-ЭКВ | 10 | 0.5-6.5 | 1.4-2.8 | 1.6-4.3 | 2.15 |  | 3-5.1 |
| 8 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | 3.4 | 1.3-1.55 | 1-14 | 2,15 |  | 2.35-4.9 |
| 9 | Сухой остаток | мг/л |  |  | 29-101.3 | 22-238.11 | 153,85 | 158.5-169.5 | 138.7-292.96 |
| 10 | Железо общее | мг/л | 0.3 | <0.05 | 0-1.5 | 0.02-2.45 | 0,05 | 2.7-2.85 | 0.02-3.4 |
| 11 | Кальций | мг/л |  | 25-130 | 4.01-24.05 | 2-51.0 | 29 | 40.08-44.08 | 27-56 |
| 12 | Магний | мг/л |  | 5-65 | 1.21-7.3 | 0.1-60.2 | 8,51 | 7.29-9.12 | 3.65-15.8 |
| 13 | Аммоний | мг О2/л | 2 | 1 | 0-0.19 | 0-1.40 | н/о | 0 | 0.01-2.5 |
| 14 | Калий + натрий | мг/л |  |  | 19.09-31.28 | 0.46-39.74 | 20,93 |  | 4.6-93.7 |
| 15 | Нитриты | мг О2/л | 3 | <0.01 | 0-0.3 | 0-0.16 | 0,003 | 0-0.0015 | 0.005-0.08 |
| 16 | Нитраты | мг/л | 45 | <5 | 0-2.21 | 0-35.70 | 1,36 | 0 | 0.38-3.5 |
| 17 | Гидрокарбонаты | мг/л |  | 30-400 | 18.3-146.4 | 12.20-256.2 | 164,7 | 164.7-176.9 | 158.6-311.1 |
| 18 | Сульфаты | мг/л | 500 | <25 | 2.47-15.83 | 0-69.1 | 5.41 | 0-6.58 | 6.66-19.1 |
| 19 | Хлориды | мг/л | 350 | <20 | 1.05-7.5 | 0.79-13 | 9 | 3.16-4.21 |  |
| 20 | Общая минерализация | мг/л | 1000 | 100-1000 | 0.01-0.21 | 0-0.09 | 0 | 0.04-0.051 |  |
| 21 | Фториды | мг/л |  | 0.6-1.2 | 0.06-0.12 | 0.15-0.45 |  |  |  |
| 22 | Нефтепродукты | мг/л | 0.1 |  |  | 0.6-5.25 |  |  |  |
| 23 | Медь | мг/л | 1 | 0.5 |  | 0.0023-0.04 |  |  | 0.0036-0.06 |
| 24 | Цинк | мг/л | 5 | <0.1 |  | 0-0.1 |  |  |  |
| 25 | ХПК | мг О2/л |  |  | 3.8-4.8 | 0.48-4.96 |  |  | 3.84 |
| 26 | Растворенный кислород |  |  |  | 0.02-7.7 |  |  |  |  |
| 27 | БПК-5 | мг О2/л |  |  | 2-109.8 |  |  |  |  |

Таблица 15

Сводная таблица значимых показателей экологического состояния

территорий населенных пунктов Улаганского района

| № п/п | Название населенного пункта (село) | Численность населения | Местоположение села | Негативные факторы природной среды | Техногенные факторы | Водоснабжение ХПВ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наличие мерзлоты | Сейсмоактивная зона | ЭГП | РКД, концентрации гептила в почвах, в мг/кг | СИП, Байконур, концентрации цезия- 137 | Отвалы АГМП | Подземные воды (в т.ч. колодиы и родник и) | Повер хностн ые воды |
| 1 | Акташ | 3182 | р. Чибитка | + | + |  | н/о | 2-223 | + | 50 | 50 |
| 2 | Балыктуюль | 1407 | р. Улаган | + |  | наледи | н/о-0,063 | 3-316 |  | 30 | 70 |
| 3 | Пас парта | 346 | р. Паспарта | + |  | наледи | н/о |  |  |  | 100 |
| 4 | С аратан | 746 | р. Башкаус | + |  | наледи | н/о-0,24 | 1-80 |  |  | 100 |
| 5 | Язула | 244 | р. Байдыш, приток Чулышмана | + | + |  | 0,119 |  |  |  | 100 |
| 6 | Улаган | 3211 | p.p. Башкаус и Улаган | + |  | наледи | н/о-0,77 | 9-107 |  | 70 | 30 |
| 7 | Чибиля | 659 | р. Башкаус | + | + | Подтопление, береговая эрозия | 0,3 | 45-47 |  | 30 | 70 |
| 8 | Кара-Кудюр | 349 | р. Башкаус |  |  |  | н/о | 52-187 |  | 30 | 70 |
| 9 | Чибит | 714 | р. Чуя | + | + | наледь | 0,06 | 46-62 | + | 50 | 50 |
| 10 | Балыкча | 910 | р. Чулышман |  | + | подтопление | 0,05-1,54 |  |  | 30 | 70 |
| 11 | Беле | 30 | Телецкое озеро |  | + |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Коо | 259 | р. Башкаус |  | + |  | 0,08 |  |  | 10 | 90 |
| 13 | Кок-Паш | 30 | р. Башкаус |  | + |  |  |  |  |  | 100 |
| 14 | Кордон Чодро | 15 | р. Чулышман | + | + |  | 0,065 |  |  |  | 100 |

Природно-техногенное воздействие

Ниже по тексту приведем данные по наиболее экологически неблагополучным населенным пунктам района.

Поселок Акташ. С 1992г. по настоящее время ОАО «Алтай-Гео», ГНУ «АРИ Экология» проводятся разного рода экологические и экологогеохимические исследования в районе пос. Акташ и АГМП (Кац В.Е, 1992, 2005; Фалалеев Ю.А., 1993;Робертус Ю.В., 2005).

Поселок Акташ был создан на начальном этапе разработки Акташского ртутного месторождения (с 1950г.), которое эксплуатировалось до 1990г.

До 1990 г. это предприятие называлось Акташский рудник, где с 1942 по 1990 г.г. отрабатывалось одноименное киноварное месторождение, из руд которого на металлургическом заводе извлекалась металлическая ртуть. После отработки месторождение, АГМП перешло на переработку ртутьсодержащих отходов, поступающих с химических заводов Сибирского региона (Новосибирск, Славгород, Усолье-Сибирское и т.п.).

АГМП находится в 10 км выше рабочего поселка, с. Акташ, в верховьях р. Ярлы-Амры. После отработки Акташского месторождения в промышленной зоне рудника осталась 1.8 млн. т рудных огарков и около 5 млн. т штольневых отвальных пород и руд. Установлено, что в огарках отвалов средние концентрации ртути достигают 161 мг/кг, а в ртутьсодержащих отходах от 200 мг/кг до 1%, т.е. хранящиеся огарки являются постоянно действующим загрязнителем, прежде всего водных систем р. р. Чибитки, Чуй и Катуни.

Элементами-спутниками ртути в киноварных рудах был мышьяк, сурьма, барий. В отходах химических заводов, завозимых на АГПМ устанавливается весьма широкий спектр токсических элементов - никель, марганец, кадмий, литий, медь, мышьяк, олово, сурьма, свинец, цинк, хром. Концентрации отдельных металлов весьма высоки и достигают ПДК для почв.

За более чем 50 летний период отработки Акташского ртутного месторождения, в районе рудника и ниже его, в поселке был сформирован значительный техногенный химический очаг загрязнения природных сред токсичными элементами I и II класса опасности — ртутью, сурьмой, >- мышьяком.

Техногенное химическое загрязнение устанавливается во всех депонирующих средах в районе АГМП и поселка.

Аэрогенный очаг загрязнения воздушной среды формируется как в районе завода, так и в пос. Акташ, находящемся ниже по долине реки и по преобладающему направлению ветров. Уровень загрязнения снегового покрова тяжелыми металлами в районе завода оценивается как сильный, в районе пос. Акташ и Чибит - средний.

Интенсивные ореолы рассеяния ртути, мышьяка, сурьмы и кадмия устанавливаются в почвенном покрове, как в районе завода, так и в поселке Акташ. По величине СПЗ уровень загрязнения почв оценивается как средний - высокий.

От АГМП практически до устья р. Чибитки (р. Чуи) по водотокам p.p. Ярлыамры и Чибитке прослеживаются в донных отложениях высокоинтенсивные потоки ртути и сурьмы. По величине СПЗ уровень загрязнения донных отложений оценивается как сильный - очень сильный. Аномальные концентрации ртути в донных отложениях (0.182-368 мг/кг) и водах (0.039-0.154 мкг/л) выявленные в руслах p.p. Ярлы-Амры, Чибитке и Чуе соответственно в 5, 10 и 70 км от АГМП. В донных отложениях, в сравнении с таковыми в предыдущие годы, концентрации ртути возросли в три раза (с 1992г.) в 2005г. (Кац В.Е., 2005).

По результатам биогеохимических исследований в речных мхах в районе АГМП и ниже выявлена ртуть в 100-300 раз превышающая фоновые концентрации, а также мышьяк, медь, свинец. По величине СПК химических элементов в коре лиственницы условия произрастания её можно охарактеризовать как напряженные до критических.

В период отработки Акташского месторождения в поверхностных водах реки Ярлыамры устанавливалась ртуть в количестве 0.31-68.6 мкг/дм3 , в последние годы 0.16-2.69 л*х2/длГ (КадВ.Е.92(Ю7).

Предполагаемая реконструкция АГМП с целью переработки собственных отходов (отвалы огарков) и вторичного сырья представляется актуальной в связи с тем, что существующие отвалы являются долговременными источниками загрязнения окружающей среды как в районе АГМП, так и пос. Акташ. Переработка собственных отходов АГМП по современным технологическим схемам в соответствии с требованиями экологического законодательства позволит ликвидировать техногенные источники загрязнения и со временем оздоровить экологическую обстановку в районе пос. Акташ.

Как отмечалось выше в с. Акташ для целей водоснабжения поселка используются 6 водозаборных скважин, при чем располагаются они все в западной части села, здесь же имеется водопровод. В восточной части села население для хозяйственно-питьевых целей используют воду р. Чибитки. Проблема водоснабжения в этой части поселка представляется весьма актуальной.

Региональное техногенное воздействие.

Село Балыкча. Село находится в приустьевой части р. Чулышмана. Сообщение с большой землей (с. Улаган-130 км) осуществляется по грунтовой дороге весьма низкого качества. При этом приходится преодолевать перевал Кутаярык вертикальный перепад высот, которого, составляет 500 м.

Село долгое время находилось в расчетном районе падения ОЧРН (РП 326), который был «передвинут» в начале 2000г. За прошедший период запусков РН (с 1970-х) с космодрома Байконур в РП 326, в районе села сформировался значительный ореол рассеяния КРТ (гептила) во всех депонирующих средах окружающей среды с высокими концентрациями.

В почвенном покрове в районе с. Балыкча установлены концентрации гептила до 3,7 мг/кг (37ПДУ), в растительности до 1,8 мг/кг и в поверхностной воде 0,07 мг/л, кроме того, в пробах почв выявлены производные гептила, ДМА.

В тектоническом плане село находится в пределах Шапшальской сейсмоактивной зоне. В момент Алтайского землетрясения вода в родниках поселка «ушла» и восстановилась только через несколько месяцев.

Для питьевых целей население села использует воду из колодцев и поверхностную воду. Пробуренная для населения скважина была испорчена, устье забили камнями и мусором.

Существенная удаленность поселка от цивилизации, отсутствие занятости населения создает высокий показатель общей заболеваемости населения психическими расстройствами, а отсутствие питьевой воды гарантированного качества, повышенную заболеваемость кишечными инфекциями.

Природные факторы

Как отмечалось выше, практически на всей территории района развита многолетняя мерзлота (ММП) сплошного и островного характера. Этот фактор негативно влияет на многие аспекты жизнедеятельности человека. Один из основных факторов - то проблемы с водоснабжением. Практически все водозаборные сооружения, организованные в населенных пунктах района в зимний период «перемерзают», в результате чего население вынуждено пользоваться поверхностной водой. Такая же учесть у организованных водопроводов, которые также перемерзают.

Основными характеристиками ММП, от которых зависит степень осложнения условий строительства скважины, являются категория распространения (сплошное, прерывистое, островное), вид криогенной структуры (массивная, слоистая, сетчатая) и степень льдистости. По вертикали ММП подразделяются на три слоя:

1. Слой сезонного оттаивания и промерзания мощностью до 5 метров. Температура слоя колеблется от плюсовой (среднелетней), до наиболее низкой минусовой (среднезимней). В результате сильных изменений (фазового состояния) этого слоя отмечаются сезонные пучения и осадки грунтов.

2. Слой годовых колебаний температур мощностью до 30 метров. Как правило, этому слою присуща наибольшая льдистость, постоянство отрицательных температур в нижней части слоя (до минус 4-570С) и сезонные колебания отрицательных температур в основной части слоя от ОС до минусовых температур, тяготеющих к среднезимним.

3. Многолетнемерзлая толща (вечная мерзлота). Характеризуется постоянством отрицательных температур, не зависящих от сезонных колебаний температур на дневной поверхности. Наиболее низкие температуры обычно характерны для верхней части толщи (до минус 4-57С). По мощности эта толща составляет основную и наибольшую часть разреза многолетней мерзлоты.

Наличие мерзлоты сильно осложняет обеспечение проектного положения водопроводов и определяет специфику бурения водозаборных скважин. Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

Трубопровод, проложенный над поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы, прокладывать водопроводы с теплоспутниками, строить промежуточные котельные на водоводах и т.п. Все эти меры, во-первых, требуют немалых затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанной с размораживанием труб и выходом их из строя.

Еще одна особенность эксплуатации водопроводов и теплотрасс в северных регионах связана с особенностями гидрохимического состава природных вод, характерными для заболоченных ландшафтов, в частности, с низкими значениями рН и высоким содержанием железа. Стальные трубы, транспортирующие такую воду, подвергаются интенсивному зарастанию и служат значительно меньше своего нормативного срока.

Современные марки трубного полиэтилена - наиболее распространенного материала для производства труб для наружных сетей - обладают высокой хладостойкостью (температура хрупкости не выше -70°С), поэтому работоспособность изготовленных из них труб в условиях Севера не вызывает сомнений. Самый поверхностный анализ показывает, что во многих случаях полимерные трубы могут с успехом заменить традиционно используемые стальные - водо - газо - и теплоснабжении, при строительстве технологических трубопроводов. Более того, в подавляющем большинстве случаев такая замена будет экономически целесообразна.

В чем беда таяние вечной мерзлоты, которая отмечается в последние десятилетия. Просадка земной поверхности, затопление и заболачивание многих участков местности, на которых расположены искусственные сооружения, разрушение фундаментов и опорных конструкций - вот далеко не полный перечень факторов которые появятся при таянии вечной мерзлоты.

Все эти факторы необходимо учитывать при составлении градостроительных планов населенных пунктов сельских поселений Улаганского района.

Санитарная очистка

Экологическая обстановка определяется и организацией складирования мусора. На 13 населенных пунктов приходится 13 свалок, из них только на нескольких свалках территория обвалована. Там имеются подъезды для автотранспортных средств, но не ведется регулируемое складирование мусора. Важной проблемой является ликвидация несанкционированных свалок в черте сел и на берегу рек.

В связи с существенно аграрной (животноводческой) спецификой народного хозяйства, одной из основных экологических проблем для района является утилизация навоза на стоянках, фермах, кошарах и пр. Наиболее приемлемой технологией переработки навоза сельскохозяйственных животных является биотермическое самообезвреживание при буртовании в ряде крупных и средних сельхозпредприятий основных животноводческих районов Республики Алтай. Рекомендуется внедрение экологически безопасных технологий переработки навоза сельскохозяйственных животных.

Республиканской целевой программой «Отходы (2004-2010 гг.) предусматривается значительное улучшение санитарно-гигиенической ситуации в районных центрах и ряде других крупных сел Улаганского района за счет организации централизованного сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов. Для его реализации будет выполнен следующий комплекс мероприятий:

- строительство полигонов "Отходы", "Скотомогильники" в с. Улаган

- строительство полигонов "Отходы", "Скотомогильники" в.с. Чибит

- обустройство санкционированной свалки, хранение и утилизация отходов в с. Акташ.

- обустройство санкционированной свалки твердых бытовых отходов в Чулышманском сельском поселении.

Кроме того, на территории района имеется 13 открытых и 2 закрытых скотомогильника.

Выводы

Уникальный природно-ресурсный потенциал района дает основания для построения оптимистических прогнозов перспективного социально-экономического развития. В настоящее время этот потенциал в полной мере не задействован, что определяет задачу выработки и дальнейшего развития возможных направлений эффективного использования имеющихся ресурсов.

- Уникальный природный потенциал, обилие ценнейших памятников археологии создают все предпосылки для развития туризма как ведущей отрасли экономики района.

- Из общей площади земельных ресурсов (1839362. га), значительная доля приходится на категорию земель особо охраняемых территорий и объектов - 775899 га (42,2%), вторая по площади категория - земли лесного фонда 771910 га (42%), земли сельскохозяйственного назначения - 257879 га (14%), земли промышленности и транспорта составляют 1971 га (0,1%), земли водного фонда 7296 га (0,4%), земли населённых пунктов 1689.га (0,1%), земли запаса 22718.га (1,2%).

- Наличие значительных резервов развития агропромышленного комплекса определяет его перспективы как локомотива социально-экономического развития района. Актуализация развития сельского хозяйства в соответствии с имеющимися ресурсам, удовлетворит потребность населения в продукции и позволит вывозить излишки за пределы района, что решит проблему продовольственной безопасности республики. Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции обеспечит круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, и будет способствовать стимулированию развития малого предпринимательства.

- Общая площадь лесничества по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 939206 га. Леса на территории лесничества расположены неравномерно. Процент лесистости составляет – 57,8%.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права № 04-02-04/ 009/2008-155 от 05.08.08 года леса на землях сельхозназначения, на землях поселений, на землях запаса были переведены в категорию земель лесного фонда.

Лесной фонд по группам лесов и категориям защищенности лесов распределен следующим образом:

Защитные леса – 367207 га, в том числе леса водоохраной зоны, ценные леса 289583 га.

Всего площадь лесов возможная для эксплуатации составляет 571999 и расположена на территории Улаганского лесничества.

5. Улаганский район богат водными ресурсами, представленными реками, озерами, ледниками, болотами. Слой стока здесь составляет 289 мм. Основными водными артериями Улаганского района являются реки Чулышман и Башкаус с многочисленными большими и малыми притоками. Все реки имеют горный характер. На территории района насчитывается около 3000 озер, наиболее крупными из них являются: оз. Телецкое, глубина 325 м; оз. Джулу-Коль,7 м.

6. Гидрологические условия района обладают существенной характерной особенностью, которая определена расположенным на территории хребтов Шапшальского, Чихачева, Курайского, Айгулакского, Сумультинского, Алтын-Туу, Корбу являющимися очагами оледенения.

7. Разнообразие минерально-сырьевой базы позволяет определить множество возможных направлений промышленного развития района.

8. Разнообразие животного мира характеризуется 70 видами млекопитающих, 320 видами птиц, 10 видами пресмыкающихся и земноводных, Крупные хищники: медведь, волк, росомаха, рысь, снежный барс, манул, кабан. В числе пушных зверей: соболь, белка, заяц, выдра, норка, барсук, лисица, сурок. Парнокопытные представлены: лось, марал, северный олень, сибирская косуля, сибирский горный козел, горный баран, кабарга. Беспозвоночные на территории района изучены мало, но известно, что их здесь более 15 тыс. видов.

- Многообразие животного мира и присутствие редких видов создают предпосылки для развития научно-познавательного туризма. Охотнечье-промысловые  ресурсы обеспечивают дальнейшее развитие традиционного общественного природопользования и создание нового коммерческого направления - элитной охоты. В тоже время необходимо ужесточить меры ответственности за нелегальную добычу животных и их вывоз.

- Ландшафтно-рекреационный потенциал весьма значителен и уникален, что является основанием для формирования инфраструктуры туризма и отдыха. Свидетельством уникальности природных ресурсов Улаганского района, имеющих не только федеральное, но и мировое значение, является придание статуса объекта Всемирного природного наследия озеру Телецкое и Алтайскому заповеднику. Данный фактор дает значительные преимущества для развития соответствующей индустрии, решающей как социальные, так и экономические задачи.

- Одной из основных задач в сфере использования имеющегося потенциала района является повышение уровня отдачи использования муниципальных ресурсов для бюджетов всех уровней, а также обеспечение рационального природопользования при минимизации отрицательных воздействий на окружающую среду.

12. Материалы об экологическом состоянии окружающей среды заселенной части Улаганского района свидетельствует (таблица 3), что по степени благоприятности экологического состояния, условия проживания населения в Улаганском районе на большей части территории оцениваются, как благоприятные; в с. Улаган и Балыкча малоблагоприятные, а в с. Акташ неблагоприятные (Кац В.Е., Достовалова М.С. и др., 1998г.).

2. Социально-экономические условия развития Улаганского района

Характер современного использования территории района обусловлен целым рядом факторов. В их числе особенно важное значение принадлежит особенностям исторического процесса, экономико-географическому положению, природным условиям и ресурсам.

## 2.1. История заселения Улаганского района

История Улаганской земли тесно связана с историей не только всего Алтая, но и Запада Монголии, Китая, Тувы и Хакасии. Сочные травы высокогорных пастбищ с повышенным содержанием минеральных солей, обилие зверей и дичи, огромное количество рек и озер с множеством и разнообразием рыб, изобилие ягод, съедобных и лекарственных растений, наличие рудных месторождений – все эти факторы в совокупности еще в незапамятные времена привлекали сюда внимание кочевников-скотоводов и охотников.

Рис. 3 Планировочная структура середины IХ – начала ХХ вв

При условии искусственного орошения в долинах рек Чулышман, Башкаус и их притоков можно было заниматься и земледелием. Высокогорные хребты, которые окружают территорию Улаганского района, являлись в те времена как бы естественными крепостями, которые помогали обороняться от незваных гостей. 250 лет назад основная часть населения Горного Алтая добровольно вошла в состав Великой России. Но теленгиты Улаганского оттока еще 109 лет после этого в положении двоеданцев определялись – с кем им быть, у какого царя защиту просить и сделали мудрый выбор: летом 1864 года улаганские теленгиты во главе с зайсаном Тадышем подают прошение на имя русского императора Александра Второго о принятии их в состав России. Царским указом от 12 января 1865 года Улаганский отток принимается в подданство Российской империи.

При присоединении Телесского оттока к России, территория телесского оттока (бассейны рек Башкаус, Большой и Малый Улаган, Куба-тура, Чулышман, а так же реки Чуи от Чибита до Йодро) стала именоваться 1-й Таутелеутской (Чуйской) волостью Бийского уезда Томской губернии. Во 2-ю Таутелеутскую (Чуйскую) волость входило население, кочующее по рекам Чуя (от Курая и выше) и Аргут (Аркыт).

После отречения русского императора Николая Второго от престола в феврале 1917 года образуется Временное Правительство, которое наряду с политическими преобразованиями провело и административно-территориальные изменения на всей территории бывшей Российской империи. 17 июня 1917 года образуется Алтайская губерния, в состав которой вошли все волости Бийского уезда, при этом Первая и Вторая Чуйские волости упраздняются и на их месте образуются Чибитская, Улаганская и Челушманская волости, которыми управляли исполнительные комитеты Советов крестьянских депутатов.

Решением Сибревкома 4 августа 1920 года на территориях Улаганской и Челушманской волостей создаются новые органы народной власти – Челушманский, Паспартинский и Кату-Ярыкский сельские Советы. В дальнейшем Чибитская, Улаганская и Челушманская волости стали числиться в составе образованной 1 июня 1922 года Ойротской автономной области, которая входила в Западно-Сибирский (Алтайский) край. В 1923 году произошло укрупнение волостей. Чибитская волость с селами Айгулак, Бельгибаш, Боротал, Курай и Иодро входит в состав Кош-Агачской волости, Челушманский и Улаганский волости объединяются в одну Улаганскую волость с центром в селе Балыктуюль.

По архивным материалам, в 1926 году в районе имелись следующие населенные пункты:

Таблица 16

| Населенный пункт | Год основания | Население (1926г) | Население (2009г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| у. М.Улаган | 1786 | 53 |  |
| у. Арагон | 1793 | 120 |  |
| у. Б.Улаган /с. Усть-Улаган/ | 1765 | 117 | 3211 |
| у. Башкаус | 1747 | 189 |  |
| у. с. Балыктуюль | 1765 | 118 | 1407 |
| у. Бак-Балык | 1867 | 71 |  |
| у. Индужек | 1843 | 53 |  |
| у. Курту-Гол | 1747 | 59 |  |
| у. Кая-Бажи | 1812 | 54 |  |
| у. Кату-Ярык | 1670 | 120 |  |
| у. Кулузун | 1802 | 47 |  |
| у. Карасу | 1767 | 92 |  |
| у. Кудюрлу | 1695 | 88 |  |
| у. Кумалыр | 1779 | 61 |  |
| у. п. Кара-Кудюр | 1697 | 169 | 349 |
| у. Мандилу | 1745 | 81 |  |
| у. Онуш | 1770 | 67 |  |
| у. Орукту-Ой | 1760 | 38 |  |
| у. п. Паспарта | 1770 | 170 | 346 |
| у. Сапсару | 1796 | 51 |  |
| у. Туралу | 1786 | 58 |  |
| у. Тайбулка | 1665 | 49 |  |
| у. Туралу | 1817 | 21 |  |
| у. Чадра | 1712 | 53 |  |
| у. с. Чибиля | 1770 | 95 | 659 |
| у. п. Язула | 1802 | 238 | 244 |
| с. Кумуртук | 1870 | 133 |  |
| у. Ячелман | 1870 | 242 |  |
| у. Аккорум | 1870 | 130 |  |
| у. Беля | 1870 | 51 | 30 |
| у. п. Коо | 1870 | 209 | 259 |
| у. Кодурга | 1870 | 119 |  |
| у. Улушта | 1870 | 111 |  |
| у. Узак | 1870 | 12 |  |
| у. Челчу | 1870 | 33 |  |
| с. Саратан | 1929 |  | 746 |
| с. Чибит /от Кош-Агачского р-на/ | 1801 |  | 714 |
| с. Балыкча |  |  | 910 |
| п. Кокбаш |  |  | 30 |
| пгт Акташ | 1957 |  | 3182 |
| Итого по району: |  | 3367 | 12087 |

Как видно в 1926 году сел Акташ и Саратан еще не было, эти села образовались с созданием коллективных хозяйств – сельхозартелей.

В годы коллективизации, разбросанные по урочищам селения, постепенно объединялись в оседлые центры образованных колхозов, которые первоначально назывались ТОЗами (товарищества по обработке земель) и сельхозартелями.

## 2.2. Система расселения

Современную систему расселения (рис. 4) представляют 5 внутрирайонных центров и один районный центр с. Улаган. Всё население района – сельские жители. Самым крупным сельским поселением по численности населения, не считая Улаганское (3211чел.), являются Акташское (3182 чел.).

Рис. 4 Современная структура расселения.

По занимаемой площади в республике район уступает только соседнему Кош-Агачскому району.

Районным центром является село Улаган, основанное в 1765 году. На территории района 7 сельских администраций с количеством сельских населенных пунктов 13.

1. Улаганское сельское поселение занимает площадь – 447 км2.

2. Акташское сельское поселение (с. Акташ основано 1957 г.) – 34 км2.

3. Балыктуюльское сельское поселение (с. Балыктуюль основано в 1765 г.; с. Паспарта основано в 1770 г.) – 4257 км2.

4. Саратнаское сельское поселение (с. Саратан основано в 1929 г.; с. Язула основано в 1802 г.) – 7509 км2.

5. Чибитское сельское поселение (с. Чибит основано в 1801 г.) – 1864 км2.

6. Чибилинское сельское поселение (с. Чибиля основано в 1770 г.; с. Кара-Кудюр основано в 1697 г.) – 752 км2.

7. Челушманское сельское поселение (с. Балыкча год осн. не известен; кордон Беле основан в 1870 г.; с. Коо основано в 1870 г.; с. Кок-Паш год осн. не известен) – 4172 км2.

Таблица 17

Общая численность Улаганского района в разрезе населенных пунктов (01.01.09 г. по данным администрации района)

| № п/п | Наименование сельского поселения/ населенного пункта* | Площадь, км2 | Численность на конец 01.01.09., чел. | Доля численности сельского поселения в численности Улаганского района | Плотность населения, чел./км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улаганский район | 18394 | 12087 | 100,00 |  |
| I | Акташское с/п | 34 | 3182 | 0,2 | 93,5 |
| 1 | с. Акташ |  | 3182 |  |  |
| II | Балыктуюльское с/п | 4257 | 1753 | 23,1 | 0,4 |
| 2 | с. Балыктуюль |  | 1407 |  |  |
| 3 | с. Паспарта |  | 346 |  |  |
| III | Саратанское с/п | 7509 | 990 | 40,8 | 0,1 |
| 4 | с. Саратан |  | 746 |  |  |
| 5 | с. Язула |  | 244 |  |  |
| IV | Улаганское с/п | 447 | 3211 | 2,4 | 7,2 |
| 6 | с. Улаган |  | 3211 |  |  |
| V | Чибилинское с/п | 752 | 1008 | 4,0 | 1,3 |
| 7 | с. Чибиля |  | 659 |  |  |
| 8 | с. Кара-Кудюр |  | 349 |  |  |
| VI | Чибитское с/п | 1223 | 714 | 6,6 | 0,6 |
| 9 | с. Чибит |  | 714 |  |  |
| VII | Челушманское с/п | 4172 | 12087 | 22,7 | 2,9 |
| 10 | с. Балыкча |  | 910 |  |  |
| 11 | с. Беле |  | 30 |  |  |
| 12 | с. Коо |  | 259 |  |  |
| 13 | с. Кок-Паш |  | 30 |  |  |

Улаганский район характеризуется низкой плотностью населения (меньше 0,6 чел/км2). Наибольшая плотность наблюдается в Акташском СП (93,5 чел/км2) и в Улаганском СП (7,2 чел/км2).

Рис. 5 Плотность населения в сельских поселениях Улаганского района

Схема 8 Административные границы.

Одной из основных характеристик состояния территории является плотность сети сельских населенных пунктов. Зонирование территории по плотности сети сельских населенных пунктов характеризует дифференциацию территории по степени ее освоенности и обустроенности. Наибольшая плотность сети населенных пунктов в административных границах отмечается в небольшом по площади Сельских поселениях: Акташский и Улаганский сельсоветы. В больших по площади сельских поселениях наименьший показатель плотности сети сельских населенных пунктов.

Рис. 6 Плотность сети населенных пунктов сельских поселений

Улаганского района

## 2.3. Демографическая характеристика и прогноз численности населения

Проблемы естественного воспроизводства в значительно меньшей степени затронули демографические процессы в Республике Алтай. В целом по Республике Алтай депопуляции не наблюдалось, но произошло снижение естественного прироста населения с 1,6 тыс. чел в 1990 г. до 0,2 тыс. к середине 90-х годов и на этом уровне он практически сохранялся, за редким исключением, до 2003 г. В 2004 г. естественный прирост составил 0,5 тыс. чел., а в 2005 г. снова понизился до 0,3 тыс. чел.

По переписи 1926 г. численность населения муниципального образования «Улаганский район» составляла 3,4 тыс. чел., к 1970 г. она выросла в 3 раза (9,3 тыс. чел.) и в течение 10 лет оставалась стабильной, за 80-е годы прирост составил 1,9 тыс. чел. (в 1989 г. – 11,2 тыс. чел.). Максимального значения численность населения района достигла в конце ХХ века. В 1998-1999 гг. она сохранилась на уровне 12,6 тыс. человек.

На 1 января 2007 г. численность постоянного населения муниципального образования «Улаганский район» составила 12005 человек, за 2008 год увеличилась на 0,8 % и составила на 1 января 2009 года 12087 человек.

Рис.7 Динамика численности населения (с1989 по 2009гг)

Для этой территории характерен за последние шесть лет (2003-2009 гг.) ежегодный прирост населения более чем на 0,1 тыс. чел.

Таблица 18

Показатели естественного движения населения

| Показатели | Район |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Рождаемость (человек) | 237 | 236 | 232 | 276 | 326 |
| Общая смертность (человек) | 180 | 148 | 119 | 129 | 139 |
| Материнская смертность (на 100 тыс. живорожденных) | - | - | - | 362,3 | - |
| Младенческая смертность (на 1000 родившихся) | - | - | 12,9 | 21,7 | 21,5 |
| Естественный прирост населения | 57 | 88 | 113 | 147 | 187 |

В районе наблюдается стабильная ежегодная рождаемость свыше 230 человек. По этому показателю данная территория отстает только от Кош-Агачского района.

В разрезе муниципальных образований динамика численности населения представлена на рисунке 8, на котором хорошо видно, что в период 2004-2008 гг. положительную динамику имеют все сельсоветы.

Рис. 8 Динамика численности населения района по сельским советам

Анализ данных показывает, что доля трудоспособного населения с каждым годом увеличивается. В 2006 г. наибольший удельный вес составляла численность населения в трудоспособном возрасте – 61,6%. Численность населения моложе трудоспособного возраста (29,2%) в 3,2 раза превышало численность населения старше трудоспособного возраста (9,2%). Это свидетельствует о прогрессивной структуре населения района.

Таблица 19

Динамика Трудоспособного населения

Улаганского района за 2001-2009гг.

| Годы | Всего, чел | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 12400 | 4407 | 6837 | 1156 |
| 2002 | 12300 | 4269 | 6895 | 1136 |
| 2003 | 11586 | 3826 | 6755 | 1005 |
| 2004 | 11680 | 3732 | 6942 | 1006 |
| 2005 | 11772 | 3499 | 7153 | 1120 |
| 2006 | 12005 | 3488 | 7352 |  |
| 2007 | 12213 | 3159 | 7517 | 1165 |
| 2008 | 12234 |  |  |  |
| 2009 | 12087 |  |  |  |

Демографический прогноз

Прогноз численности населения до 2025 года произведён с использованием статистических методов (см. формулу) обработки демографической информации за 1996-2008 гг.. Расчёт показывает, что к 2017 году численность района увеличится и станет 13350 человек, на расчетный срок (к 2025 году) численность района возрастет до 14745 человек, т.е увеличение численности составит 22%.

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок.

Улучшение демографических показателей характеризует возрастание степени привлекательности жизни в муниципальном образовании «Улаганский район» и успешной реализации на территории муниципального образования всех Федеральных и Республиканских программ по улучшению демографической ситуации в России.

Миграционный прирост населения может возрасти как вследствие повышения уровня жизни населения, так и вследствие развития туризма.

Национальный состав. В конце ХIХ в. алтайцы составляли 100% населения Улаганского района, далее их удельный вес неуклонно снижался (таблица 20).

Таблица 20

Национальный состав населения района

| Годы | алтайцы | русские | казахи | украинцы | прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1897 | 100,0 | - | - | - | - |
| 1920 | 95,5 | 0,5 | - | - | 4,0 |
| 1933 | 92,7 |  |  |  |  |
| 1939 | 76,5 | 22,6 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 1959 | 59,7 | 36,9 | 0,1 | 0,5 | 0,8 |
| 1970 | 60,2 | 35,2 | 2,5 | 0,8 | 1,3 |
| 1979 | 65,2 | 29,8 | 2,9 | 0,7 | 1,4 |
| 1989 | 69,5 | 24,5 | 3,8 | 0,6 | 1,6 |
| 2002 | 66,3 | 23,5 | 5,0 | 0,4 | 2,0 |

Прослеживая динамику численности и соотношение национального состава населения, можно заключить, что алтайцы являются преобладающей нацией района.

## 2.4. Экономика

### 2.4.1. Трудовые ресурсы

По состоянию на 01.01.2009 года среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций района в сравнении с соответствующим периодом 2008 года увеличилась на 11,1% т.е. на 220 человек и составила 2200 человек.

Численность работников занятых на крупных и средних предприятиях и организациях района по отношению к соответствующему периоду прошлого года увеличилась на 78 человек (3,9%) и составляет 2059 человек. Изменение численности занятых произошло в основном за счет увеличения работников в отраслях бюджетной сферы: образования на 4%, и в отраслях относящихся к производственной сфере – операции с недвижимым имуществом в 1,2 раз и транспорта и связи на 7,7 %.

В Улаганском районе на крупных, средних и малых предприятиях занято 29% трудоспособного населения, в среднем по республике 46,2%.

По уровню занятости населения по отношению к трудоспособному населению район занимает 11 место.

Безработица

По состоянию на 01.01.2009 года численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости района, составила 395 человек, в том числе признано безработными 388 человек. По отношению к соответствующему периоду прошлого года численность зарегистрированных безработных сократилась на 12,8%, т.е. на 57 человек.

Несмотря на снижение численности безработных граждан, уровень безработицы к трудоспособному населению остается намного выше, чем в других Муниципальных Образований республики, и в среднем по республике и составляет 5,2% (по Республике Алтай-2,6%).

Уровень напряженности на рынке труда района составляет 99 человек на одно рабочее место (в среднем по республике 8,1 человек).

Основным фактором отрицательного уровня данного показателя является наличие вакансий в Улаганском районе, что составляет всего лишь 4 единиц (0,9% от общего количества вакансий по республике). Среди муниципальных образований республики по показателям, характеризующих состояние рынка труда район входит в число наиболее неблагоприятных.

Заработная плата

Среднемесячная заработная плата в Улаганском районе в среднем за отчетный год составила 13068,4 руб., превышение к уровню прошлого года на 20,8%. Уровень среднемесячной заработной платы района превышает среднереспубликанский уровень на 4,6%.

По данным территориального органа Федерального службы государственной статистики по Республики Алтай задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2009 года на территории района составила 5033 тыс. руб., численность работников, перед которыми организации имеют задолженность, составила 241 человек. Из общего объема задолженности 6,7% по причине несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней, и 93,3% по причине отсутствия собственных средств предприятий и организаций.

### 2.4.2. Сельское хозяйство

Улаганский район является высокогорным районом со сложными природно-климатическими условиями. В виду рельефности и ландшафта района животноводство было и остается одной из основных отраслей жизнедеятельности населения. Данная отрасль экономики и в последующем будет являться неотъемлемой частью «исторической» жизнедеятельности населения.

Приоритетным направлением является мясное скотоводство, козоводство, яководство. На данный период состояние сельского хозяйства - стабильное. Объем продукции сельского хозяйства по итогам 2008 года составил в фактических действовавших ценах 175,2 млн. руб. (3,3% от общереспубликанского объема), в том числе продукция животноводства – 164,3 млн. руб., продукция растениеводства – 10,9 млн. руб. Индекс производственной продукции к аналогичному периоду 2008 года составил 108,0%.

Поголовье скота всех видов увеличивается.

Таблица 21

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий

| Поголовье (голов) | на 01.01.07г | на 01.01.08г | в % к пред. году. |
| --- | --- | --- | --- |
| КРС | 11767 | 12202 | 103,7 |
| в т.ч. коров | 5875 | 5928 | 100,9 |
| Свиньи | 52 | 75 | 144,2 |
| Овцы и козы | 25774 | 29235 | 113,4 |
| в т.ч. овцы | 11024 | 12523 | 113,6 |
| Лошади | 5351 | 6268 | 117,1 |
| Птицы, голов | 204 | 823 | в 4 раза |

К 1 января 2008 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 12202 голов (на 3,7% больше по сравнению с прошлым годом), из него коров – 5928 голов (на 0,9% больше), свиней – 75 голов (на 44,2% больше), лошадей – 6268 голов (на 17,1 % больше), птиц – 823 голов (увеличение в 4 раза), овец и коз – 29235 голов (на 13,4% больше).

Увеличение поголовья скота повлекло за собой увеличение производства продуктов животноводства.

Таблица 22

Производство продуктов животноводства (за 2008г.)

|  | 2007г. | 2008г. | %к пред. году |
| --- | --- | --- | --- |
| Скот и птица на убой в живом весе (т.) | 1740,6 | 2151,9 | 123,6 |
| Молоко (т.) | 1792,3 | 1890,3 | 105,5 |
| Шерсть овечья (т.) | 23,1 | 25,7 | 111,3 |
| Козий пух (ц.) | 72,2 | 73,6 | 101,9 |
| Яйца (тыс. штук) | 33 | 41,8 | 126,7 |

За январь-декабрь 2008 года по сравнению с прошлым годом в хозяйствах произведено мяса на убой (в живой массе) увеличилось на 23,6% и составило 2151,9 тонн, надой молока – на 5,5% и составило 73,6 тонн. Увеличение производства яиц связано с увеличением птиц СПК «Чейнеш».

Для кредитования малых форм хозяйствования в районе создан муниципальный залоговый фонд. В настоящее время функционируют 10 сельскохозяйственных кооперативов: из них 1 – кредитный, 2 – потребительских и 7 - производственных.

Наиболее динамично развивающиеся хозяйства района: СПК «Коо», СПК «Энчи», КФХ «Башкаус», КФХ «Белтир», КФХ «Токой», СПК «Чингиз».

По состоянию на 01.01.2009 г. открыто 4 сельскохозяйственных кооператива: СПК «Чейнеш» в с. Чибиля (развитие скотоводства), СПК «Кара-Тош» с. Саратан (развитие скотоводства), СПК «Чингиз» с. Кара-Кудюр (развитие племенного коневодства), СПК «Межелик» с. Улаган (убойная площадка).

Животноводство. На сегодня одним из рентабельных отраслей сельского хозяйства является коневодство. Отрасль рентабельная, себестоимость продукции коневодства очень низка. Сегодня необходимо и в дальнейшем увеличить рост поголовья лошадей, развивать племенное коневодство, т.е. местных чубарых лошадей (возрастает спрос на экзотических животных).

Таблица 23

Динамика численности лошадей с 2008 по 2012 гг.

| Годы | Мясное чистопородное направление (гол.) | Чистопородное разведение местной породы (чубарой) (гол.) | Всего по району (гол.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жеребцы производители | Конематки | Жеребцы производители | Конематки |  |
|  | Купленные | Собственные | Всего | Купленные | Собственные | Всего |  |  |  |
| 2008 | 8 | - | 8 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 3780 |
| 2009 | 9 | 8 | 17 | 20 | 20 | 40 | 14 | 35 | 3900 |
| 2010 | 8 | 17 | 25 | 30 | 40 | 70 | 16 | 50 | 4120 |
| 2011 | - | 25+4 | 29 | 20 | 70+10 | 100 | 20 | 70 | 4210 |
| 2012 | - | 29+11 | 40 | - | 100+20 | 120 | 22 | 85 | 4330 |

Одной из рентабельных отраслей является яководство. Разведение яков в современных условиях более выгодно, из-за того, что это малозатратная отрасль, яки обходятся без подкормки, содержатся в круглогодичной тебеневке.

Таблица 24

Наличие поголовья яков на 01.01.08г.

| Поголовье | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. МУП «Тон-Тыт» | 44 | 57 | 74 | 89 | 107 |
| 2. ЧП «Кудюшев Л.И.» | 82 | 98 | 118 | 142 | 170 |
| 3. ЛПХ | 38 | 46 | 55 | 66 | 79 |
| ИТОГО: | 164 | 201 | 247 | 297 | 356 |

Прогноз на 2009-2012гг. рассчитан согласно целевым индикаторам по Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012год.

Мясо яков является самым вкусным экологически чистым продуктом. Скрещивание быков-производителей яков с коровами местных пород также даст более высоко устойчивых к суровым природно-климатическим условиям животных, чем местный крупнорогатый скот.

Овцеводство в Улаганском районе последние 10-15 лет характеризуется снижением численности поголовья более чем в 3 раза и  в настоящий период составляет около 15500 голов. Однако, учитывая, что в последние годы имеет место тенденция роста спроса на овцеводческую продукцию и в будущем прогнозируется сохранение этой тенденции, целесообразно в соответствии с местными условиями поголовье овец увеличить до 26000 голов.

Улаганский рельеф, ландшафт и климатические условия наиболее подходят к разведению коз. В данный момент поголовье коз выше, чем поголовье овец, но, не смотря на это, поголовье коз необходимо увеличить еще в 3-4 раза, поскольку в последние годы увеличился спрос на пух, и возросла его стоимость. При численности поголовья коз в 16000 голов в настоящий период, можно достичь его увеличения до 35000 при условии рационального использования поголовья и улучшения продуктивности коз, закупая племенных коз-производителей.

Рыбоводство. Учитывая рост спроса на рыбу и наличие в районе большого количества естественных озёр, целесообразно разводить ценные породы рыб (форель, пелядь, хариус и др.). Безрыбность озёр в районе и ряд значительных водотоков обусловили недоступность для рыбы подъема по водосбросным рекам из-за имеющихся на них каскадов водопадов. Например, на р. Чибитка, хотя и нет значительных перепадов, но имеющийся каскад водопадов в 2-4 метра (особенно у «Красных ворот») также не преодолим для рыб. Возможность переноса оплодотворённой икры водоплавающими птицами практически исключена не только по причине их малочисленности на высокогорных безрыбных озёрах, но и расположением озер в стороне от пролетных путей, а также особенностью ихтиофауны ближайших рыбных водоёмов, представленной очень ограниченным составом холодолюбивых рыб с ранним весенне-летним нерестом, откладывающим икру на грунт или зарывающим её в грунт.

Таким образом, рыбохозяйственное использование водоёмов района и их ихтиофаун находятся на низком уровне. Рыбные запасы частично осваиваются. Промышленное рыбоводство отсутствует.

В месте с тем, многие водоемы можно успешно использовать для промышленного рыборазведения и товарного рыбоводства.

Рыбоводно-акклиматизационные работы с сиговыми видами (пелядью, муксуном) на безрыбных высокогорных озерах Узункёль, Талдукёль и Соролукёль, расположенных на Улаганском плато, осуществлялись в 70-х годах, радужной форелью - в 80-90-х годах, и показали возможность эффективного использования озер для рыборазведения.

Основное направление рыбохозяйственного освоения озер - это создание маточных стад ценных видов рыб: пеляди, муксуна, радужной форели, лосося и других холоднолюбивых видов с целью заготовки рыбоводной икры и получения рыбопосадочного материала для дальнейшего расселения в водоёмы района и повышения их рыбопродуктивности.

Район активно включился в республиканскую программу развития рыбоводства, в 2007 г. произведено зарыбление 20 озер, запущено 1.5 млн. мальков.

Планируется довести до товарного рыбоводства открытие коптильного цеха, магазинов для продажи свежемороженой и копченой рыбы.

На будущее планируется открытие своего инкубатора по выращиванию мальков пеляди, форели. Стоимость мальков будет на много дешевле, чем завозные мальки, это даст возможность обеспечить мальками рыбоводов района и даже намечается реализация в соседние районы.

Пчеловодство одна из рентабельных отраслей, поэтому в районе необходимо и возможно его развитие на основе закупа пчелосемей из других районов и освоения его.

Растениеводство. Растениеводство является в большей степени кормовой базой для животноводства. Сельскохозяйственные угодья составляют 79604 га., в том числе: пашня – 2751 га.; пастбища – 66989 га, сенокосы – 6603 га.

В настоящие время структура пашни выглядит следующим образом:

Рис. 9 Структура пашни

Из-за природно-климатических условий обработка пашни и посев производиться в конце мая месяце. Уборку осуществляют в начале сентября. С 80-90 гг. пашни и многолетние травы прошлых лет не удобрялись минеральными удобрениями. Хозяйствами не соблюдается севообороты, поэтому с каждым годом увеличивается вынос минеральных элементов и это снижает урожайность кормовых культур.

Садоводство. Улаганский район, хотя приравнен к районам Крайнего Севера, природно-климатические условия микроклимат в Челушманской долине позволяет выращивать практически все «теплолюбивые» фрукты, овощи, ягоды (яблоки, груши, сливы, помидоры, огурцы, свеклу, морковь и т. д.).

Население имеет возможность реализовывать фрукты и овощи, выращенные в своих садах.

Планируется открыть базу по приему и переработке овощей и фруктов, строительство цеха по переработке овощей и фруктов.

### 2.4.3. Промышленность

Промышленность, в данном случаи, не является градообразующей отраслью, это отражено на ограниченном ассортименте выпускаемой продукции. Так, например, отсутствует продукция мясопереработки, характерной для аграрного региона.

В настоящее время промышленность района представлена деятельностью семи малых предприятий с общей численностью занятых - 72 человека, в том числе в обрабатывающих производствах задействовано 3 предприятия с численностью занятых - 33 человека, и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4 предприятия с численностью занятых 39 человек.

По статистическим данным до 2001 году градообразующим предприятием было Акташское Горнометалургическое предприятие, выпускаемая продукция которого - цветная металлургия. Объем выпускаемой продукции в 2001 году составил 211 тыс. руб. В настоящее время рынок потребления ртути в России стабилизировался и растет. Потребность ртути оценивается в объеме до 700 тонн в год. Запасы ртути в Акташском месторождении не выработаны до конца. На существующем оборудовании согласно утвержденных технологических регламентах можно производить ртуть марок: Р-1, Р-2, Р-3 (Гост 4658-73), как из природного сырья - киновари так и из ртутьсодержащих отходов (шламов). ОАО «Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов» в 2004 году разработал «Обоснование инвестиций в реконструкцию Акташского металлургического завода с целью переработки вторичного ртутьсодержащего сырья», что в перспективе позволит увеличить производительность, создать более благоприятные условия труда работающим, обеспечить соблюдение экологических требований к данному производству.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе будет налажено производство переработки мясомолочной продукции - часть на мини-линиях в самих фермерских хозяйствах и по одному среднему предприятию по каждому виду переработки.

Промышленную переработку молочной продукции предполагается начать с 2009г., переработку мяса с 2011г. В таблице 24 представлена оценка объемов производства по видам продукции. Предполагается, что с 2009г. может быть начато небольшое производство швейных и трикотажных изделий в малом бизнесе с организацией работы на дому, а с 2010г. начат выпуск нерудных строительных материалов.

Таблица 24

Оценка объемов производства промышленной продукции

МО «Улаганский район» на 2008-2012 гг., тыс. руб.

| Показатели | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем производства промышленной продукции | 57852,3 | 64594,0 | 70676,8 | 80134,5 | 85197,4 |
| в том числе по вновь созданным производствам по видам продукции: |  |  |  |  |  |
| цельномолочная продукция | - | 19,5 | 22,3 | 25,6 | 28,9 |
| масло животное | - | 1170,2 | 1366,1 | 1437,6 | 1512,8 |
| сыры жирные | - | 496,1 | 870,2 | 1154,9 | 1448,1 |
| стеновые нерудные материалы | - | - | 39,0 | 67,8 | 113,1 |
| швейные изделия | - | 31,8 | 74,1 | 95,7 | 127,8 |
| трикотажные изделия | - | 6,4 | 12,0 | 22,7 | 29,0 |
| мясо, включая субпродукты | - | - | - | 8639,8 | 10675,2 |
| мясные полуфабрикаты | - | - | - | 170,1 | 239,8 |
| колбасные изделия | - | - | - | 199,4 | 256,9 |

Кроме того, ожидается увеличение выпуска хлебобулочных и кондитерских изделий, продукции лесопромышленного комплекса, издательской деятельности.

Объемы производства промышленной продукции к 2012г. могут возрасти в 1,5 раз по сравнению с 2008 г.

### 2.4.4. Туристско-рекреационная деятельность

История освоения и развития Алтая, в том числе и Улаганского района как туристского региона насчитывает не один десяток лет и неразрывно связана с общегеографическими исследованиями. Благодаря усилиям ученых, натуралистов Улаганский район и его природа стали хорошо известны широкому кругу научной общественности. При этом выделялись два наиболее притягательных района для экскурсантов и путешественников – Телецкое озеро и Алтайский государственный природный заповедник (АГПЗ).

В 1962-1992 годы через территорию района проходили несколько туристических маршрутов, два из которых – 75-й и 76-й встречный – были главной частью «Золотого кольца Алтая». Туристы 75-го маршрута на автобусах из г. Бийска по Чуйскому тракту добирались до с. Балыктуюль и далее пешком спускались в Челушманскую долину, в южной оконечности Телецкого озера их ждал отдых на турбазе Кырсай, после чего дальнейший путь туристов пролегал на теплоходах через Телецкое озеро до Артыбаша. Замыкалось «Золотое кольцо Алтая» автомобильной дорогой Артыбаш-Бийск. Более сложным были маршруты 77-й и 78-й встречный «Эдиган-Челушманская долина» и 317-й маршрут на озеро Шавла. Все эти маршруты отличались живописностью ландшафта и множеством исторических и природных памятников, за лето по ним проходили до трех тысяч туристов из различных уголков страны. В настоящее время намечается налаживание данных маршрутов путем сотрудничества с турфирмами. С открытием автомобильного сообщения Улаган-Телецкое озеро приток автотуристов на территорию района из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья ежегодно увеличивается, за период с мая по октябрь 2008 года через территорию района проехали около десяти тысяч автотуристов. Гости района могут отдохнуть на следующих турбазах:

1. Кемпинг «Алтын-Туу». Расположен в урочище Карагай в 200 метрах к западу от турбазы «Карагай». Предлагаемые услуги: пеший маршрут к каскаду водопада Учар, к водопаду «Айу-кечпес», экскурсия на Челушманский ландшафтный участок, сплав по реке Челушман на катамаранах, катание на водных лыжах, русский бильярд, настольный теннис, бадминтон, пляжный волейбол, баня, кафе-бар.

2. Турбаза «Карагай». Расположена в урочище Карагай Челушманского сельского поселения, на правом берегу реки Челушман в южной части Телецкого озера на расстоянии 132 км от районного центра. Предлагаемые услуги: прогулка по реке Челушман на катере с посещением целебного источника Адышту, сплав по реке Челушман на рафтах, поход на каскад водопада Учар, экскурсия на Челушманский ландшафтный участок, экскурсия на водопад «Айукечпес», кафе-бар, баня.

3. Турбаза «Камаин». Расположена в урочище Камаин на острове в южной части Телецкого озера в 131 км от районного центра. Предлагаемые услуги: экскурсии по окрестным достопримечательностям, кафе-бар, баня.

4. Турбаза «Кырсай» и «Золотые пески». Расположены в урочище Кырсай в южной части Телецкого озера на расстоянии 130 км от районного центра. Предлагаемые услуги: экскурсия «Алтайский быт», катание верхом на лошадях, кафе-бар с национальными блюдами, баня, автостоянка.

5. Турбаза «Узун-Коль». Расположена на перевале автодороги Акташ-Улаган в 33 км от районного центра. Предлагаемые услуги: автостоянка, катание верхом на лошадях, спортивная рыбалка, экскурсии по окрестным достопримечательностям, баня, кафе-бар.

6. Турбаза «Эзен». Расположена в урочище Кату-Ярык Балыктуюльского сельского поселения на расстоянии 65 км от районного центра. Предлагаемые услуги: автостоянка, катание верхом на лошадях, поход на водопады «Малданаш», «Кату-Ярык», «Куркуре» и «Кайа-Бажи», экскурсия на Челушманский ландшафтный участок, кафе-бар, баня, спортивная рыбалка.

7. Турбаза «Кату-Ярык» Расположена в урочище Кату-Ярык Балыктуюльского сельского поселения. Предлагаемые услуги: автостоянка, катание верхом на лошадях, поход на водопады, баня, рыбалка.

8. Турбаза «Устье Чульчи»» Расположена в Чулышманской долине на территории Чулышманского сельского поселения, в 6 км восточнее с. Коо. Предлагаемые услуги: автостоянка, катание верхом на лошадях, поход на водопад Учар, на «Каменные грибы», баня, рыбалка.

9. Турбаза «Учар»» Расположена в Чулышманской долине на территории Чулышманского сельского поселения, в 5,5 км восточнее с. Коо. Предлагаемые услуги: автостоянка, катание верхом на лошадях, поход на водопад Учар, на «Каменные грибы», баня, рыбалка.

10. Турбаза «Башкаус»» Расположена в Чулышманской долине на территории Чулышманского сельского поселения, на 2 км южнее с. Кок-Паш. Предлагаемые услуги: автостоянка, катание верхом на лошадях, баня, рыбалка.

## 2.5. Социальная сфера

Развитие социальной сферы в целом удовлетворительное, и по большинству параметров соответствует среднереспубликанскому уровню по административным сельским районам. В таблице 26 дана характеристика населенных пунктов Улаганского района.

### 2.5.1. Образовательные учреждения

На территории Улаганского района действует 23 образовательных организации. Количество учащихся в общеобразовательных школах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 0,3% и составило 1888 (2007 г. – 1881уч.) Количество детских дошкольных учреждений в 2008 году осталось на прежнем уровне и составило 6 учреждений. При количестве 350 мест, фактически детские сады посещало 400 детей. В районе остро ощущается нехватка дошкольных учреждений.

По показателю обеспеченности дошкольными учреждениями Улаганский район занимает 10 место среди муниципальных образований республики.

В ДОУ района слабая материально-техническая база: не хватает игрушек, развивающих игр, технических средств. В некоторых детских садах спальные и игральные комнаты совмещаются. В селах Язула, Чибиля, Паспарта нет детских садов.

В с. Акташ построена новая типовая школа, не имеющая аналогов в России.

Таблица 25

Характеристика населенных пунктов Улаганского района Республики Алтай

| № п/п | Тип и наименование населенного пункта | Административно-хозяйственное значение | Количество дворов | Численность населения всего, чел. | Удаленность населенного пункта от: (км) | Обеспеченность объектами соцкультбыта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | районного центра | ж/д станции (Бийск) | от республиканског о центра | библиотеки | средняя школа | начальная школа | больница ЦБ | почта | больница ФАП, стационар | кинотеатры (клубы) | магазины | аптеки | детские сады | Спортзалы, спорт. Площ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Акташское СП |  | 1526 | 3182 |  |  |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 |
|  | с. Акташ |  | 1526 | 3182 |  |  |  | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 31 | 2 | 1 | 1 |
|  | Балыктуюльское СП |  | 565 | 1753 | 33 | 560 | 470 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 13 |  | 1 | - |
|  | с. Балыктуюль |  | 447 | 1407 |  |  |  | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | - |
|  | с. Паспарта |  | 118 | 346 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |  |  | - | - |
|  | Саратанское СП |  | 289 | 990 | 36 | 600 | 420 | 2 | 1 | 1 | - |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
|  | с. Саратан |  | 216 | 746 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | с. Язула |  | 73 | 244 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | - |
|  | Улаганское СП |  | 894 | 3211 | 0 | 520 | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |
|  | с.Улаган |  | 894 | 3211 | 0 | 520 | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |
|  | Чибилинское СП |  | 342 | 1008 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 9 |  |  |  |
|  | с. Чибиля |  | 229 | 659 | 2 |  | 465 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  | с. Кара-Кудюр |  | 113 | 349 |  |  |  | 1 | 1 | - | - |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | Чибитское СП |  | 225 | 714 | 60 |  | 360 | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 |
|  | с. Чибит |  | 225 | 714 | 60 |  | 360 | 1 | 1 | - | - |  | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 |
|  | Челушманское СП |  | 307 | 1229 | 110 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 1 |  |
|  | с. Балыкча |  | 219 | 910 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | с. Беле |  | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Коо |  | 38 | 259 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | с. Кок-Паш |  | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району: |  | 4148 | 12087 |  |  |  | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 68 | 5 | 5 | 4 |

### 2.5.2. Культурные учреждения

В районе в 2008 году функционировало 15 учреждений культурно-досугового типа: дома культуры, библиотеки, музеи.

В районе работает 11 библиотек, из них одна детская библиотека. Общий книжный фонд библиотек составляет 84,2 тыс. экземпляров, из них 4 тыс. - детская литература. Библиотеки посещают около 6 тыс. человек, из них детей – 1 тыс. человек. В районе 3 музыкальные школы, численность учащихся в которых составляет 210 человек.

В райцентре находится один музей, в котором размещаются 295 тыс. единиц экспонатов.

На территории района функционирует МУ Редакция газеты «Улаганнын солундары», занимающееся оформлением печатного издания - «Улаганнын солундары». Газета издается 1 раз в неделю тиражом в 500 экземпляров.

В зданиях так же нет водопровода, канализации, центрального отопления.

### 2.5.3. Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения Улаганского района представлена 14-ю лечебно-профилактическими учреждениями, в т.ч.: 1 центральная районная больница, 2 врачебных амбулатории, 9 фельдшерско-акушерских пунктов.

Отведена территория для строительства ФАП в с. Паспарта Балыктуюльского СП и в с. Коо Челушманского СП.

В с. Чибиля ФАП находится в неприспособленном здании. Есть необходимость в строительстве отдельно стоящего здания под ФАП.

В районе увеличилась общая смертность до 11,4 на 1000 населения, младенческая смертность остается высокой по этому показателю район занимает второе место в республике. Смертность в трудоспособном возрасте уменьшилась на 10,5% до 8,5% на 1000 населения трудоспособного возраста (2007г. – 9,4), продолжается естественный прирост населения, в 2008г. он составил +15,4, показатель рождаемости увеличился на 17,5%.

Таблица 26

Структура младенческой смертности на 1000 родившихся.

| Показатели | Район |
| --- | --- |
|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Мертворождаемость | 4,3 | 3,6 | 5,9 |
| Ранняя неонатальная смертность | 4,3 | 7,2 | 5,8 |
| Перинатальная смертность | 8,6 | 10,8 | 11,4 |
| Постнеонатальная смертность | 4,3 | 10,9 | 11,7 |
| Число младенцев, умерших на дому (абс. ч.) | - | - | 3 |

Основными причинами смерти в районе (на 100 тыс. населения) являются такие заболевания как: болезни системы кровообращения – 461,2; травмы и отравления – 321,2; новообразования – 98,8; болезни органов дыхания – 65,9; болезни органов пищеварения – 41,2; инфекционные и паразитарные болезни – 16,5.

По итогам 2008 года отмечается снижение смертности населения от болезней системы кровообращения, травм и отравлений, болезней органов дыхания и пищеварения. Однако возросла смертность от инфекционных болезней и новообразований. Большинство показателей причин смертности населения ниже, чем по Республике, кроме смертности от новообразований.

Таблица 27

Основные показатели использования коечной сети

(круглосуточные койки)

| Показатели | Район |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Уровень госпитализации | 26,6 | 26,6 | 26,5 |
| Оборот койки | 43,0 | 42,2 | 42,5 |
| Средняя длительность пребывания на койке | 8,0 | 9,3 | 7,9 |
| Работа койки | 342,6 | 350,1 | 334,3 |
| Больничная летальность | 0,4 | 0,6 | 0,5 |

Обеспеченность врачами несколько уменьшилась, однако показатель выше республиканского. Обеспеченность средними медработниками увеличилась, показатель выше, чем по республике (Таблица 28).

Таблица 28

Обеспеченность медицинскими кадрами на 10 тыс. населения.

| Показатели | Район |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Число врачей всего подчинения МЗ РА | 28 | 31 | 30 |
| Обеспеченность врачами | 23,5 | 25,7 | 24,7 |
| % имеющих квалификационную категорию | 46,4 | 41,9 | 43,3 |
| % имеющих сертификат специалиста | 89,3 | 96,8 | 86,7 |
| Число врачей всего – территория | 28 | 31 | 31 |
| Обеспеченность врачами | 23,5 | 25,7 | 25,5 |
| Число среднего м/персонала - подчинения МЗ РА | 131 | 127 | 134 |
| Обеспеченность средним м/п - подчинения МЗ РА | 109,8 | 105,2 | 110,4 |
| % имеющих квалификационную категорию | 21,4 | 25,2 | 20,1 |
| % имеющих сертификат специалиста | 17,6 | 38,6 | 50,0 |
| Число среднего м/персонала – по территории | 136 | 133 | 136 |
| Обеспеченность средним м/п | 114,0 | 110,1 | 112,0 |

В 2008 году в районе наблюдается снижение показателей заболеваемости туберкулезом. Первичная заболеваемость уменьшилась в 1,6 раза до 65,8 на 100 тыс. населения, общая на 10,6%. Смертность от туберкулеза осталась на уровне 2007 года. Показатели по службе ниже республиканских (Таблица 29).

Таблица 29

Основные показатели противотуберкулезной

службы на 100 тыс. населения.

| Показатели | Район |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2006 |
| Первичная заболеваемость активным туберкулезом | 51,0 | 107,6 | 65,8 |
| Общая заболеваемость активным туберкулезом | 142,5 | 182,1 | 164,7 |
| Смертность от туберкулеза | - | 8,3 | 8,2 |

В течение 2008 года произошло снижение общей заболеваемости онкологическими заболеваниями на 4,2%, первичная увеличилась на 32,5%. В 2008 году произошло увеличение смертности в 2,5 раза – 14,8%. Процент больных с запущенными формами новообразований уменьшилось в 2,5 раза.

Обращаемость населения за амбулаторной помощью ежегодно увеличивается, так например в 2007 году было 45789 посещений врачей, включая профилактические, в 2008 году – 101172 посещения, то есть больше в 2,2 раза.

Значительное место в работе врачей занимают профилактические осмотры, диспансерные осмотры больных хроническими заболеваниями.

Можно отметить, что на качество медицинской помощи населению влияют проблемы с телефонной связью, с ФАПами и врачебными амбулаториями, и нерегулярность автомобильного сообщения с селами Коо, Балыкча, Язула, Паспарта при большом расстоянии от них до райцентра. Большинство объектов здравоохранения размещены в ветхих помещениях (30-х, 40-х гг.).

Все перечисленные выше проблемы с материально-технической базой медицинских учреждений, а также нехватка лекарственных средств, витаминов, полноценного питания, невозможность проводить эффективные профилактические работы среди населения, их диспансеризацию, полноценное лечение обуславливают то, что в районе высокий уровень заболеваемости и смертности. Ситуацию осложняют и неблагоприятные природно-климатические условия, снижающие иммунную систему человека и его адаптационные возможности.

На территории муниципального образования реализуются мероприятия, предусмотренные национальным проектом «Здоровье», федеральными и республиканскими целевыми программами.

### 2.5.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилья на территории Улаганского района по состоянию на 01.01.2009г. составила – 190,07 тыс. кв.м.

В 2008 году на территории Улаганского района введено 14 квартир (квартиры введены за счет средств индивидуальных застройщиков), что на 71,4 % меньше, чем в 2007 году.

Показатель средней обеспеченности населения жильем в расчете на душу населения по району самый низкий среди муниципальных образований республики и составляет 14,07 кв.м.

Акташское жилищно-коммунальное хозяйство оказывает услуги по водоснабжению, отоплению, уборке отходов, обслуживанию жилого фонда и т.п.

Оснащенность жилищного фонда составляет:

- водопроводом- 14,3%

- водоотведением – 14,3 %

- отоплением – 8,6 %

- горячим водоснабжением – 6,6 %

Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 7,36 км., вся сеть нуждается в замене.

Протяженность линии электропередач 10 кВ – 200 км, ВЛ 0,4 кВ – 120 км и ВЛ 6 кВ – 3,5 км. Существующая линия электропередач эксплуатируется с 1969 года, при нормативе срока 20 лет. Линии электропередач к настоящему моменту как физически, так и экономически устарели, т.е. передача электроэнергии до потребителя осуществляется с большими потерями энергии. Кроме того, опоры электролиний фактически не менялись со времени установки (кроме поврежденных и свалившихся), т.е. опоры полностью сгнили и представляют реальную угрозу для жизни людей.

В настоящее время в районе находятся 2 подстанции: в с. Акташ и с. Улаган.

В связи с увеличивающимся числом потребителей электроэнергии перегруз на линии создает аварийную ситуацию, трансформаторы выходят из строя.

Одной из важных проблем в районе – это обеспечение населения питьевой водой. В весенне-летний период вода в реках замутнена, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Население обеспечивается водой из открытых источников, что ежегодно ведет к инфекционным заболеваниям.

В осенне-зимний период из-за суровых природно-климатических условий открытые водоемы и скважины замерзают. Население и лечебные, детские и школьные учреждения, вынуждено пользоваться платной и в ограниченном количестве привозной питьевой водой.

В районе действуют национальные проекты «Доступное и комфортное жилье - ражданам России», «Социальное развитие села до 2012г».

В с. Акташ водопроводные сети построены более 30 лет назад с нарушением требований строительных норм: тепловые и водопроводные сети уложены в одних лотках. В настоящее время более 60% сетей и практически вся запорная арматура изношены. В с. Чибит на данный момент не завершено строительство водопровода. В районном центре с. Улаган практически отсутствует водоснабжение.

Таким образом, можно отметить, что вышеперечисленные факты указывают на необходимость реконструкции тепловых сетей, системы водоснабжения, завершения строительства водопровода в с. Чибит, строительства водопровода в с. Улаган, реконструкции ЛЭП, замены трансформаторов и др.

Выводы

Дифференциация территории по качеству среды проживания, социальным условиям проживания, уровню экономического развития способствует формированию направлений дальнейшего градостроительного развития для сглаживания значительных диспропорций. Такая дифференциация территории осуществляется при комплексной оценке, представляющей собой многокритериальную задачу, связанную с необходимостью соизмерения разнокачественных показателей.

Важной составляющей комплексной градостроительной оценки территории является социально-экономическая оценка, результаты которой позволили определить уровень социально-экономического развития территории Улаганского района относительно других районов Республики Алтай.

1. Согласно материалам республиканской схемы территориального развития уровень благополучия Улаганского района можно охарактеризовать как высокий. В настоящее время промышленность района представлена деятельностью семи малых предприятий с общей численностью занятых - 72 человека, в том числе в обрабатывающих производствах задействовано 3 предприятия с численностью занятых - 33 человека, и в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 4 предприятия с численностью занятых 39 человек.

2. Опираясь на данные ранее упомянутой республиканской схемы территориального развития, полученные в результате проведения сравнительной ранговой оценки (таблицы 30-39), Улаганскому району присвоен 2 ранг по уровню благосостоянию населения и 2 ранг по уровню социальной напряженности.

Таблица 30

Сравнительная ранговая оценка по уровню благосостояния населения

| Муниципальные образования | Среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций | Средний размер назначенных месячных пенсий с учетом компенсаций | Депозиты и вклады физических лиц на счетах | Итоговый ранг | Ранговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рублей на 1 человека | ранг | рублей на 1 человека | ранг | рублей на 1 жителя | ранг |  |  |
| г.о.Горно-Алтайск | 7801 | 1 | 2560 | 2 | 6440 | 1 | 4 | 1 |
| Майминский | 6061 | 4 | 2412 | 4 | 3014 | 2 | 10 | 3 |
| Чойский | 5532 | 5 | 2216 | 7 | 1712 | 8 | 20 | 7 |
| Турочакский | 5149 | 6 | 2278 | 5 | 2334 | 3 | 14 | 5 |
| Чемальский | 5012 | 7 | 2236 | 6 | 2229 | 5 | 18 | 6 |
| Шебалинский | 3777 | 9 | 2144 | 9 | 1823 | 6 | 24 | 8 |
| Онгудайский | 4596 | 8 | 2194 | 8 | 1547 | 10 | 26 | 9 |
| Усть-Канский | 3542 | 11 | 2138 | 10 | 1018 | 11 | 32 | 11 |
| Усть-Коксинский | 3717 | 10 | 2110 | 11 | 1688 | 9 | 30 | 10 |
| Улаганский | 6555 | 3 | 2568 | 1 | 2323 | 4 | 8 | 2 |
| Кош-Агачский | 7025 | 2 | 2499 | 3 | 1808 | 7 | 12 | 4 |

Таблица 31

Сравнительная ранговая оценка уровня развития здравоохранения

| Муниципальные образования | Врачи всех специальностей | Средний медицинский персонал | Сумма рангов | Итоговый ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 10 тыс. жит. | ранг | на 10 тыс. жит. | ранг |  |  |
| г.о. Горно-Алтайск | 91 | 1 | 219 | 1 | 2 | 1 |
| Майминский | 18 | 6 | 64 | 9 | 15 | 8 |
| Чойский | 19 | 5 | 95 | 6 | 11 | 5 |
| Турочакский | 2 | 9 | 104 | 5 | 14 | 7 |
| Чемальский | 39 | 2 | 154 | 2 | 4 | 2 |
| Шебалинский | 18 | 6 | 104 | 5 | 11 | 5 |
| Онгудайский | 21 | 4 | 113 | 3 | 7 | 3 |
| Усть-Канский | 16 | 7 | 113 | 3 | 10 | 4 |
| Усть-Коксинский | 14 | 8 | 87 | 8 | 16 | 9 |
| Улаганский | 24 | 3 | ПО | 4 | 7 | 3 |
| Кош-Агачский | 19 | 5 | 89 | 7 | 12 | 6 |

Таблица 32

Сравнительная ранговая оценка уровня обслуживания населения учреждениями культуры, досуга, развлечений

| Муниципальные образования | Библиотечный фонд | Учреждения культурно - досугового типа | Сумма рангов | Итоговый ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | экземпляров на 1 жителей | ранг | работников на 1000 жителей | ранг |  |  |
| г.о.Горно-Алтайск | 11,5 | 2 | 14,3 | 6 | 8 | 2 |
| Майминский | 5,3 | 10 | 5,7 | 11 | 21 | 9 |
| Чойский | 7,6 | 7 | 15,2 | 4 | 11 | 5 |
| Турочакский | 9,3 | 4 | 14,1 | 7 | 11 | 5 |
| Чемальский | 10,4 | 3 | 17,3 | 1 | 4 | 1 |
| Шебалинский | 9,1 | 5 | 15,0 | 5 | 10 | 4 |
| Онгудайский | 6,3 | 9 | 15,7 | 3 | 12 | 6 |
| Усть-Канский | 8,7 | 6 | 9,3 | 10 | 16 | 7 |
| Усть-Коксинский | 12,1 | 1 | 13,4 | 8 | 9 | 3 |
| Улаганский | 7,2 | 8 | 16,0 | 2 | 10 | 4 |
| Кош-Агачский | 5,2 | 11 | 11,9 | 9 | 20 | 8 |

Таблица 33

Сравнительная ранговая оценка по уровню социальной напряженности

|  | Муниципальные образования | Естественный прирост (- убыль) населения, чел. на 1000 жит. | Миграционный прирост (- убыль) населения, чел. на 1000 жит. | Нагрузка пенсионеров на население в трудоспособном возрасте, %% | Количество совершенных преступлений, кол-во на 1000 жит. | Зарегистрировано безработных, %% к общему населению | Суммарный ранг | Итоговая ранговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о.Горно-Алтайск | 2,0 | 5 | 9,5 | 2 | 21,2 | 5 | 34,3 | 11 | 0,06 | 1 | 24 | 3 |
| 2 | Майминский | -1,2 | 10 | 7,8 | 3 | 22,8 | 7 | 25,2 | 7 | 1,5 | 3 | 30 | 6 |
| 3 | Чойский | -4,6 | 11 | -4,9 | 8 | 24,7 | 9 | 22,1 | 3 | 4,8 | 9 | 40 | 10 |
| 4 | Турочакский | 1,0 | 7 | - 10,2 | 10 | 25,9 | 10 | 30,6 | 10 | 2,8 | 5 | 42 | 11 |
| 5 | Чемальский | -0,2 | 8 | 15,3 | 1 | 23,9 | 8 | 27,7 | 9 | 4,0 | 8 | 34 | 8 |
| 6 | Шебалинский | 1,2 | 6 | -0,1 | 6 | 22,8 | 7 | 24,7 | 6 | 2,9 | 6 | 31 | 7 |
| 7 | Онгудайский | 5,8 | 3 | -9,6 | 9 | 21,8 | 6 | 25,6 | 8 | 5,2 | 10 | 36 | 9 |
| 8 | Усть-Канский | 5,2 | 4 | -11,2 | И | 20,7 | 3 | 24,0 | 5 | 3,4 | 7 | 29 | 5 |
| 9 | Усть-Коксинский | -0,9 | 8 | -3,5 | 7 | 21,0 | 4 | 23.0 | 4 | 1,3 | 2 | 25 | 4 |
| 10 | Улаганский | 10,3 | 2 | 1,8 | 4 | 14,9 | 2 | 20,2 | 2 | 5,4 | 11 | 21 | 2 |
| 11 | Кош-Агачский | 12,3 | 1 | 0,4 | 5 | 13,7 | 1 | 17,3 | 1 | 2,3 | 4 | 12 | 1 |

1- наилучший район, 11 - наихудший район

Таким образом, значение итоговой оценки уровня социального развития района, включающей в себя оценки уровней благосостояния, социальной напряженности и социальных условий проживания, соответствует 2 рангу (таб. 34).

Таблица 34

Сравнительная ранговая оценка уровня социального развития

| Муниципальные образования | Уровень благосостояния населения | Уровень социальной напряженности | Уровень развития социальной инфраструктуры | Суммарный ранг | Итоговый ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Горно-Алтайск | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Майминский | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 |
| Чойский | 7 | 10 | 3 | 20 | 6 |
| Турочакский | 5 | 11 | 9 | 25 | 8 |
| Чемальский | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 |
| Шебалинский | 8 | 7 | 4 | 19 | 5 |
| Онгудайский | 9 | 9 | 8 | 26 | 9 |
| Усть-Канский | 11 | 5 | 10 | 26 | 9 |
| Усть-Коксинский | 10 | 4 | 7 | 21 | 7 |
| Улаганский | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 |
| Кош-Агачский | 4 | 1 | 11 | 16 | 4 |

Таблица 35

Сравнительная ранговая оценка уровня развития розничной торговли

| Муниципальные образования | Количество работников на 1000 жит. | Ранг |
| --- | --- | --- |
| г.о. Горно-Алтайск | 18,5 | 1 |
| Майминский | 7,6 | 3 |
| Чойский | 6,3 | 4 |
| Турочакский | 3,9 | 7 |
| Чемальский | 7,8 | 2 |
| Шебалинский | 4,8 | 5 |
| Онгудайский | 2,2 | 8 |
| Усть-Канский | 1,0 | 11 |
| Усть-Коксинский | 4,4 | 6 |
| Улаганский | 1,4 | 9 |
| Кош-Агачский | 1,3 | 10 |

Таблица 36

Сравнительная ранговая оценка уровня развития образования в 2006/07 учебном году

| Муниципальные образования | Общеобразовательные школы | Начальные профессиональные, средние специальные и ВУЗы | Детские дошкольные учреждения | Сумма | Итоговый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рангов | ранг |
|  | Учащиеся первой смены дневных учреждений общего образования в % к общему числу учащихся этих учреждений | Нагрузка учеников образователь ных школ, приходящаяся на 1 учителя | Студенты профес- сионально- технических училищ | Студенты средних специальных и высших учебных заведений | Численность детей, посещающих ДОУ | Обеспечен- ность местами | Обеспечен- ность вос- питателями |  |  |
|  | % | ранг | учеников | ранг | на | ранг | на | ранг | % от числа детей | ранг | %% | ранг | воспита- | ранг |  |  |
|  |  |  | на 1 учителя |  | 1000. жителей |  | 1000 жителей |  | соответствующего возраста |  |  |  | телей на 100 детей |  |  |  |
| г.о.Горно-Алтайск | 66,8 | 11 | U.4 | 1 | 24,8 | 1 | 115,9 | 1 | 46,0 | 3 | 43,4 | 5 | 10,4 | 5 | 27 | 3 |
| Майминский | 79,9 | 5 | 8,0 | 2 | 15,5 | 3 | - | 2 | 36,2 | 8 | 35,9 | 8 | 9,8 | 7 | 35 | 6 |
| Чойский | 93,9 | 2 | 6,8 | 4 | _ | 5 | - | 2 | 44,1 | 4 | 49,0 | 3 | 12,9 | 2 | 24 | 2 |
| Турочакский | 75,0 | 7 | 6,3 | 6 | _ | 5 | - | 2 | 43,6 | 5 | 44,0 | 4 | 9,0 | 10 | 39 | 8 |
| Чемальский | 86,7 | 3 | 5,3 | 8 | _ | 5 | - | 2 | 31,1 | 9 | 34,2 | 9 | 10,1 | 6 | 42 | 9 |
| Шебалинский | 84,4 | 4 | 5,7 | 7 | _ | 5 | - | 2 | 42,6 | 6 | 43,3 | 6 | 10,9 | 4 | 34 | 5 |
| Онгудайский | 74,8 | 8 | 5,7 | 7 | 21,6 | 2 | - | 2 | 39,8 | 7 | 39,1 | 7 | П,1 | 3 | 36 | 7 |
| Усть-Канский | 94,4 | 1 | 5,7 | 7 | _ | 5 | - | 2 | 48,8 | 2 | 49,9 | 2 | 9,1 | 9 | 28 | 4 |
| Усть-Коксинский | 78,3 | 6 | 6,3 | 6 | 16,8 | 3 | - | 2 | 50,8 | 1 | 53,5 | 1 | 14,0 | 1 | 20 | 1 |
| Улаганский | 71,0 | 10 | 6,5 | 5 | « | 5 | - | 2 | 28,9 | 11 | 30,2 | 10 | 9,0 | 10 | 53 | 11 |
| Кош-Агачский | 74,1 | 9 | 7,1 | 3 | . | 5 | - | 2 | 30,1 | 10 | 29,6 | 11 | 9,2 | 8 | 48 | 10 |

Таблица 37

Сравнительная ранговая оценка уровня жилищных условий населения

| Муниципальные образования | Обеспеченность жилой | Уровень благоустройства жилищного фонда (доля оборудованного фонда в общем жилом фонде) | Итоговый |
| --- | --- | --- | --- |
|  | площадью |  | ранг |
|  |  | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Газ | Горячее водоснабжение | Ванные | Напольные электроплиты |  |
|  | кв.м /жит. | ранг | %% | Ранг | %% | Ранг | %% | Ранг | %% | Ранг | %% | Ранг | %% | Ранг | Доля обо-руд | Ранг |  |
| г.о.Горно-Алтайск | 15,5 | 7 | 63,5 | 1 | 59,7 | 1 | 90,0 | 1 | 55,6 | 7 | 35,2 | 1 | 48,4 | 1 | 36,5 | 1 | 2 |
| Майминский | 17,2 | 2 | 45,4 | 2 | 42,2 | 2 | 83,8 | 2 | 79,5 | 1 | 5,6 | 3 | 36,9 | 2 | 11,9 | 4 | 1 |
| Чойский | 16,1 | 5 | 17,5 | 5 | 1,6 | 10 | 52,5 | 4 | 48,0 | 9 | - | 7 | - | 9 | 4,9 | 5 | 4 |
| Турочакский | 14,8 | 8 | 8,5 | 6 | 8,5 | 5 | 38,3 | 7 | 58,3 | 6 | 1,0 | 5 | 2,2 | 5 | 2,1 | 8 | 7 |
| Чемальский | 17,3 | 1 | 45,1 | 3 | 22,5 | 3 | 50,0 | 5 | 63,7 | 4 | - | 7 | 4,3 | 4 | 2,6 | 7 | 3 |
| Шебалинский | 16,3 | 4 | 5,2 | 8 | 2,7 | 6 | 46,2 | 6 | 76,4 | 2 | 1,0 | 6 | 1,8 | 6 | 1,3 | 10 | 6 |
| Онгудайский | 16,7 | 3 | 4,0 | 9 | 1,8 | 9 | 6,0 | 11 | 48,3 | 8 | 1,8 | 4 | 1,8 | 7 | 1,8 | 9 | 10 |
| Усть-Канский | 16,3 | 4 | 3,3 | 10 | 2,4 | 8 | 30,0 | 9 | 26,7 | 11 | - | 7 | - | 9 | 4,8 | 6 | 11 |
| Усть-Коксинский | 14,3 | 9 | 5,4 | 7 | 2,5 | 7 | 37,7 | 8 | 45,3 | 10 | - | 7 | 0,5 | 8 | 33,4 | 2 | 9 |
| Улаганский | 12,8 | 10 | 26,7 | 4 | 17,5 | 4 | 23,1 | 10 | 68,1 | 3 | 13,0 | 2 | 11,8 | 3 | 0,3 | 11 | 5 |
| Кош-Агачский | 15,9 | 6 | - | 11 | - | 11 | 62,1 | 3 | 58,6 | 5 | - | 7 | - | 9 | 27,0 | 3 | 8 |

Согласно вышеупомянутым разработкам уровень развития социальной инфраструктуры района, учитывающий совокупность факторов (уровень развития здравоохранения, образования, жилищные условия проживания, наличие объектов культуры и досуга, состояние розничной торговли), соответствует 6 рангу среди 11 МО Республики.

Таблица 38

Сравнительная ранговая оценка уровня развития

социальной инфраструктуры

| Муниципальные образования | Образование | Жилищные условия проживания | Здравоохранение | Розничная торговля | Объекты культуры и досуга | Суммар ный ранг | Итоговый ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.о.Горно-Алтайск | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Майминский | 5 | 1 | 8 | 3 | 9 | 26 | 5 |
| Чойский | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 19 | 3 |
| Турочакский | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 30 | 9 |
| Чемальский | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 |
| Шебалинский | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 21 | 4 |
| Онгудайский | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 29 | 8 |
| Усть-Канский | 3 | 11 | 4 | 11 | 7 | 36 | 10 |
| Усть-Коксинский | 1 | 9 | 9 | 6 | 3 | 28 | 7 |
| Улаганский | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 27 | 6 |
| Кош-Агачский | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 38 | 11 |

3. Результатом пространственного развития хозяйственного комплекса Республики Алтай является неоднородность уровня экономического развития муниципальных районов, который оценивается не только обеспеченностью трудовых ресурсов местами приложения труда, но удельными показателями объема отгруженных товаров и произведенных услуг в расчете на 1 жителя муниципального района. Улаганский район является районом с самым низким показателем (6,2 млрд. руб. на 1000 жит.).

Таблица 39

Сравнительная ранговая оценка уровня экономического развития

муниципальных образований

| Муниципальные образования | Объем отгруженных товаров и услуг | Произведено продукции сельского хозяйства | Объем отгруженных товаров и услуг и продукции сельского хозяйства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. на тыс. жит | ранг | млн.руб на 1000 жит. | ранг | млн руб на 1000 жит. | ранг |
| г.о.Горно-Алтайск | 9,4 | 2 | 0,45 | 11 | 9,85 | 10 |
| Майминский | 8,96 | 3 | 5,5 | 10 | 14,46 | 7 |
| Чойский | 23,1 | 1 | 8,98 | 7 | 32,08 | 2 |
| Турочакский | 3,6 | 4 | 6,4 | 8 | 10,0 | 9 |
| Чемальский | 0,88 | 7 | 20,8 | 5 | 21,68 | 6 |
| Шебалинский | 1,3 | 6 | 25,9 | 3 | 27,2 | 4 |
| Онгудайский | 0,6 | 9 | 23,9 | 4 | 24,5 | 5 |
| Усть-Канский | 0,7 | 8 | 31,87 | 1 | 32,57 | 1 |
| Усть-Коксинский | 1,96 | 5 | 28,9 | 2 | 30,86 | 3 |
| Улаганский | 0,2 | 10 | 6.0 | 9 | 6,2 | 11 |
| Кош-Агачский | 0,1 | 11 | 14,9 | 6 | 15,0 | 8 |

Результаты сравнительной ранговой оценки уровня экономического развития Улаганского муниципального района относительно других районов республики представлены в таблице 40 и отображены на рисунке 10.

Рис.10. Сравнительная оценка уровня экономического развития

муниципальных образований РА

# Footnotes

Данный раздел выполнен на основе материалов Схемы территориального планирования Республики Алтай (материалы обоснований), выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН